Planul de Gestionare

a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru *

* Proiect: 23.9.2014 cu Programul de masuri actualizat in 25 noiembrie

Abrevieri

AAC		Aprovizionare cu Apă și Canalizare

AAM		Agenția Apele Moldovei

ADA		Agenția Austriacă pentru Dezvoltare

ADR		Agenție de Dezvoltare Regională

AGRM		Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale

AMAC		Asociația Moldova Apă Canal

BEI		Banca Europeană de Investiții

BERD		Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare

BNS		Biroul Național de Statistică

CA		Corp de Apă

CNSP		Centrul Național de Sănătate Publică

CPM		Corporația Provocările Mileniului

DBHN 		Districtul Bazinului Hidrografic Nistru

DCA		Directiva Cadru Apa

EE		Eficiența energetică

EHGeoM	Expediția Hidrogeologică a Moldovei

FEN		Fondul Ecologic Național

FNDR		Fondul Național de Dezvoltare Regională

FPM Moldova	Fondul Provocările Mileniului Moldova

GIZ		Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei

ID		Identificarea și Delimitarea

IDC		Identificarea Delimitarea și Clasificarea

IES		Inspectoratul Ecologic de Stat

MDRC		Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor

MDS		Managementul Deșeurilor Solide

MM		Ministerul Mediului

PGDBHN	Planul de Gestionare a Districtului Bazinului Hidrografic Nistru

PIB		Produs Intern Brut

PM		Program de Măsuri

POS		Program Operațional Sectorial

SDC		Agenția Elvețiană pentru Dezvoltare și Cooperare

SHS 		Serviciul Hidrometeorologic de Stat

Conținut

Introducere	1

Scopul planului	1

Obiectivele planului	2

Structura planului	2

1.	Descriere generală	4

1.1.	Delimitarea districtului bazinului hidrografic Nistru	4

1.1.1.	Delimitarea districtului, bazine și sub-bazine	4

1.1.2.	Identificarea Delimitarea și Clasificarea corpurilor de apă de suprafață	5

1.1.2.1.	Identificarea și delimitarea corpurilor de apă de suprafață	5

1.1.2.2.	Clasificarea corpurilor de apă de suprafață	6

1.1.3.	Identificarea și delimitarea corpurilor de apă subterană	7

1.1.3.1.	Clasificarea corpurilor de apă subterană	8

1.2.	Clima	8

1.3.	Ecosisteme naturale	8

1.3.1.	Arii protejate	10

1.4.	Relieful	12

1.5.	Solurile	12

1.6.	Geologia	13

1.7.	Resursele minerale	13

1.8.	Procese geodinamice	14

1.8.1.	Alunecările de teren	14

1.8.2.	Inundațiile	15

1.8.3.	Secetele	16

1.9.	Caracteristici hidromorfologice și hidrogeologice	17

1.9.1.	Resursele apelor de suprafață	17

1.9.2.	Resursele apelor subterane	20

1.10.	Aspecte demografice	21

2.	Presiuni și impacturi	23

2.1.	Sursele punctiforme de poluare	24

2.2.	Surse difuze de poluare	28

2.2.1.	Presiuni exercitate de modul de utilizare a terenurilor (agricole)	28

2.2.2.	Utilizarea îngrășămintelor	29

2.2.3.	Creşterea animalelor şi păşunatul excesiv	29

2.3.	Combaterea undelor de viitură	30

2.4.	Extragerea nisipului	31

2.5.	Efecte ale modificării regimului hidric prin captare și regularizare	32

2.5.1.	Influența reglării scurgerii asupra stării cantitative și calitative a apei	32

2.5.2.	Influența captării și evacuării asupra stării apei	33

2.6.	Modificările hidromorfologice	35

2.7.	Riscuri și impacturi geodinamice	36

3.	Zone de protecție	39

4.	Rețele de monitorizare	41

4.1.	Monitorizarea apelor de suprafață	41

4.2.	Monitorizarea apelor subterane	43

5.	Obiectivele de mediu	44

6.	Analiza economică a utilizării apei	45

6.1.	Sistemul economico-financiar în gospodărirea resurselor de apă	45

6.2.	Taxele pentru consumul apei	46

6.3.	Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate	47

7.	Program de măsuri și implementarea PGDBHN	52

8.	Colaborarea intersectorială și transfrontalieră	54

8.1.	Colaborarea intersectorială	54

8.2.	Colaborarea transfrontalieră	54

9.	Consultările publice	56

9.1.	Runda I a discuțiilor publice	56

9.2.	Runda II a discuțiilor publice	59

10.	Autoritățile responsabile	60

11.	Accesul la informație și calitatea datelor	61

Lista Figurilor

Figura 1. Bazinul hidrografic al fluviului Nistru	4

Figura 2. Harta districtelor hidrografice în Republica Moldova	5

Figura 3. Temperatura medie multianuală	8

Figura 4. Arii Protejate în DBHN	11

Figura 5. Gradul de afectare a teritoriului de alunecări de teren	15

Figura 6. Valorile extreme ale viiturilor pluviale pe fluviul Nistru în limitele R. Moldova	16

Figura 7. Clasificarea socio-economică a oraşelor	21

Figura 8. Structura deversărilor de apă în bazinul Nistru după calitatea apei	24

Figura 9. Amplasarea depozitelor de deșeuri și intensitatea riscului	26

Figura 10. Indicele de naturalitate a corpurilor de apă în DBHN	28

Figura 11. Lungimea digurilor de protecție de inundații din DBHN	31

Figura 12. Extragere de nisip	32

Figura 13. Diminuarea scurgerii sub acțiunea lacurilor de acumulare	33

Figura 14. Dinamica consumului de apă pentru irigații, mil. m3	35

Figura 15. Consumul de apă total în raioanele DBHN, 2012, mii m3	35

Figura 16. Tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă în DBHN, mediu tarifar, în lei/m3 (fără TVA)	51

Figura 17. Ponderea participanților la ședințele publice din perioada 16 aprilie - 14 mai, 2014	58

Lista Tabelelor

Tabelul 1. Relaţia dintre utilizarea / funcţia apei şi clasele de calitate a apei	7

Tabelul 2. Repartiția pădurilor în districtul bazinului hidrografic al fl. Nistru	9

Tabelul 3. Suprafaţa ocupată de alunecări de teren în limitele bazinelor hidrografice din aria DBHN	14

Tabelul 4. Teritoriul afectat, durata și pierderile economice urmare a secetelor (anii 2000-2012)*	17

Tabelul 5. Evaluarea riscului gradului de ariditate, conform coeficientului de umiditate	17

Tabelul 6. Caracteristicile de bază ale rîurilor din DBHN	18

Tabelul 7. Valorile parametrilor acumulărilor de apă din cadrul bazinelor DBHN	19

Tabelul 8. Rezervele de exploatare a apelor subterane pe raioane administrative din DBHN	20

Tabelul 9. Depozite de pesticide inutilizabile și interzise	27

Tabelul 10. Debitele maxime calculate ale viiturilor in albia fl. Nistru	30

Tabelul 11. Captarea apei în bazinul și albia r. Nistru, pe teritoriul Republicii Moldova, mil.m3	33

Tabelul 12. Utilizarea apei în DBHN pe teritoriul Republicii Moldova	34

Tabelul 13. Impacturi potențiale ale schimbărilor climatice asupra resurselor de apă	37

Tabelul 14. Sumarul clasificării posturilor de monitorizare din districtul bazinului hidrografic Nistru, per parametru (în baza datelor din 2011 – 2013)	41

Tabelul 15. Indicatori socio-economici generali	45

Tabelul 16. Evoluția taxelor pentru consumul apelor	47

Tabelul 17. Tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din DBHN, (tarif mediu)în lei/m3 (fără TVA)	49

Tabelul 18. Tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din DBHN pe categorii de consumatori, (tarif general), în lei/m3	50

Tabelul 19.  Tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă în DBHN, lei/m3 (fără TVA)	50

Tabelul 20. Numărul participanților la ședințele publice din perioada 16 aprilie - 14 mai, 2014	57

Anexe

Anexa 1. Rețeaua hidrografică a DBHN	63

Anexa 2. Corpuri de apă suprafață tip râu	64

Anexa 3. Corpuri de apă suprafață tip lac	65

Anexa 4. Clasificarea apelor de suprafață	66

Anexa 5. Corpurile de apă subterană	67

Anexa 6. Corpurile de apă subterană (continuare)	68

Anexa 7. Ecosisteme forestiere în cadrul DBHN	69

Anexa 8. Harta geologică	70

Anexa 9. Rezervele de exploatare și prognozate ale resurselor de ape subterane a DBHN	71

Anexa 10. Utilizarea terenurilor în DBHN	72

Anexa 11. Rețeaua de monitorizare a apelor de suprafața și subterane	73

Anexa 12. Stabilirea tipului de utilizare a apei	74

Anexa 13. Programul de măsuri privind gestionarea Districtului Bazinului Hidrografic Nistru	76

Anexa 14. Lista instituțiilor responsabile de implementarea măsurilor din cadrul PGDBHN	81

# Introducere

Planul de Gestionare a DBHN, document de politici publice care derivă din Strategia de mediu pentru anii 2014-2023, a fost elaborat în conformitate cu cerințele Legii Apelor Nr. 272 din 23 decembrie 2011 (Monitorul Oficial Nr. 81din 26 aprilie 2012). Structura și principiile directorii ale planului au avut la baza prevederile Directivei 2000/60/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 octombrie 2000 cu privire la stabilirea unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, cunoscută sub numele de Directiva Cadru privind Apa (DCA). Abordarea gestionării DBHN prezentă în plan constituie un pilon important pentru dezvoltarea economiei verzi.

Acest plan abordează presiunile și impactul pe care le suportă mediul acvatic în Districtul Bazinului Hidrografic Nistru (DBHN) și măsurile necesare pentru a le diminua în scopul îmbunătățirii  calității apei și stării generale a mediului.

DBHN, care ocupă 2/3 din teritoriul țării, are o valoare absolută pentru echilibrul ecologic al țării, cuprinzând în aria sa rezervații naturale, râuri mici, lacuri și alte corpuri de apă. Apa constituie condiția esențială pentru aceste landșafturi și viața lor sălbatică,  și este vitală pentru cei ce locuiesc și muncesc acolo. Au fost făcute multe eforturi conjugate pentru a proteja și menține condiția acestor arealuri naturale, dar mai rămân o serie de provocări, care trebuie abordate pentru a asigura îmbunătățirile dorite.

Acestea includ:

- Poluarea difuză din activitățile agricole;

- Poluarea difuză și din surse punctiforme drept urmare a diverselor tipuri de activitate economică

- Poluarea din surse punctiforme din tratarea apelor industriale

- Modificarea fizică a corpurilor de apă etc.

În prezent, urmare acestor presiuni și aplicării standardelor de mediu, doar apa din fl. Nistru poate fi folosită în scopuri potabile, irigare și agrement (clasele de calitate II și III) pe când apa afluenților fiind de clasa IV și V ceea ce înseamnă că apele de suprafață sunt poluate și foarte poluate. Din aceste considerente este importantă conjugarea eforturilor acum și în viitor pentru a îmbunătăți calitatea apei și a mediului.

Planul vizează o perioadă de șase ani, după care va fi supus unei revizuiri și ajustări corespunzătoare stării de lucruri constatate în perioada respectivă.

## Scopul planului

Acest plan este focalizat pe protecția, îmbunătățirea și utilizarea durabilă a mediului acvatic în DBHN. Diverse instituții și persoane ajută la protecția și îmbunătățirea mediului acvatic în beneficiul oamenilor și a vieții sălbatice. Gestionarea bazinului hidrografic este o abordare, pe care Ministerul Mediului o utilizează pentru a conjuga eforturile depuse și a asigura ca ele să contribuie la îmbunătățirea necesară a condițiilor în DBHN.

Scopul general al planului constă în stabilirea măsurilor de implementare a documentelor de politici naţionale în domeniul resurselor de apă pentru a proteja și îmbunătăți starea apelor atât de suprafață cât și subterane, inclusiv ecosistemele care depind de acestea, prevenirea deteriorării și asigurarea dezvoltării durabile a resurselor de apă în limitele bazinului hidrografic.

Procesul de determinare a măsurilor rentabile de implementare a planului de gestionare are la bază informația disponibilă și rezultatele studiilor și observărilor  privind starea actuală a resurselor de apă în cadrul Districtului Bazinului Hidrografic Nistru (DBHN).

Gestionarea bazinului hidrografic, fiind un proces continuu de planificare și realizare a măsurilor, va viza un ciclu de 6 ani. Primul ciclu se va finaliza în 2022, când urmare altei etape de evaluare, planificare și consultări, va fi actualizat și publicat. Datorită complexității implementării obiectivelor de mediu, unele măsuri vor avea un termen de implementare de durată mai lungă.

Planul  a fost elaborat în consultare cu Comitetul Districtului Bazinului Hidrografic Nistru.

Implementarea planului va fi coordonată de Ministerul mediului prin Comitetul Districtului Bazinului Hidrografic Nistru.

## Obiectivele planului

In Republica Moldova un plan de gestionare a districtului bazinului hidrografic a fost elaborat pentru prima dată și stabilirea obiectivelor de mediu a fost ghidată  de prevederile  (DCA).

Pentru primul ciclu al planului de gestionare au fost selectate obiective, care pot fi atinse în termen de 6 ani, care vizează redresarea situației ce ține de modul de colectare a informației, digitizarea ei, revizuirea fluxurilor de date, modernizarea instrumentelor de monitorizare, delimitarea responsabilităților  instituționale etc., care în esență nu necesită resurse financiare substanțiale, dar au menirea să eficientizeze gestionarea resurselor de apă.

Obiectivele generale ale Planului de gestionare a DBHN sunt:

- Prevenirea deteriorării ulterioare a stării apelor de suprafaţă şi subterane

- Protecția și îmbunătățirea stării corpurilor de apă de suprafaţă, inclusiv a celor care fac obiectul desemnării corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale, precum şi a corpurilor de apă subterană în vederea atingerii „stării bune” până în 2030

- Reducerea progresivă a poluării din surse punctiforme şi difuze a resurselor de apă de suprafaţă şi a celor subterane

Aceste obiective generale sunt ulterior dezagregate în obiective specifice, realizarea cărora va fi atinsă prin seturi de măsuri specifice de implementare reflectate în Programul de măsuri (PM), care este elementul cheie al planului si în care sunt stabilite instituțiile responsabile de implementare a anumitor măsuri, indicatori de progres și termeni de implementare.

## Structura planului

Structura Planului de gestionare este conformă  Regulamentului privind procedura de elaborare și de revizuire a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic:

Capitolul 1 	prezintă o descriere generală a DBHN.

Capitolul 2	analizează principalele presiuni și impacturi asupra stării apelor de suprafață și cele subterane.

Capitolul 3 	descrie succint zonele de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă.

Capitolul 4 	analizează rețelele de monitoring a calității și cantității apelor de suprafață și subterane.

Capitolul 5 	descrie succint obiectivele de mediu privind starea corpurilor de apă, impactul și riscurile identificate

Capitolul 6	prezintă analiza economică a utilizării apei și abordarea privind determinarea costurilor de implementare a măsurilor

Capitolul 7	descrie măsurile și modul de implementare pentru atingerea obiectivelor de mediu

Capitolul 8	descrie aspectele de colaborare intersectorială și colaborarea transfrontalieră

Capitolul 9	prezintă succint sumarul procesului de informare și consultări publice, rezultatele și schimbările efectuate în conținutul planului, de rând cu datele de contact și procedura de obținere a informației privind elaborarea planului de gestionare a DBHN.

Capitolul 10	prezintă lista instituțiilor responsabile  pentru  implementarea Planului Capitolul 11	specifică  categoriile de informație utilizată cu indicarea surselor pentru a facilita  accesul la informație

Anexe		prezintă informație în formă harți, tabele, grafice, etc

Planul include și Raportul privind consultările publice, care include informația referitoare la prima și a doua rundă de discuții publice organizate în procesul de elaborare a planului de gestionare, incluzând tabelul divergențelor cu propunerile și recomandările parvenite de la părțile  interesate.

# Descriere generală

## Delimitarea districtului bazinului hidrografic Nistru

### Delimitarea districtului, bazine și sub-bazine

Râul Nistru face parte din bazinul hidrografic al Mării Negre. Doar o parte neînsemnată a bazinului unui afluent de stânga se află pe teritoriul Poloniei. În vest bazinul hidrografic al Nistrului se învecinează cu bazinul Prutului, în nord-vest - cu bazinul Vislei, în nord – cu bazinul Niprului, în est – cu bazinul Bugului de sud, în sud-est și sud-vest – cu bazinele râurilor mici care se revarsă  în Marea Neagră (Figura 1).

Figura 1. Bazinul hidrografic al fluviului Nistru

Sursa: Resursele acvatice ale Republicii Moldova: vol. 1 Apele de suprafață.

Fluviul Nistru, cu izvorul în munții Carpați la altitudinea de 911 m, are o lungime totală de 1350 km și  este cea mai importantă arteră acvatică a țării, pe teritoriul căreia lungimea cursului de apă este de 660 km.

Pe o distanţă de 142,5 km râul constituie frontiera între Republica Moldova și Ucraina.

Bazinul Nistrului, cu suprafața totală de peste 72,1 mii km², în limitele țării are o suprafață de 19,2 mii km², sau 26,5% din teritoriul total al bazinului. Fiind repartizat asimetric față de axa principală a văii Nistrului, suprafața de stânga a bazinului (în limitele Republicii Moldova) este de 3,5 mii km² (18,27 %), iar a celei de dreapta, de 15,7 km² (81,72 %).

Resursele de apă ale bazinului Nistrului în limitele teritoriului Republicii Moldova, sunt evaluate la 10.700 mil. m3, din acest volum mai puțin de 30% se formează pe teritoriul țării. Volumul resurselor de apă disponibil în prezent în țară este estimat la cca 500 m3/pe cap de locuitor/an, ceea ce plasează Moldova în categoria țărilor cu insuficiență de apă și cu un risc sporit la impactul schimbărilor climatice. Fluviul Nistru este principala sursă de apă în regiune, deoarece rezervele de ape dulci subterane sunt neînsemnate.

Toate corpurile de apă din spațiul Republicii Moldova fac parte din două districte hidrografice: (i) Dunărea-Prut şi Marea Neagră și (ii) Nistru (Figura 2).

Figura 2. Harta districtelor hidrografice în Republica Moldova

Sursa: HG 775  din  4 octombrie  2013

În cadrul Districtului Bazinului Hidrografic Nistru (DBHN) sunt delimitate 14 sub-bazine hidrografice (Anexa 1). Din punct de vedere administrativ DBHN include 39 orașe și orășele, și 554 sate, ocupând integral sau parțial teritoriul a 19 raioane.

### Identificarea Delimitarea și Clasificarea corpurilor de apă de suprafață

### Identificarea și delimitarea corpurilor de apă de suprafață

Conform DCA corpurile de apă sunt  definite ca : „o subunitate coerentă a bazinului (districtului) hidrografic asupra căruia să se aplice obiectivele de mediu ale Directivei”. Astfel, scopul principal al identificării „corpurilor de apă” este asigurarea unei descrieri exacte a stării care va permite compararea cu obiectivele de mediu”.

În procesul elaborării PGDBH Nistru, pentru prima dată a fost efectuată identificarea, delimitarea și clasificarea (IDC) corpurilor de apă,  în baza îndrumărilor DCA, precum și în baza experienței acumulate în urma implementării unor activități similare în țările europene.

Metodologia privind IDC include două metode diferite pentru ID a corpurilor de apă de suprafață: „metoda simplificată” și „metoda bazată pe tipologie”.

Metoda simplificată are la bază trei criterii pentru ID a corpurilor de apă de suprafață:

- Apele curgătoare (râuri, pâraie și apele stătătoare (lacuri naturale, lacuri de acumulare, iazuri) reprezintă categorii diferite, de aceea trebuie diferențiate ca corpuri de apă separate;

- Confluența cu afluenții poate duce la o sub-divizare a corpurilor de apă de suprafață;

- Locul deversării apelor uzate formează un loc suplimentar pentru delimitarea corpurilor de apă în sectorul din aval de deversarea apelor uzate.

Pentru identificarea și delimitarea corpurilor de apă de suprafață a fost utilizată următoarea abordare:

- În baza stratului „rețeaua hidrografică„ au fost selectate râurile cu lungimi mai mari de 20 km.

- În baza stratului „lacuri„ au fost extrase lacurile cu suprafața mai mare de 50 ha.

- Aplicând elemente de analiză spațială râurile au fost separate în segmente: în amonte de lacuri, în aval de lacuri și pe mediana lacurilor.

- De asemenea, râurile au fost divizate la confluențe.

- După etapa de generalizare, au fost determinate  112 segmente de râu/lac (corpuri de apă de suprafață), din care 25 corpuri de apă de tip lac și 87 corpuri de apă de tip segment de râu.

- Au fost generate punctele extreme ale segmentelor de râu, după care au fost eliminate punctele dublate, precum și punctele de la obârșie.

- Au fost generate bazinele hidrografice parțiale (ale corpurilor de apă) utilizând punctele generate anterior ca puncte de gură de vărsare.

Anexa 2 prezintă corpurile de apa de tip segment de râu, iar Anexa 3 – corpurile de apă de tip lac. Toate corpurile de apă sunt atribuite unui anumit bazin și sub-bazin hidrografic.

### Clasificarea corpurilor de apă de suprafață

Regulamentul cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă, aprobat  în septembrie 2013,.  care este unul din regulamentele la Legea apelor nr. 272 din 23 decembrie 2011, în vigoare din octombrie 2013,introduce o metodologie esenţial diferită privind evaluarea calităţii corpurilor de apă de suprafaţă. Anterior, evaluarea calităţii apelor de suprafaţă era efectuată în combinaţie cu Concentraţiile Maxime Admisibile pentru apele piscicole şi  în conexiune  cu Indicele de Poluare a Apei.

Unul din elementele cheie ale Regulamentului îl constituie legătura dintre cele cinci clase definite de calitate a apei și diferitele utilizări/folosinţe ale apelor de suprafață, după cum este prezentat sumar în Tabelul 1.

Tabelul 1. Relaţia dintre utilizarea / funcţia apei şi clasele de calitate a apei

Schema dată poate fi aplicată în ambele direcții. Evaluarea clasei de calitate a apei într-un corp de apă de suprafață indică care folosinţe/funcții sunt acceptate/permise. Vice-versa, în cazul în care se convine asupra folosinţelor/funcţiilor solicitate ale corpului de apă de suprafaţă, calitatea cerută poate fi derivată din clasa corespunzătoare de calitate a apei.

Tabelul 1. Relaţia dintre utilizarea / funcţia apei şi clasele de calitate a apei

| Folosinţa/ funcţia | Diferenţierea folosinţei / funcţiei | Clasa de calitate a apei |
| --- | --- | --- |
|  |  | I | II | III | IV | V |
| Funcţionarea ecosistemelor |  | + | + | - | - | - |
| Piscicultura /protecţia peştelui | Salmonide | + | + | - | - | - |
|  | Ciprinide | + | + | + | - |  |
| Alimentarea cu apă pentru consumul uman, inclusiv ramuri ale industriei cu cerinţe de calitate privind apa potabilă | Tratare simplă | + | + | - | - | - |
|  | Tratare normală |  |  | + | - | - |
|  | Tratare avansată |  |  |  | + | - |
| Scăldat / recreaţie |  | + | + | + | - | - |
| Irigare |  | + | + | + | - | - |
| Scopuri industriale (procese tehnologice, răcire) ) |  | + | + | + | + | - |
| Hidroenergetica |  | + | + | + | + | + |
| Transport |  | + | + | + | + | + |

+ folosinţă / funcţie acceptată din punct de vedere a calității apei

- folosinţă / funcţie neacceptată  din punct de vedere a calității apei, folosinţa nu se permite

Regulamentul cuprinde valori limită pentru fiecare clasă de calitate a apei pentru mai mult de 90 parametri, inclusiv elemente de calitate fizico-chimică, hidrobiologică şi microbiologică. Clasificarea finală se efectuează prin combinarea acestor trei elemente de calitate.

În PGDBH Nistru este evaluată doar calitatea apelor de suprafață la posturile de monitorizare existentă. Calitatea apelor de suprafață este efectuată în baza analizei parametrilor fizico-chimici și microbiologici.

În conformitate cu articolul 9 al Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă, au fost utilizate datele de monitorizare a calității apelor de suprafață din  ultimii trei ani 2011 – 2013.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) monitorizează parametrii fizico-chimici, hidrobiologici și hidrologici ai apelor de suprafață la nivel național. Parametrii fizico-chimici sunt monitorizaţi și  de Centrul Național şi Centrele Regionale de Sănătate Publică monitorizează parametrii microbiologici, iar cei fizico-chimici  la solicitare. Rețeaua respectivă include mai puţine posturi de prelevare a probelor.

Rezultatele clasificării apelor de suprafață sunt prezentate în Anexa 4. Conform rezultatelor evaluării apa fluviului Nistru,  aparține Claselor II și III de calitate. În același timp, practic toți afluenții au clasa de calitate V, ceea ce denotă situația că afluenții fluviului Nistru, de pe partea dreaptă, în limitele Republicii Moldova, sunt foarte poluați și apa acestor afluenți poate fi folosită doar în scopuri de generare a energiei electrice și transport, pentru celelalte scopuri, apa necesitând tratare prealabilă.

### Identificarea și delimitarea corpurilor de apă subterană

Conform Legii Apelor, corpul  de apă subterană este determinat ca "un volum distinct de apă subterană în limitele unui acvifer sau mai multor acvifere" (articolul 1). Astfel, prima etapă a procedurii de identificare a corpurilor de apă subterane este de a analiza acviferele, care sunt caracterizate printr-un flux semnificativ de apă subterană și/sau volum semnificativ de captare. DCA impune identificarea tuturor corpurilor de apă subterană, care sunt utilizate, sau este planificat a fi utilizate în viitor, pentru captarea în mediu a peste 10 m3/zi de apă potabilă.

În  scopul identificării corpurilor de apă, acest volum de captare este considerat ca fiind unul semnificativ pentru apele subterane. Toate acviferele, care pot produce peste 10 m3/zi, ar trebui să fie analizate pentru delimitarea corpurilor de apă subterană.

Dat fiind faptul că DCA nu oferă îndrumări clare cu privire la modul în care ar trebui să fie delimitate corpurile de apă subterană, delimitarea lor trebuie să asigure că obiectivele de mediu pot fi atinse. Prin urmare, corpurile de apă subterană ar trebui să fie delimitate într-un mod, care să permită o descriere corespunzătoare a stării cantitative și chimice a apelor subterane.

Pentru  început  a fost colectată informația  disponibilă privind apele subterane în DBH Nistru, identificând formațiunile acvifere cu debitul mai mare de 10 m3/zi. Analiza a fost efectuată utilizând hărțile geologice existente, datele despre fântâni și sonde, datele hidrologice, pedologice, privind utilizarea terenurilor, debitele și extragerile de apă și rapoartele Expediției Hidrogeologice.

Prima etapă presupune identificarea și cartografierea stratigrafiei formațiunilor de rocă, prezente în sub-bazinele studiate. Vârsta și litologia orizonturilor acvifere prezente în primele 500 m adâncime de la suprafața terestră din cadrul Republicii Moldova este rezumată în Anexele 5 și 6, care identifică opt unității de acvifere majore, acestea formând cadrul de bază pentru cartografierea apelor subterane:

- Depuneri aluviale ale luncilor, teraselor și depuneri cuaternare;

- Nisipurile Ponțiene;

- Complexul acvifer al Sarmațianului Superior – Meoțian;

- Complexul acvifer al Sarmațianului Mijlociu;

- Complexul acvifer Badenian-Sarmațian;

- Calcarele carstice ale Cretacicului;

- Calcarele cristaline ale Silurianului;

- Rocile cristaline bazale ale Vendianului.

### Clasificarea corpurilor de apă subterană

Clasificarea corpurilor de apă subterană este în proces de realizare. În perioada discuțiilor publice, Ministerul Mediului împreună cu Agenția pentru Geologie și Resurse Minerale va finaliza clasificare corpurilor de apă subterană.

[Textul va fi completat.]

## Clima

Clima în DBHN este temperat-continentală, cu temperaturi medii cuprinse între -3,5°C în ianuarie și +21,4°C in iulie. Perioadele calde ale anului durează în mediu 193 zile, iar observațiile meteorologice de lungă durată la posturile meteorologice Chișinău și Bălți denotă o creştere stabilă a temperaturii medii anuale cu 0,01°C/an(Figura 3), ceea ce corespunde tendinţei de schimbare a temperaturii medii a aerului pe teritoriul Europei în ansamblu. . Din punct de vedere meteorologic cele mai multe riscuri sunt legate de fluctuații ale temperaturii și secete frecvente. Cantitatea de precipitații atmosferice scade de la nord-vest la sud-est, micșorându-se de la 620 până la 450 mm/an. In  ansamblu observațiile meteorologice de durată (1891-2010) ale valorilor precipitațiilor medii anuale denotă o creștere cu 0,719  mm/an, ceea ce însă, pe fundalul creșterii temperaturilor medii anuale, nu contribuie la creșterea resurselor de apă în bazinul Nistrului.

Figura 3. Temperatura medie multianuală

Sursa: Datele Serviciului Hidrometeorologic de Stat

## Ecosisteme naturale

DBHN se caracterizează preponderent prin ecosisteme naturale forestiere și de luncă. Ecosistemele de luncă au suprafețe reduse şi sunt puternic deteriorate, astfel că doar ecosistemele forestiere mai oferă habitate sustenabile pentru obiectele diversității biologice.

Vegetația forestieră și fondul forestier ale țării sunt de  462,7 mii ha sau 13,7% din suprafața țării, din care fondul forestier constituie 12,4% din suprafața țării (419,2 mii ha)), inclusiv pădurile  374,8 mii ha,gradul de împădurire al teritoriului fiind 11,1%.

In DBHN suprafețele împădurite constituie 11,07% din teritoriul districtului, media pe țară fiind de 10,4%. În limitele Codrilor de Est vegetația forestieră deține 24,3% din suprafață, ponderea mai ridicată explicându-se, în primul rând, prin relieful accidentat şi înalt, mai puțin prielnic utilizării sub terenuri arabile, respectiv, şi printr-o cantitate mai mare de precipitații. Cele mai mari corpuri de pădure în Podișul Codrilor se întâlnesc în raioanele Strășeni – 35,8%, Călărași – 30,1% și Orhei – 19,4% și în Podișul Nistrului, raionul Șoldănești – 18,8%, multe din ele fiind incluse în ariile naturale protejate (Anexa 7).

Pădurile sunt preponderent de foioase de tipul central-european. În nordul bazinului Nistru sunt prezente două tipuri de păduri: de stejăret cu stejar pedunculat (Quercus robur) şi cireş (Cerasus avium) şi de stejăret cu stejar pedunculat şi mesteacăn.

Spre centrul districtului, în Podișul Codrilor, la altitudini de 200-400 m, pe versanți cu expoziţie nordică şi nord-estică, apar sectoarele de pădure de fag (Fagus sylvatica L), care creează limita estică a arealului său de răspândire în Cîmpiile Europei. Versanți cu expoziţie sudică din regiunea Codrilor sunt ocupați de gorunete monodominante (Quercus petraea [Mattuschka] Liebl.) şi gorunete cu carpen (Carpinus betulus L.).

În ecosistemele de pădure din partea sudică a districtului se întâlnesc păduri de stejar pedunculat (Quercus robur L.) și comunităţi forestiere de tip mediteranean din stejar pufos (Quercus pubescens Willd.), care, în Republica Moldova, indică limita de nord-est a arealului acestuia.

Tabelul 2 prezintă ponderea împădurită a sub-bazinelor care fac parte din DBHN. Din acest tabel se observă că bazinul hidrografic al r. Bâc este acoperit cu 20.69% de păduri, după ce urmează r. Ichel cu 20.26%. Cea mai mică pondere a suprafeței forestiere o are bazinul hidrografic Colcotov-Cuciurgan (0.65%).

Tabelul 2. Repartiția pădurilor în districtul bazinului hidrografic al fl. Nistru

| Nr. | Sub-bazinul hidrografic | Suprafața bazin (ha) | Suprafața forestieră (ha) | Ponderea împădurită (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ciorna - Rezina | 53357.99 | 10099 | 18,93 |
| 2 | Racovăț - Sănătăuca Alcedar | 60291.03 | 6314 | 10,47 |
| 3 | Rîbnița - Iagorlîc | 74061.86 | 4488 | 6,06 |
| 4 | Răut | 777913.02 | 57597 | 7,40 |
| 5 | Nistrul Vechi - Știubei Liman | 59301.33 | 9410 | 15,87 |
| 6 | Ocnița - Ocna | 65044.80 | 9334 | 14,35 |
| 7 | Ichel | 87781.21 | 17782 | 20,26 |
| 8 | Iagorlîcul Uscat - Comarova | 134320.50 | 7499 | 5,58 |
| 9 | Botna | 169952.79 | 26155 | 15,39 |
| 10 | Bălțata -Șerpeni | 36562.64 | 4971 | 13,60 |
| 11 | Bîc | 221301.67 | 45797 | 20,69 |
| 12 | Naslavcea-Vasilcău | 59291.74 | 7201 | 12,15 |
| 13 | Colcotov - Cuciurgan | 78050.55 | 507 | 0,65 |
| 14 | Saharna - Jidauca | 45582.41 | 5663 | 12,42 |

Sursa:

Pădurile sunt populate de 172 specii de vertebrate terestre (47,8% din numărul total de specii răspândite în țară) şi numeroase nevertebrate, diversitatea cărora este încă puțin studiată. Ecosistemele silvice ale Codrilor Centrali se caracterizează cu cea mai mare diversitate faunistică favorizată de suprafeţele compacte de păduri care servesc drept habitate şi adăpost.

Pajiștile (pășunile și fânețele) ocupă  în DBHN peste 12% din suprafață (10,6% fiind media pe țară); o pondere mai mare (18,3%) o au  în Podișul Dealurile Ciulucurilor, explicată prin specificul geologic, determinat de predominarea argilelor sărate, care nu favorizează nici creșterea vegetației silvice, nici utilizarea intensă a terenurilor în agricultură.

Ecosistemele palustre în țară se mai întâlnesc doar în luncile fl. Nistru şi r. Prut, unde s-au mai păstrat fragmente de vegetaţie ierboasă, care ocupă 101,4 mii ha (circa 3% din teritoriul ţării). Biodiversitatea acestor ecosisteme este destul de vastă, atât la nivel specific, cât şi cenotic. Aici se întâlnesc un număr important de specii de plante și animale rare sau pe cale de  dispariție, care sunt înregistrate în Cartea Roșie a Republicii Moldova.  Circa 189 specii de plante sunt considerate rare şi periclitate. Pajiștile de luncă sunt reprezentate de circa 724 specii de plante , dintre care 131 specii plante ruderale, 8–cultivate şi 8 – adventive. Creşterea numerică a asteraceelor ruderale contribuie la diminuarea diversității specifice şi a valorii furajere a pajiştilor. Din cele 146 de genuri, prezente în aceste ecosisteme, o mare diversitate specifică este caracteristică pentru genurile Poa, Alopecurus, Glyceria, Carex, Medicago şi Trifolium.

În biotopurile ecosistemelor palustre au fost identificate 88 specii de animale vertebrate terestre (23,2% din numărul total de animale vertebrate terestre din țară ). Actualmente aceste ecosisteme nu mai sunt populate de acvila de stepă (Aquila rapax), spărcaciul (Tetrax tetrax), cocorul mic (Anthropoides virgo), iar unele specii, precum  dropia (Otis tarda), ciovlica ruginie (Glareola praticola), eretele alb (Circus macrourus) au încetat a cuibări. Considerabil sau micşorat efectivele speciilor de luncă – cristeiul (Crex crex), cristeiul pestriţ (Porzana porzana), cristeiul mic (P. pusila), cristeiul cenuşiu (P. parva), câteva specii de limicole şi eretele vânăt (Circus cyaneus). Din mamiferele rare aici se întâlnesc pisica sălbatică europeană de pădure (Felis sylvestris), nurca europeană ( Mustela lutreola) și bidra (Lutra lutra). În condițiile actuale speciile de plante și animale în DBHN suportă un șir de presiuni antropogene, dintre care cele mai considerabile sunt determinate de prezența în bazin a celor trei lacuri de acumulare, funcționarea nodurilor hidraulice, deversarea apelor reziduale, introducerea speciilor noi de pești și hidrobionți.

## Arii protejate

Fondul ariilor naturale protejate de stat include 312 obiecte cu o suprafața totală de 157,6 mii ha, sau 4.7% din teritoriul țării . Circa 47% din ariile protejate fac parte din fondul forestier și sunt gestionate de Agenția ”Moldsilva” prin intermediul entităților sale teritoriale.

Sub protecția statului se află18,8% din suprafața totală a ecosistemelor forestiere, 0,4% din ecosistemele de stepă și luncă, și 2,1% din ecosistemele acvatice și palustre.

DBHN are o contribuție semnificativă în fondul ariilor naturale protejate de stat, o mare parte din obiectele căruia se află pe teritoriul său: rezervațiile naturale Codru (Raionul Strășeni, satul Lozova, 5177 ha), Iagorlâc (Raionul Dubăsari, satul Goian, 836 ha) Plaiul Fagului (Raionul Ungheni, satul Rădenii Vechi, 5642 ha)  și primul Parc Național Orhei (Raionul Orhei, Călăraşi, Străşeni,şi Criuleni, 33792,09 ha), creat în 2013 (Figura 4).

Figura 4. Arii Protejate în DBHN

Sursa: Ministerul Mediului

Starea fondului ariilor protejate de stat este critică și în ultimele două decenii se manifestă pronunțat tendința de agravare a situației. Printre  principalele cauze pot fi enumerate  capacitatea instituțională insuficientă și respectiv potențialul redus de a monitoriza calitatea mediului în ariile protejate, de a planifica și realiza măsuri  necesare pentru întreținerea condiției necesare a fondului ariilor protejate, lipsa investițiilor cu destinație specială în conservarea ariilor protejate etc.. Actualmente se resimte critic insuficiența informației sistematizate privind argumentarea științifică și economică a măsurilor de reabilitare și îmbunătățire a situației ariilor protejate.

Starea ariilor naturale protejate, care se află în gestiunea autorităților publice locale (20% din suprafața totală) este și mai gravă din cauza lipsei planurilor de gestionare și respectiv a resurselor financiare dedicate, dar și a lipsei pârghiilor pe care autoritățile centrale de mediu le-ar putea utiliza pentru a influența procesul decizional și atitudinea autorităților la nivel local. Numai la capitolul  tăierilor ilicite se constată că în ultimii cinci ani, care au atins cifra de cca 40 mii m³ pe țară, majoritatea au avut loc în pădurile administrate de autoritățile publice locale. Astfel este constatat un risc sporit privind protecția și conservarea biodiversității, dar și a arhitecturii peisagistice per ansamblu. Studiile independente (ICAS, FLEG) au identificat volume mult mai mari de tăieri ilicite decât cele raportate de datele oficiale.

În scopul accentuării valorii ariilor protejate ca modele de ecosisteme naturale și semi-naturale, Strategia de mediu 2014-2023 stabilește câteva acțiuni prioritare în acest sens. Strategia include elaborarea Cadastrului ariilor naturale protejate de stat, planificarea gestionării lor, canalizarea resurselor necesare pentru menținerea și conservarea obiectivelor naturale, extindere rețelei ariilor protejate cu accent sporit pe segmentul gestionării la nivel local și în mod obligatoriu responsabilizarea atât a autorităților cât și a publicului general. În același context strategia prevede crearea către anul 2023 a Parcului Național ”Nistrul de Jos”, care se așteaptă că va contribui la soluționarea multor probleme legate de condiția factorilor de mediu în regiunea respectivă, având în vedere și impactul schimbării climei în zona de sud a țării. Prognozele hidrometeorologice prezintă perspectiva restrângerii ariilor împădurite, reducerii considerabile a capacității recreaționale și a altor servicii ecosistemice. Scenariile posibile pentru diminuarea urmărilor schimbării climei includ restabilirea  naturii sălbatice în ariile agricole abandonate, restabilirea bazinelor râurilor și a ecosistemelor acvatice și palustre, urmărind drept scop îmbunătățirea asigurării cu apă, prevenirea inundațiilor etc.. Aceste acțiuni sunt apreciate ca având un aport important la reducerea utilizării neraționale a resurselor biologice și la reducerea tempoului de pierdere și degradare a siturilor naturale de viețuire.

## Relieful

Relieful în DBHN se caracterizează prin elemente de podiș, deal și câmpie, dar este predominant deluros, puternic fragmentat de rețeaua hidrografică, cu văi adânci şi hârtoape în special în partea centrală a bazinului, ceea ce a determinat caracterul predominant al versanților. Dacă în cadrul câmpiilor aceste suprafețe constituie 58-62%, în regiunile de podiș suprafața versanților depășește 70-87% din teritoriu. Fragmentarea verticală a terenului influențează și potențialul energetic al versanților şi implicit sporește probabilitatea de activizare a procesului de alunecare de teren.  Podișul Codrilor reprezintă una din cele mai pitoreşti regiuni ale ţării, specificul peisajului datorându-se interfluviilor înguste ce alternează cu versanţi împăduriţi. Valea  Nistrului are un important potențial recreativ, datorită peisajului specific de canion în amonte de Dubăsari, caracterizat de procese carstice active, alunecări de teren, surpări etc..

Valorile altitudinii absolute variază de la 429 m în Podișul Codrilor pînă la 2-4 m în partea sud-estică a districtului, la vărsarea fluviului Nistru în liman. În regiunile de podiș altitudinile variază de la 400-429 m în Podișul Codrilor, 350 m în Podișul Nistrului și Dealurile Ciulucurilor și aproximativ 300 m în Podișul Moldovei de Nord.

## Solurile

Solurile în Republica Moldova din punct de vedere al texturii sunt preponderent grele: 63% din teritoriu sunt acoperite de soluri grele argiloase și 17% - de soluri argiloase. Cernoziomurile ocupă cca 74% din teritoriu, fiind reprezentate preponderent de tipurile: carbonatat (19.9%), obișnuit (37.2%), alcalin (16.6%) și tipic (10.7%). Pe cumpenele apelor și pantele cu suficientă umiditate sunt răspândite solurile cenușii de pădure, care constituie 9.4% din teritoriul țării. Solurile brune de pădure (cca 0.6%) sunt răspândite pe ariile mai înalte și suficient de umede ale zonei de centru a Codrilor. Solurile aluviale sunt răspândite în luncile râurilor, ocupând 10.2% din teritoriu, peste 55% din ele sunt salinizate.

Starea solurilor în ansamblu pe țară este considerată nesatisfăcătoare pe 50% din terenuri (35% în Transnistria) și  critică pe 10% din teritorii (5% în Transnistria). În mediu pe țară 34% din terenurile agricole sunt erodate, din care 10% se consideră puternic erodate, variind de la 12% în mun. Tighina până la 56% în raionul Călărași.

Gradul înalt  de valorificare agricolă, cu o pondere de 73% a terenurilor arabile are un impact semnificativ asupra calității mediului afectând echilibrul ecologic al ecosistemelor, cauzând degradarea solurilor si procese de deșertificare.

Solurile pe teritoriul DBHN, datorită reliefului preponderent fragmentat, în special în partea centrală (r-ul Nisporeni), sunt intens supuse proceselor geodinamice dar și impactului antropic semnificativ, cauzat de defrișările excesive, distrugerea  zonelor forestiere și riverane de protecție, desfășurarea lucrărilor hidrotehnice neregulamentare sau prost gestionate, exploatarea excesivă și necompensată a rezervelor de substanțe minerale și organice etc. Chiar și în cursul inferior al Nistrului, unde relieful este destul de lin și  eroziunea solurilor nu este atât de pronunțată, pierderea fertilității terenurilor arabile ca urmare a eroziunii este evaluată la 43,4 %.

Degradarea fizică a solurilor, caracterizată prin deteriorarea structurii și proprietăți fizice mai proaste, are loc sub influența tehnicii  agricole și mecanismelor,  dar și în urma irigării cu apă care nu corespunde cerințelor. În majoritatea râurilor și lacurilor din țară apa este de calitate nesatisfăcătoare și este puternic mineralizată. Degradarea sistemelor de ameliorare, în special a celor de drenaj, în luncile râurilor de cele mai multe ori cauzează salinizare.

Degradarea solurilor este unul din factorii critici, care cauzează dezechilibrarea funcționării ecosistemelor și respectiv fragmentarea ecosistemelor la scară largă.

## Geologia

Din punct de vedere tectonic, teritoriul DBHN este situat pe Platforma  Moldovenească, și parțial pe Scutul Ucrainean, elemente ale părții de sud-vest ale Platformei Europei de Est. În structura  geologică a platformei se disting două etaje: etajul inferior – fundamentul cristalin (soclul) şi cel superior – cuvertura sedimentară.

Fundamentul este constituit din roci cristaline formate în urma metamorfozării profunde a formațiunilor sedimentare şi vulcanice. Rocile cristalinului apar la zi în albia Nistrului, în  preajma s. Cosăuți (r-nul Soroca). Spre sud-vest şi sud suprafaţa fundamentului, acoperit de depozitele cuverturii, coboară cu panta de 6-10 m/km. În regiunea or. Soroca fundamentul se află la adâncime de 110-120 m, lângă s. Coșernița (r-nul Floreşti) la adâncimea de 385.5 m, ca în preajma or. Chișinău să coboare la 1125 m. În partea de nord-est, de-a lungul limitei Platformei Moldovenești cu Scutul Ucrainean, au fost identificate câteva structuri inelare, majoritatea cărora spaţial este legată de masivele de granituri ultra metamorfozate.

Cuvertura platformei este alcătuită din roci sedimentare atribuite Proterozoicului superior, Paleozoicului, Mezozoicului şi Cenozoicului (Anexa 8).

Diversitatea litologică a substratului, alternanța multiplă a straturilor de roci permeabile și impermeabile, a condiționat formarea mai multor orizonturi și complexe acvifere subterane, utilizate pe larg ca ape potabile, tehnice, minerale și curative. Un rol deosebit în formarea bilanțului de apă al orizonturilor acvifere au jucat și mișcările scoarței terestre, îndeosebi mișcările noi tectonice din Neogen-Cuaternar. Mișcările diferențiate ale scoarței terestre în prima jumătate a Neogenului au determinat diferențierea a două zone depresionare: a Prutului și a Sorocii. Ridicarea generală a teritoriului, în Pliocenul târziu, cu o accentuare în Cuaternar, a antrenat în mişcare, cu o amplitudine de cca. 300 m partea central-vestică a bazinului fl. Nistru (Codrii, Podișul Nistrului).

După efectul sumar al mişcărilor noi tectonice din Cuaternare Districtul Nistru poate fi divizat în două regiuni, de nord și de sud, care pot fi delimitate pe latitudinea or. Ştefan-Vodă. Regiunea de nord se caracterizează cu predominarea  mişcărilor de ridicare, iar cea sudică, cu mişcări de coborâre, regim cu influențe asupra caracteristicilor orizonturilor acvifere (debitelor, compoziției chimice etc.).

Teritoriul DBHN se caracterizează cu diferit grad de intensitate seismică. În regiunea Central-vestică se înregistrează cutremure cu o intensitate de pînă la 8 grade pe scara MSK64, în cea mai mare parte a teritoriului – până la 7 grade şi până la 6 grade în partea de est și nord-est a bazinului.

## Resursele minerale

In DBHN nu se  găsesc zăcăminte minerale importante. La începutul a. 2013 în cadrul districtului erau exploatate 81 zăcăminte, inclusiv 71 de zăcăminte minerale și 13 de ape minerale, principalele  fiind reprezentate de roci utilizate în construcție și ca materie primă pentru industria materialelor de construcție, a cimentului, a sticlei, industria chimica etc..

Majoritatea resurselor minerale ale districtului se exploatează prin cariere şi numai unele varietăți de calcare prin galerii. Exploatarea resurselor prin cariere este însoțită, de regulă, de distrugerea învelișului de soluri și a vegetaţiei, de acumularea deşeurilor miniere, care fiind depozitate neregulamentar sunt răspândite de curenţii de aer şi acvatici, creând presiuni și producând dezechilibre in bazinele hidrografice.

Zăcămintele de substanţe minerale, utilizate în industria de construcții și ca materie primă pentru producerea materialelor de construcție, sunt reprezentate prin granit şi gabronorit, gresie, cretă, calcaruri, argile, nisipuri, tripoliu şi marnă.

În DBHN este extrasă şi utilizată în scopuri potabile și curative o mare varietate de ape minerale şi de masă (“Soroca”, “Gura Căinarului”, ”Şoapta Izvorului”, “Varniţa-Unicum”, “Mănăstrirea Hincu”, “Argint”, “Real”, etc.).

## Procese geodinamice

## Alunecările de teren

În DBHN, ca și pe teritoriul întregii țări, condițiile naturale, care țin cu precădere de particularităţile reliefului, structura geologică și condițiile hidrogeologice ale teritoriului, favorizează de rând cu specificul regimului climatic și sub influența factorului  antropic, producerea alunecărilor de teren,

Răspândirea largă a depozitelor nisipo-argiloase friabile, inclusiv a deluviilor de alunecare reprezintă una din principalele cauze ale frecventelor  alunecări de teren în DBHN. Condiţiile hidrogeologice, care determină, în mare măsură, localizarea spaţială, morfologia, tipul genetic şi mecanismul de deplasare la fel favorizează alunecările de teren. Pe versanţii din zona de nord şi nord-est se întâlnesc 2-3, iar în zona centrală şi sudică – pînă la 4-5 orizonturi acvifere. Apele subterane sunt cantonate în nisipuri, pietriș, luturi, nisipuri lutoase, care au ca suport roci impermeabile, în fond, argile. Pentru orizonturile acvifere este caracteristică extinderea lor discontinuă, localizarea lor la diferite nivele hipsometrice şi grosimea variabilă, de la câțiva centimetri până la câțiva metri.

Acumularea apelor în deluviile de alunecare reprezintă una din cauzele principale a activizării procesului de alunecare în aria alunecărilor vechi stabilizate ori a apariţiei noilor alunecări. Prin aceasta se explică faptul, ca în zonele cu o prezență importantă a deluviilor, mai ales a deluviilor de alunecare, sunt concentrate până la 80-90% din alunecările de teren contemporane.

Apariţia noilor alunecări sub formă de torente  şi activizarea celor existente, pe larg prezente în aria districtului, se datorează, cu precădere, apelor freatice.

Frecvența alunecărilor de teren este mai pronunțată în partea centrală a bazinului râului, unde predomină fragmentarea verticală a teritoriului și respectiv versanții au un potențial energetic sporit. Alunecările de teren ocupă cea mai mare suprafaţă în bazinul r. Răut (Tabelul 3).

Tabelul 3. Suprafaţa ocupată de alunecări de teren în limitele bazinelor hidrografice din aria DBHN

| Nr. | Bazinul rîului | Suprafața bazinului, km2 | Suprafața alunecărilor, km2 | Ponderea alunecărilor din suprafața totală a bazinului |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Răut | 7760 | 86.02 | 1.11 |
| 2 | Bîc | 2150 | 47.20 | 2.20 |
| 3 | Ichel | 814 | 10.90 | 1.34 |
| 4 | Botna | 1540 | 15.74 | 1.02 |
| 5 | Nistru total | 19240 | 159.87 | 0.83 |

Cea mai mare parte a alunecărilor este localizată în bazinele de ordinul 2 ale văii fl. Nistru, aproximativ 65,6 % din alunecările identificate (Figura 5) Cea mai mare densitate a manifestării procesului de alunecare este caracteristică bazinului hidrografic al r. Bîc (Tabelul 3). Valorile minime ale densității dezvoltării alunecărilor de teren sunt specifice bazinelor râurilor mici din cîmpii. Valorile maxime sunt caracteristice pentru bazinele râurilor din parte centrală, cea mai ridicată parte a DBHN.

Figura 5. Gradul de afectare a teritoriului de alunecări de teren

Cea mai mare suprafaţa de terenuri afectate de alunecări de teren  la sfârșitul anilor `90 era în raionul Călăraşi (2,43 % din teritoriul raionului), cea mai mică suprafaţă (sub 0,1 %) de terenuri degradate de alunecări se înregistrează în raioanele Ocniţa, Drochia, Râbnița și Slobozia.

Alunecările de teren reprezintă o sursă importantă de aluviuni în albiile rîurilor, cauzând majorarea gradului de turbiditate a apei și respectiv afectând starea ecologică a ariilor protejate cu destinație specială.

## Inundațiile

În bazinul fluviului Nistru inundaţiile, ca urmare a hazardelor naturale dar și a gestionării iraționale a teritoriului, sunt destul de frecvente. Viituri, care au provocat inundaţii devastatoare au fost înregistrate în anii 1911, 1913, 1932, 1941, 1948, 1955, 1969, 1973, 1980, 1989, 1998, 2008, 2010.

Indicatorii cantitativi ai debitelor maxime ale viiturilor pluviale de pe fluviul Nistru, măsurate la diferite posturi hidrologice din ultimii ani sunt prezentate în Figura 6.

Figura 6. Valorile extreme ale viiturilor pluviale pe fluviul Nistru în limitele R. Moldova

Sursa: SHS

În ultimii 110 ani debitul maxim a fost înregistrat în timpul inundației din luna iulie şi august 1941. Inundaţia din 2008 ocupă locul III după valoarea debitului înregistrat, probabilitatea căruia se înscrie în limitele de 2-3%.

Rezultatele observațiilor de lungă durată demonstrează că frecvența inundaţiilor în secolul XX în medie este de 2-2,5 ori mai mare decât în secolul al XIX-lea. Frecvenţa viiturilor pe râurile mici, condiţionate preponderent de ploile torențiale locale, este destul de mare, repetându-se în anii 1948, 1949, 1968, 1969, 1971, 1985, 1989, 1991, 1994, 1998, 1999, 2005.

În baza valorilor debitelor maxime anuale înregistrate la posturile hidrologice ale fluviului Nistru precum şi ale râurilor mici a fost realizată aprecierea debitelor maxime, care generează majoritatea inundațiilor în aria districtului de diferită probabilitate: 0,1, 0,5, 1,5, 10%. Trebuie menţionat faptul că debitele medii maxime multianuale pentru afluenţii de stingă ai Nistrului prezintă valori mai mici, iar aceleași debite pentru afluenţii de dreapta sunt mai mari în comparaţie cu estimările efectuate în studiile hidrologice din decada precedentă. Acest fapt trebuie luat în consideraţie în cazul efectuării lucrărilor hidrotehnice de protecție împotriva inundaţiilor precum şi în vederea gestionării optime a  lacurilor de acumulare în vederea prevenirii inundațiilor  atât pe râurile mici cât şi nemijlocit pe fluviul Nistru.

## Secetele

Ritmul actual al încălzirii climei, caracterizat prin schimbări ai parametrilor climatici importanți precum precipitaţiile atmosferice, rezerva de apă din sol accesibilă plantei, umezeala şi temperatura aerului, evapo-transpiraţia, viteza vântului etc., contribuie la manifestarea frecventă a secetelor, în special a celor intensive. Pe lângă acești parametri și așa factori ca relieful, adâncimea pânzei freatice, particularitățile fiziologice ale plantelor, activitatea antropogenă etc. contribuie cumulativ la apariția și intensitatea acestui fenomen complex.

Seceta în Moldova este unul dintre cele mai importante hazarduri naturale, reprezentând trăsătura specifică a climei regionale,. Deficitul de precipitaţii atmosferice este specific practic pentru tot teritoriul țării, unde probabilitatea apariţiei secetelor mari (≤ 50% din norma climatică a precipitaţiilor) cu consecinţe catastrofale în perioada de vegetaţie constituie 11-41%. În ultimele două decenii secetele au fost   mai frecvente, şi ele devin tot mai intense.  In perioada anilor 1990 – 2011 au fost înregistrați 10 ani (1990, 1992, 1994, 1996, 1999, 2000, 2001, 2003, 2007, 2011) cu secete de diferită intensitate, care au dus la scăderea recoltei culturilor agricole. În anii 1990, 1992, 2003,  secetele s-au prelungit pe parcursul întregii perioade de vegetație , în restul anilor secetele au avut loc vara. În Republica Moldova secetelor le revine 12,5% din numărul total de hazarduri.

În perioada anilor 2000-2012 în Moldova au avut loc 4 secete devastatoare (2000, 2003, 2007 și 2012). Teritoriul țării a fost afectat în proporții de peste 75%. Pierderile economice ca rezultat al acestui fenomen au fost de asemenea considerabile (Tabelul 4).

Tabelul 4. Teritoriul afectat, durata și pierderile economice urmare a secetelor (anii 2000-2012)*

| Anul secetei | Teritoriul afectat (%) | Durata, anotimpul | Pierderi economice (mln) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | lei | dolari SUA |
| 2000 | 75 | Primăvară-toamnă | 2098.1 | 169,7 |
| 2003** | 86 | Vară-toamnă | - | - |
| 2007 | 78 | Vară-toamnă | 11970.0 | 987,0 |
| 2012 | 80 | Vară-toamnă | 2500.0 | 200,5 |

* Adapdat după: 	Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, 2007;

Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, 2012;

Daradur et al., 2007;

UN, 2012;

World Bank & FAO, 2007.

** Nu sunt date

Modelarea cartografică a umidității,care permite evidenţierea riscului manifestării secetelor(%), în suprapunere cu harta unităților administrative denotă, că în bazinul hidrografic Nistru coeficientul de umiditate (Cu) se modifică de la nord spre  sudul bazinului. Astfel, în raioanele de nord Soroca, Camenca, de exemplu, valoarea coeficientului de umiditate  constituie 0.50-0.60. În extremitatea de sud a bazinului Nistru  (de exemplu, raionul Slobozia), coeficientul de umiditate are valori de 0.40-0.45, ce demonstrează creșterea gradului de ariditate în plan zonal (Tabelul 5).

Tabelul 5. Evaluarea riscului gradului de ariditate, conform coeficientului de umiditate

| Unităţi administrativ-teritoriale | Coeficientul de umiditate (Cu) |
| --- | --- |
|  | 0,35-0,4 | 0,4-0,45 | 0,45-0,5 | 0,5-0,55 | 0,55-0,6 | 0,6-0,65 |
| Soroca |  |  | 2 | 38 | 55 | 5 |
| Camenca |  |  | 2 | 50 | 48 |  |
| Rîbniţa |  |  | 10 | 70 | 20 |  |
| Dubăsari |  | 25 | 50 | 25 |  |  |
| Criuleni |  | 10 | 60 | 30 |  |  |
| Grigoriopol |  | 10 | 60 | 30 |  |  |
| Ştefan-Vodă | 2 | 40 | 58 |  |  |  |
| Slobozia |  | 80 | 20 |  |  |  |

## Caracteristici hidromorfologice și hidrogeologice

## Resursele apelor de suprafață

Vechimea datelor monitoringului hidrologic este de peste 40 ani, ele fiind furnizate de posturi hidrologice, majoritatea cărora au fost instalate în perioada anilor '50-70 ai secolului XX.

Reţeaua hidrografică a DBHN este reprezentată de 1591 râuri, inclusiv 5 cu lungimea de peste 100 km și altele 153 cu lungimea de peste 10 km, 51 de lacuri de acumulare cu un volum de peste 1 mln. m3 fiecare şi circa 1700 iazuri şi alte bazine artificiale de apă. Cele mai lungi râuri din cadrul DBHN sunt Nistru, Răut, Bâc și Botna. Densitatea reţelei hidrografice este de 0,56 km/km2 (Tabelul 6).

Tabelul 6. Caracteristicile de bază ale rîurilor din DBHN

| Rîul | Lungimea rîului, km | Suprafaţa bazinului hidrografic, km2 | Numărul cursurilor de apă | Lungimea totală, km | Densitatea reţelei hidrografice km/km2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Afluenţii de dreapta ai fluviului Nistru |
| Răut | 286 | 7760 | 935 | 3720 | 0.48 |
| Bîc | 155 | 2150 | 201 | 955 | 0.44 |
| Botna | 146 | 1540 | 231 | 884 | 0.57 |
| Căinari | 100 | 835 | 65 | 305 | 0.36 |
| Cubolta | 97 | 943 | 107 | 424 | 0.44 |
| Ichel | 98 | 814 | 83 | 294 | 0.36 |
| Ciulucul Mic | 64 | 1060 | 141 | 618 | 0.58 |
| Ciorna | 42 | 312 | 30 | 132 | 0.42 |
| Afluenţii de stînga ai fluviului Nistru |
| Camenca | 52 | 403 | 21 | 146 | 0.36 |
| Beloci | 40 | 237 | 13 | 90 | 0.38 |
| Molochiş | 33 | 268 | 11 | 62 | 0.23 |
| Rîbniţa | 45 | 419 | 8 | 111 | 0.26 |
| Iagorlîc | 73 | 1280 | 17 | 229 | 0.18 |

Nistrul este cea mai importantă arteră hidrografică a Republicii Moldova (652 km lungime), la care se adaugă și afluentul său principal Răut (286 km), cu un volum mediu multianual al scurgerii de circa 10,0 km3 pe an și având suprafața bazinului hidrografic de 19.070 km2. Cele mai mari lacuri naturale situate pe cursul fluviului Nistru sunt Bâc (3,72 km2), Roșu (1,6 km2) și Nistrul Vechi (1,86 km2). Cele mai mari lacuri artificiale sunt Dubăsari pe fluviul Nistru (67,5 km2) și Ghidighici pe Bâc (6,8 km2) Rețeaua de bazine acvatice asigură regularizarea și evacuarea scurgerii de suprafață, răspunde presingului recreativ, se folosește pentru aprovizionarea cu apă potabilă și tehnică, pentru irigație, navigație și în alte scopuri.

Apele fluviului Nistru reprezintă principala sursă de apă ce poate asigura pe deplin necesităţile de apă potabilă ale populației cât şi necesitățile economiei Republicii Moldova în ansamblu. Debitul mediu multianual de apă este de 292 - 316 m3/s. Debitul specific se încadrează în limitele 4,68 – 6,49 l/s, iar stratul scurgerii se ridică la valori de 148-205 mm. Volumul de apă mediu multianual este de circa 9,8 km3,  variind între 6 km3 în anii secetoşi cu deficit de umiditate și  12 km3, valori atinse în anii bogați în resurse de apă. Lunile cele mai bogate în resurse de apă sunt aprilie, mai, iunie şi iulie. Debitele medii maxime se înregistrează în aprilie, cînd depăşesc valorile de 450-500 m3/s, iar cele minime, sub 200 m3/s, se înregistrează în lunile de iarnă.

Resursele de apă ale râurilor mici din DBHN variază, fiind influențate atât de cantitatea precipitaţiile atmosferice cât şi de sursele apelor subterane, care sunt mai bogate în regiunea nordică a districtului şi mai modeste în regiunea de sud. Afluenţii de stânga ai Nistrului au o alimentare subterană mai bogată, debitele acestora, cu excepţia lunii martie, fiind uniform repartizate pe parcursului anului. Regimul de scurgere al afluenţilor de dreapta ai fl. Nistru, în special în zona de sud, este mai puternic influenţat de specificul climatic, determinat de oscilații considerabile ale debitelor pe parcursul anului.

Cel mai uscat anotimp pentru regiunea de sud este toamna care asigură doar 15% din volumul anual de apă. În regiunea de nord 20% din resursele anuale sunt asigurate uniform pe parcursul anotimpurilor de vara, toamna, iarna. Primăvara se caracterizează cu valori maxime ale scurgerii atât a fl. Nistru cât şi pentru râurile tributare ale acestuia.

Debitul mediu multianual al afluenţilor de dreapta ai Nistrului variază de la 0,54 m3/s (Ciorna – s. Mateuți) la 10,66 m3/s (Răut – s. Jeloboc). Debitul mediu multianual  al afluenților de stînga variază de la 0,16 m3/s (Rîbniţa – s. Andreevca) la 0,98 m3/s (Iagorlâc – s. Doibani). Stratul  scurgerii se încadrează în limitele 20,56 mm (Botna – or. Căușeni) şi 65.51mm (Cubolta - s. Cubolta). Cel mai mare volum de apă este caracteristic pentru r. Răut, care depășește 300 mln. m3, iar cel mai mic – 17 mln. m3 – pentru r. Ciorna.

Resursele de apă de o probabilitate de 95% (ani secetoşi) în comparaţie cu cele de 25% (ani ploioşi) sunt în medie de 4 ori mai mici, constatându-se astfel un deficit al resurselor de apă în cazul anilor cu insuficiență considerabilă de umiditate.

Lacurile naturale după originea lor sunt de câteva categorii: lacuri de luncă, limane fluviale și lacuri de baraj natural. În spațiul DBHN lacurile naturale sunt puţine la număr şi destul de mici, cu suprafețe de până la 0,2 km2. Multe din ele au dispărut în anii ‘70 ai secolului XX ca urmare a lucrărilor de îndiguire a zonelor inundabile, de regularizare şi desecare a luncilor râurilor.

Majoritatea lacurilor naturale din DBHN sunt lacuri de luncă, sau lacuri-belciuge, care reprezintă segmente de albii părăsite în urma proceselor naturale de modificare a luncilor rîurilor. Cele mai mari lacuri din această categorie sunt lacurile Roşu şi Nistrul Vechi.

Altă categorie de lacuri naturale sunt limanele fluviale, de exemplu lacul Sălaş de lângă gura de vărsare a râului Bâc.

Lacurile de baraj natural sunt caracteristice pentru regiunile deluroase puternic fragmentate, de regulă formate în urma alunecărilor de teren. Astfel de lacuri se întâlnesc preponderent în Codrii Bîcului. Majoritatea acestor lacuri au malurile acoperite cu vegetaţie sau sunt înmlăştinite.

Acumulările de apă  în funcţie de volumul de apă, pot fi grupate în două categorii:

- lacuri de acumulare cu un volum de apă de 1 mln m3 şi mai mare şi

- iazuri, care  au un volum sub 1 mln m3.

În DBHN sunt identificate 51 lacuri de acumulare şi peste 1700 de iazuri. Lacurile de acumulare reprezintă fondul de ape ale lacurilor antropice. Construirea acumulărilor a început în secolele XIV-XV, cînd se construiau acumulări mici de apă cu suprafaţa oglinzii apei de 3-5 ha.  Apogeul în construcţia acumulărilor de apă, în special a celor cu volume de peste 5 mln m3, se înregistrează după al doilea război mondial, în perioada anilor 1950-1965, cînd au fost date în exploatare lacul de acumulare Dubăsari pe fluviul Nistru (a. 1954), lacul Ghidighici pe rîul Bîc și lacurile Ulmu, Costeşti şi Răzeni pe rîul Botna. Lacul Dubăsari este cel mai adânc - 4,97 m. Adâncimea medie a iazurilor este de regulă în jur de  1,0-2,0 m. Cel mai mare volum de apă îl  are lacul de acumulare Dubăsari urmat de Cuciurgan și apoi lacul Ghidighici.

Acumulările de apă antropice au fost create pentru satisfacerea necesităților în creştere de apă, preponderent în anii `60-70 ai secolului al XX-lea, dar și în vederea reglării scurgerii rîurilor, dezvoltării pisciculturii, industriei, irigației, pentru recreaţie și protecţia contra viiturilor şi proceselor erozionale. Pe lângă cele menţionate, lacurile de acumulare Dubăsari şi Cuciurgan sunt utilizate şi pentru producerea energiei electrice, şi pentru transport. Suprafaţa totală a acumulărilor de apă din DBHN constituie 247 km2 ce alcătuiește 1,28 % din suprafaţa totală a districtului (Tabelul 7).

Tabelul 7. Valorile parametrilor acumulărilor de apă din cadrul bazinelor DBHN

| Rîul | Numărul de acumulări de apă | Suprafaţa oglinzii apei, km2 | Volumul mediu, mln. m3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Răut | 1068 | 91.4 | 384 |
| Bîc | 155 | 28.7 | 119 |
| Botna | 110 | 16.7 | 69 |
| Total DBHN | 1727 | 246.7 | 960 |

În DBHN sunt amplasate circa 54% din numărul total de acumulări de apă ale Republicii Moldova, 62% din numărul acestora revenind sub-bazinului Răut, urmat de Bâc – 9 % şi Botna 6,5%. Majoritatea acumulărilor de apă au o suprafaţă a oglinzii apei relativ mică, până la 1 km2. Majoritatea acumulărilor de apă în cadrul DBHN au fost construite prin bararea râurilor.

Lacurile de acumulare şi iazurile sunt intens supuse proceselor de colmatare, care contribuie la diminuarea accentuată a volumului acestora. În consecință, numărul iazurilor construite până în anii 80-90 ai sec. XX cu un volum iniţial de 50-150 mii m3 s-a diminuat substanţial, tendinţa menţinându-se în  continuare. La nivel de district diminuările anuale ale volumelor lacurilor de acumulare sunt de 1,27 %, fiind de peste 1,5% în sub-bazinul hidrografic Răut şi sub 0,8% în sub-bazinul hidrografic Bâc. Astfel, gradul de colmatare a lacului de  acumulare Dubăsari atinge cca. 63%.  Lacul Ghidighici, cel mai mare dintre lacurile de acumulare situate pe râurile medii şi mici, către anul 2011 în rezultatul colmatării a pierdut cca. 45% din volumul său inițial, iar suprafaţa oglinzii apei s-a diminuat cu cca 40%.

## Resursele apelor subterane

Rezervele totale de ape subterane în Republica Moldova alcătuiesc 3478,3 mii m3 /zi. În anii 2007-2010 în regiunea de nord a bazinului Nistru și terminând cu orizonturile aluviale din văile râului în exploatare s-au aflat 7801 sonde. DBHN, care ocupă cca. 57% din suprafața Republicii Moldova, concentrează în subsolul său cca. 80% din resursele apelor subterane ale țării, în comparație cu bazinul râului Prut, care ocupă doar 24% din suprafața țării și concentrează 12% din resursele ei de exploatare ale apelor subterane..

Cel mai bogat complex acvifer este complexul Badenian-Sarmațian inferior, rezervele căruia alcătuiesc 2339,4mii m3/zi, (77% din total), care, împreună cu complexul cretacic-silurian alcătuiesc 90% din resursele de exploatare ale apelor potabile. În regiunea centrală și de sud-est ale DBHN este exploatat orizontul Sarmațianului mediu și complexul Badenian-Sarmațian inferior. Ultimul complex, grație calității bune și rezervelor considerabile, reprezintă sursa principală de aprovizionare centralizată cu apă a municipiului Chișinău și a altor localități din regiunea centrală a bazinului (Anexa 9).

În aria DBHN sunt prezente cca. 83,14% din resursele de exploatare a apelor potabile subterane ale Republicii Moldova și 44,11% din cele tehnice, care se extrag din 5034 de sonde, reprezentând 64,53% din numărul total al  sondelor exploatabile ale țări. i (Tabelul 8).

Tabelul 8. Rezervele de exploatare a apelor subterane pe raioane administrative din DBHN

| # | Raionul | Rezervele de exploatare, mii m3 per zi | Nr. de zăcăminte | Numărul de sonde exploatabile |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Potabile | Tehnice | Total |  |  |
| 1 | Anenii Noi | 61,2 | 8 | 69,2 | 4 | 355 |
| 2 | Călăraș | - | 8,2 | 8,2 | 6 | 172 |
| 3 | Căușeni | 23,8 | 12,8 | 31,5 | 6 | 362 |
| 4 | Criuleni | 224,2 | - | 224,2 | 10 | 365 |
| 5 | Dondușeni | 5 | - | 5,0 | 1 | 188 |
| 6 | Drochia | 21,7 | - | 21,7 | 4 | 181 |
| 7 | Dubăsari | 25,2 | - | 25,2 | 4 | 116 |
| 8 | Florești | 23,9 | - | 23,9 | 4 | 202 |
| 9 | Ialoveni | 17,5 | - | 14,9 | 3 | 281 |
| 10 | Ocnița | 19,2 | 1,75 | 20,45 | 8 | 113 |
| 11 | Orhei | 47,7 | 4,8 | 52,5 | 11 | 336 |
| 12 | Rezina | 21,9 | - | 21,9 | 4 | 92 |
| 13 | Sîngerei | 6,2 | - | 6,2 | 2 | 292 |
| 14 | Soroca | 19 | - | 19 | 2 | 211 |
| 15 | Strășeni | 16,5 | 2 | 18,2 | 2 | 304 |
| 16 | Șoldănești | 5,2 | - | 9,3 | 5 | 54 |
| 17 | Ștefan-Vodă | 38,1 | - | 38,1 | 9 | 248 |
| 18 | Telenești | 6,0 | 4,3 | 10,3 | 2 | 235 |
| 19 | mun. Chișinău | 83,8 | 10,9 | 94,7 | 7 | 747 |
| 20 | Bălți | 56,8 | 32,5 | 89,3 | - | 180 |
|  | Total DBHN, mii m3/zi/ % din totalul pe țară | 722,9 83,14% | 85,25 44,11% | 803,75 75,69% | 94 55,29% | 5034 64,53% |
|  | Total pe RM, mii m3/zi | 869,5 | 193,25 | 1 061,85 | 170 | 7801 |

Sursa: Î.S. „EHGeoM” cu completări

Cele mai considerabile rezerve de ape subterane se află în raioanele Anenii-Noi, Criuleni, Orhei din regiunea centrală a bazinului, în nord în municipiul Bălți și în sud în raionul Ștefan-Vodă.

În bazinul Nistrului se află  94 de zăcăminte de ape minerale (55,29% din total), din care sunt exploatate doar 14. Apele minerale curative au un grad de mineralizare foarte înalt, care atinge 250 g/l, conţin unele elemente specifice (brom, iod, fluor, radon etc.) şi pot fi utilizate în alimentaţie numai după o demineralizare parţială. Cele mai importante ca volum sunt apele sulfuroase, rezerve bogate ale cărora se află în apropierea s. Hârjauca (rn. Călăraşi), unde funcţionează staţiunea balneoclimatică „Codru”.

## Aspecte demografice

Numărul total al populației în DBHN este de cca. 2,9 mil. locuitori, inclusiv localitățile de pe malul stâng, ceea ce reprezintă 75,6 % din populația țării. Sporul natural nu înregistrează valori pozitive, iar studiile denotă că această tendință se va menține în următorii ani, având în vedere și recesiunea, care cauzează emigrarea forței de muncă. În acest context e posibilă  o  diminuare a presiunilor și respectiv a impactului antropic asupra mediului.

În DBHN sunt amplasate 1041 de așezări umane, inclusiv 554 sate și 39 orașe integral sau mai mult de 50% din suprafața acestora grupate în 19 raioane și 3 municipii. Populația urbană constituie 1 mil. 452 mii 290 locuitori, respectiv gradul de urbanizare 52,7%, fiind mai înalt decât media pe țară (41,9%). Acest fapt se explică prin prezența a 3 municipii mari, inclusiv a capitalei țării – or. Chișinău, cu o populație de 671,8 mii loc.

Tipologia așezărilor de tip urban în DBHN din punct de vedere socio-economic (Figura 7) distinge 5 categorii:

- Orașele mari, cu populația peste 120 mii loc. - municipiile Chișinău, Bălți, Tiraspol și Tighina.

- Oraşele de mărime mijlocie (20-60 mii locuitori) – Drochia, Strășeni, Dubăsari, Orhei, Soroca și Rîbnița.

- Aşezări urbane mici (10-20 mii locuitori) – Dondușeni, Grigoriopol, Anenii Noi, Cordu, Sîngera, Camenca, Rezina, Râșcani, Florești, Sîngerei, Ialoveni, Călărași și Durlești.

- Aşezări urbane foarte mici (7-10 mii locuitori) – Telenești, Cricova, Otaci și Criuleni.

- Cele mai mici așezări urbane (sub 7 mii) – Frunză, Bucovăț, Ghindești, Mărculești, Cornești, Vatra, Biruința și Vadul lui Vodă. Acestea practic au pierdut trăsăturile de așezări urbane având ca bază economică agricultura . Totuși, în unele din ele există un obiectiv industrial destul de important, de ex. fabricile de zahăr din Ghindești și Biruința, sau aeroportul din Mărculești, care le determină ca centre locale în acordarea diverselor servicii sociale și culturale pentru așezările rurale din apropiere.

Figura 7. Clasificarea socio-economică a oraşelor

Densitatea medie a populației în DBHN este de circa 158,7 loc/km2. Cel mai dens populate (177,8 loc./km2) sunt raioanele din Regiunea Centrală în vecinătatea Chișinăului (raioanele Strășeni, Orhei, Criuleni, Ialoveni, Anenii Noi și mun. Chișinău), urmate de cele din Regiunea de Sud-est (159,6 loc./km2). În Regiunea de Nord densitatea populaţiei este de 99,5 loc./km2), în raioanele Nisporeni, Drochia, Sângerei, precum și în sudul Transnistriei. Valorile cele mai mici (sub 40 loc./km2) ale densităţii populaţiei se înregistrează în partea centrală şi de nord a Transnistriei (fostele raioane Dubăsari, Râbniţa, Camenca). O densitate  maimare (41 – 60 loc./km2) este caracteristică pentru comunele amplasate în regiuni naturale fragmentate (Podişul Nistrului, estul Podişului Moldovei de Nord) şi puţin prielnice îndeletnicirilor agricole. În arealele menţionate, unde aşezările umane sunt puţine, iar condiţiile naturale sunt relativ mai dificile, se observă densităţi difuze şi dispersate.

Densitatea populaţiei rurale este relativ înaltă (74 loc./ km2), variind în limite largi, de la 18 loc./ km2  în comunele Crasnîi Vinogradari şi Colosova (Transnistria), până la 951 loc./ km2  în comuna Ciorescu (mun. Chişinău), care îndeplinește o funcţie rezidenţială pentru capitală.

Densitatea medie urbană în țară constituie 1192 loc./km2, variind de la numai 31 loc./km2  în or. Leova până la 5753 loc./km2  în mun. Tighina. Cel mai populate sunt oraşele mari (mun. Bălţi – 2941 loc./km2, mun. Tiraspol – 3538 loc./km2, mun. Chişinău – 5383 loc./km2 şi mun. Tighina – 5753 loc./km2), unde indicatorii dezvoltării economice sunt decisivi în atragerea populaţiei pentru stabilirea cu traiul.

# Presiuni și impacturi

Atingerea obiectivelor de mediu, stabilite pentru protejarea  și conservarea mediului în DBHN poate fi compromisă de un șir întreg de presiuni, care provin din sursele punctiforme si difuze de poluare, extragerea apei, reglarea fluxurilor de apă, schimbările hidromorfologice și alimentarea artificială a apelor subterane etc.. Acestea, cât și orice alt tip de presiuni, care pot afecta calitatea ecosistemelor, trebuie neapărat luate în considerație în procesul analizei presiunilor și impacturilor.

Respectiv, în evaluarea riscurilor care pot afecta atingerea obiectivelor de mediu, analizele presiunilor și impacturilor trebuie să determine :

- Presiunile și impacturile existente (determinate în 2014) care ar putea cauza o condiție a corpului de apă sub nivelul bun; și

- Cum presiunile pot evolua până în 2023 (primul ciclu al planului), astfel ca starea bună să devină de nerealizat, dacă nu au fost elaborate și implementate programe de măsuri corespunzătoare.

Prezicerea evoluției presiunilor va necesita luarea în considerație a (i)efectelor planurilor și proiectelor agreate în cadrul legislației în vigoare și (ii) pronosticurilor cum factorii economici cheie, care influențează utilizarea apei, vor evolua în timp și cum aceste schimbări ar putea afecta presiunile asupra apelor. Un asemenea pronostic trebuie furnizat de analiza economică a utilizării apei (DCA, Articolul 5).

Analizele presiunilor și impacturilor  vor trebui să identifice care din riscurile determinate să afecteze atingerea obiectivelor de mediu se așteaptă să fie abordate prin măsuri specificate în cadrul altor prevederi juridice (programe, strategii, regulamente etc.). Această informație va contribui la analizele economice, determinând cele rentabile măsuri menite să abordeze alte riscuri care subminează atingerea obiectivelor setate.

Cât privește obiectivul privind prevenirea și limitarea pătrunderii poluanților în apele subterane, este necesar să fie stabilite criteriile privind manifestarea tendinței de creștere și gradul de manifestare.

Analizele presiunilor și impacturilor în procesul elaborării planului actual, nu au avut la bază suficient material pentru a alcătui un tablou integru și exhaustiv al stării de mediu în DBHN. În mare parte aceste analize au fost efectuate în baza informației disponibile și metodelor existente, care tradițional sunt focalizate pe subiectul poluării, astfel că informația și expertiza privind alte tipuri de presiuni și impacturile lor în mare parte lipsește sau nu e completă.

Informația necesară pentru a cuantifica și fundamenta seturile de măsuri necesare pentru îmbunătățirea stării corpurilor de apă, dar și a mediului în DBHN în general, va fi colectată și procesată în cadrul planului curent. Odată cu finalizarea elaborării primului Plan de Gestiune a DBHN analizele presiunilor și impacturilor nu sunt încheiate. Ele vor fi continuate în cadrul fiecărui ciclu ulterior de planificare, completându-se și actualizându-se pentru a permite planificarea măsurilor de îmbunătățire a gestionării eficiente și adecvate a DBHN.

Pentru corpurile de apă artificiale, sau determinate ca puternic modificate, este mult mai important potențialul (lor) ecologic bun decât starea ecologică bună. Astfel, corpurile de apă identificate ca puternic modificate trebuie supuse evaluării duble a riscurilor: (1) evaluarea riscului privind eșuarea stării ecologice bune din cauza alterării fizice, și (2) evaluarea riscului de a avea un potențial ecologic bun.

Deoarece aceste evaluări sunt dificil de efectuat practic și necesită un timp îndelungat pentru prima etapă de planificare a gestionării districtelor bazinelor hidrografice DCA recomandă să se efectueze evaluarea riscului privind eșuarea stării ecologice bune pentru corpurile de apă neartificiale. Evaluarea riscului privind potențialul ecologic bun urmează a fi efectuat în termeni practici cât mai restrânși.

Analizele privind presiunile și impacturile în baza datelor  de monitorizare trebuie să identifice presiunile semnificative și acele corpuri de apă, care sunt sub riscul de a nu atinge obiectivele setate. Informația colectată se va referi la tipul și magnitudinea presiunilor semnificative, cărora le sunt supuse corpurile de apă.

Informația colectată în rezultatul monitorizării apelor în prezent ține de efectul poluării  asupra parametrilor de calitate. Pentru efectuarea analizelor presiunilor și impacturilor calitatea informației și seturile de date de monitorizare (a corpurilor de apă)  vor fi revizuite și completate cu parametri și indicatori necesari pentru analizele de presiuni și evaluarea impacturilor, care la rândul lor vor furniza informația pentru elaborarea programelor de monitorizare și a programelor de măsuri. Din aceste considerente  eforturile de evaluare trebuie să fie proporționale dificultății designului programelor de monitorizare și a celor de măsuri.

Calitatea apei și starea mediului în ansamblu în bazinul fluviul Nistru pe teritoriul țării, sunt determinate de  multiple presiuni și impacturi de origine geodinamică sau antropică, cărora  sunt supuse corpurile de apă. Din aceste considerente determinarea presiunilor și a impacturilor trebuie tratată ca o preocupare continuă și absolut necesară pentru a le putea diminua prin măsuri argumentate din punct de vedere științific și economic, în vederea asigurării sustenabilității lor și a unui mediu de calitate în DBHN.

## Sursele punctiforme de poluare

În DBHN , ca și pe teritoriul întregii țări, sursele de poluare a apelor de suprafață și a celor subterane provin în cea mai mare parte din sectorul gospodăriei comunale (stațiile de epurare, apele uzate, deversările apelor neepurate din sistemul comunal, generarea și managementul neadecvat al deșeurilor menajere solide), industria alimentară, sectorul agricol (acumulările de dejecții animaliere, depozitele de pesticide etc.) sectorul energetic (bazele de produse petroliere, stațiile de alimentare cu petrol etc.) și alte focare de poluare continuă.

Sistemul actual de monitorizare a surselor de poluare a apelor de suprafață acoperă doar sursele provenite din activitățile utilizatorilor primari de apă în urma epurării insuficiente a apelor uzate, sau a evacuării lor din sistemele de canalizare fără epurare, cazuri frecvente în majoritatea localităților urbane sau periurbane, situație agravată de starea deplorabilă și  în continuă degradare a stațiilor de epurare și pre-epurare a apelor uzate.

Volumul deversărilor corelează cu profilul demografic și economic al unităților administrativ-teritoriale. Deversările apelor insuficient epurate sau neepurate au o pondere mai mare în mediul rural, unde  rețelele de canalizare practic lipsesc, fermele de animale și gospodăriile casnice constituind numeroase surse de poluare. Anual în rețeaua hidrografică a DBHN în medie sunt deversate 1212.6 mii m3   ape reziduale, din acest volum doar în jur de 13% sunt epurate suficient și în jur de 2% sunt considerate insuficient epurate (Figura 8). În ultimii 20 de ani în rezultatul manifestării crizei economice a fost înregistrată o scădere considerabilă a consumului de apă și respectiv cel al volumului apelor deversate în rețeaua hidrografică (de la 2652,06 mil. m3 la 670,73 mil. m3), fapt care a influențat spre îmbunătățirea calității apei în râuri.

Figura 8. Structura deversărilor de apă în bazinul Nistru după calitatea apei

Sursa: IES

Majoritatea stațiilor de epurare, fiind exploatate deja timp de 25-30 ani, au un grad sporit de uzură și funcționează la capacitate redusă, deversând apele reziduale neepurate nemijlocit în râuri. Numărul lor pe țară a scăzut dramatic sub 50 de la 304, câte funcționau în anul 1990. Transmiterea stațiilor de epurare în gestiunea autorităților administrației publice locale, care nu dispun de resursele necesare pentru a le întreține în condiția necesară, a dus la situația că majoritatea Stațiilor de Epurare Biologică (SEB)  funcționează la indici foarte reduși și necesită reconstrucție cu modernizare tehnologică a treptelor de epurare. Rezultatele controalelor efectuate în anii 2010-2013 arată ca numărul stațiilor care efectuează epurarea insuficientă este în continuă creștere.

În ultimii ani au fost construite noi stații de epurare și în urma efectuării lucrărilor de reabilitare și modernizare cu fonduri externe sau din FEN numărul stațiilor de epurare funcționale a crescut.

În scopul realizării măsurilor de reducere a poluării din sursele punctiforme este necesară determinarea presiunii pe care ele o exercită, respectiv este necesară monitorizarea numărului acestor surse și a cantității de poluanți deversați în mediul înconjurător. Tot din aceste considerente trebuie cunoscut randamentul stațiilor de epurare, și în mod special, capacitatea lor de a reduce conținutul de substanțe poluante, așa ca componenții azotului și fosforului, care sunt principalele cauze ale eutroficării.

Aceste măsuri fiind suficient de costisitoare, necesită o estimare cantitativă pentru a fundamenta economic planificarea eșalonată a resurselor.

Întreprinderile industriei alimentare

Întreprinderile industriei alimentare, în cazul când nu dispun de utilaj eficient de epurare, sunt surse  importante de poluare punctiformă. Industria zahărului se numără printre ramurile industriei alimentare cu cel mai înalt nivel al consumului de apă. Fabricile de zahăr din Făleşti, Drochia (IM„Sudzucker - Moldova” SA) și Glodeni (SA „Magd-West”) sunt utilate modern, asigurând nivelul cuvenit de epurare a apelor utilizate, ele fiind repuse în circuitul producției  secundare, celei a producerii alcoolului etilic şi acidului citric.

Ramura producerii băuturilor alcoolice și nealcoolice este următoarea după volumul de consum al apei.  Majoritatea întreprinderilor, în special cele mari şi mijlocii, sunt utilate cu staţii de epurare, apele uzate fiind tratate în conformitate cu reglementările stabilite. Apele reziduale din industria vinului și a berii se formează din apele de spălare a utilajelor, a drojdiei ramase în vasele de fermentare, a ambalajelor şi spaţiilor tehnologice etc. și se caracterizează cu o concentrație mare de drojdie pentru vinificaţie, au un caracter acid (pH = 4-5) şi conţin în stare dizolvata glucide, răşini, gume, acizi organici etc.. Conținutul mare de materie organică produce consumarea oxigenului din apa receptoare, cu degajare de mirosuri neplăcute şi dezvoltare microbiana, de asemenea, conţinutul de furfurol, răşini şi tananţi în aceste ape au efect toxic asupra peştilor.

Industria de conserve consumă, de asemenea o cantitate semnificativă de apă. În DBHN ea este reprezentată de întreprinderi mari şi mijlocii în Orhei (SA „Orhei Vit”), Soroca (SA „Alfa Nistru”), Ştefan – Vodă (SA „Nistru Olăneşti”), Căuşeni, Nisporeni, Călăraşi, Floreşti. Majoritatea întreprinderile mari sunt dotate cu staţii de epurare eficiente, însă întreprinderile mici, din cauza rentabilității scăzute, practic nu dispun de stații de epurare a apelor uzate şi se află în rândul celor mai mari poluatori ai resurselor de apă din cadrul bazinului.

O altă sursă de poluare a apei o prezintă industria produselor lactate, ale cărei întreprinderi le sunt amplasate în Bălţi (SA „Incomlac”), Orhei (SA „Orlact”), Călăraşi (SRL „Lapmol”), Soroca (SA „Fabrica de brânzeturi”), Floreşti (SA „Fabrica de unt”), Chişinău (SA „JLC”). Unele din aceste întreprinderi nu au sisteme de epurare şi evacuează apa neepurată direct în reţeaua hidrografică a râului Nistru.

Întreprinderile de mezeluri şi prelucrare a cărnii, larg răspândite în DBRN, deversează ape reziduale provenite de la prelucrarea cărnii, grăsimilor şi pieilor cu un conţinut foarte ridicat de materii organice, cantităţi mari de azot şi fosfor şi o temperatura de 30-40ºC, care fiind deversate în apele recipiente provoacă procesul de descompunere aerob, foarte rapid, care consuma oxigenul și duce la descompunerea anaerobă, însoţită de mirosuri neplăcute. Aceste ape pot fi poluate biologic cu unii germeni patogeni (Salmonella, Mycobacterium etc), deseori conțin grăsimi, care fiind deversate în apele receptoare, formează la suprafaţa acesteia o peliculă, care împiedica transferul de oxigen. Doar întreprinderile mari sunt utilate cu staţii de epurare, unde are loc separarea grăsimilor şi a suspensiilor, ulterior apa epurată fiind evacuată în colectorul orășenesc de canalizare.

Dintre ramurile industriei alimentare cea mai largă răspândire o au întreprinderile industriei de panificație, care se consideră că funcționează cu un consum neînsemnat de apă, astfel încât majoritatea lor nu apar în statisticile utilizatorilor de apă.

Impactul deșeurilor

Modul în care în prezent sunt colectate și gestionate deșeurile generează în DBHN, ca  și în toată țara, cele mai numeroase surse de poluare punctiformă, ceea ce creează o situație de risc sporit pentru calitatea mediului și sănătatea populației. În DBHN au fost identificate 2492 gunoiști neautorizate, care ocupă o suprafață de aproximativ 235 ha.

Tendința de creștere a  cantității deșeurilor produse este destul de pronunțată; media pe țară este cca 225kg/an pe cap de locuitor în mediul urban (400kg/an în or. Chișinău) și cca 180kg/an în mediul rural. În mediul urban cca 90% din populație are acces la serviciile specializate de salubrizare, iar în mediul rural serviciile de gestionare a deșeurilor aproape lipsesc, ceea ce face complicată urmărirea și estimarea volumului lor. Problema principală este lipsa întreprinderilor de gestionare a deșeurilor și drept urmare  transportarea și depozitarea lor neautorizată, depozitarea în locuri neconforme standardelor de depozitare,  astfel că orice depozit de deșeuri reprezintă o sursă importantă de poluare a solului și a apelor subterane..

Figura 9. Amplasarea depozitelor de deșeuri și intensitatea riscului

Sursa: gismediu.gov.md

Indicele de generare a deșeurilor menajere solide este de 0.7kg și 0.5 kg/locuitor pe zi pentru zonele urbane și respectiv cele rurale, cu o rată anuală medie de creștere de 1.5%. În prezent 25 de agenți economici dispun de autorizații privind gestionarea deșeurilor, 15  din mun. Chișinău și 7 din mun. Bălți.

Conform datelor anului 2010 doar în 12% din localitățile rurale are loc colectarea și depozitarea deșeurilor. În mediul rural pe lângă deșeurile menajere în cadrul unei gospodării  se produce cca 4.8t/an de deșeuri de grajd, care doar parțial sunt compostate și utilizate ca îngrășământ, în rest fiind depozitate în locuri neautorizate. Din volumul deșeurilor depozitate în mediul rural cca 60% sunt  deșeuri de grajd.

Presiunea exercitată de deșeurile solide depozitate neregulamentar și impactul asupra calității mediului și sănătății populației sunt estimate empiric. Ele urmează a fi calculate si evaluate pentru a estima costurile  și a planifica reducerea eșalonată a poluării din sursele punctiforme.

În prezent Agențiile de Dezvoltare Regională acordă asistență autorităților publice locale în elaborarea strategiilor de dezvoltare socială și economică, care includ compartimentul privind gestionarea deșeurilor. Planurile includ acțiuni privind dezvoltarea sistemelor de colectare separată a deșeurilor menajere, crearea structurilor și sistemelor integrate de gestionare a deșeurilor la nivel local, inclusiv a întreprinderilor de gestionare, construcția platformelor de depozitare a deșeurilor, lichidarea depozitelor ilegale, promovarea compostării deșeurilor organice și agricole etc..

În condițiile lipsei informației privind cantitatea deșeurilor generate cantitățile de deșeuri solide sunt calculate în bază de date ipotetice privind generarea lor pe cap de locuitor, sau entitate economică în unități de timp, pe sectoare. Sortarea deșeurilor nu se efectuează, cu excepția unor categorii de deșeuri reciclabile, și respectiv informația privind calitatea deșeurilor, care să asigure argumentarea necesară pentru măsurile de prevenire a poluării este disponibilă doar parțial.

Ramurile care generează cele mai mari cantități de deșeuri de producere sunt: industria de extragere a materialelor de construcție (25-45% din materia primă extrasă),  urmată de sectorul zootehnic și industria alimentară.

Deșeurile animaliere sunt o sursă însemnată de poluare chimică și bacteriologică a apelor de suprafață, subterane și a solului. Conform datelor inventarierii fermelor de creștere a animalelor s-a constatat, că pe parcursul anului 2012 s-au acumulat 3400 m3 de dejecții animaliere, dintre care au fost utilizate doar 2031 m3.

Un subiect pentru PGDBHN rămâne a fi colectarea informației privind volumul și compoziția chimică a deșeurilor ca factori de poluare a apelor de suprafață și subterane, cum ar fi compușii fosforului și azotului, care cauzează procesele de eutrofizare în apele de suprafață.

Depozite de substanțe chimice

Deșeurile periculoase alcătuiesc în mediu mai puțin de 1% din cantitatea totală de deșeuri acumulate. Conform datelor anului 2012 în mediu cantitatea lor anuală ajunge la 510,32 tone, din care doar 110,2 tone sunt neutralizate.

În perioada anilor 2003-2008 pe teritoriul întregii țări au fost colectate, ambalate și stocate în 23 de depozite peste 3350 tone de pesticide inutilizabile și interzise, poluanți organici persistenți, din 350 de depozite și 40 de înhumări ilicite din fostele gospodării agricole.  În DBHN există 12 depozite în care se mai păstrează cca. 1045,4 tone de astfel de deșeuri, care prezintă un risc sporit de poluare și urmează a fi neutralizate.

Tabelul 9. Depozite de pesticide inutilizabile și interzise

| Nr. | Raionul, municipiul | Cantitatea, tone |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anenii Noi | 20,6 |
| 2 | Ialoveni | 123,4 |
| 3 | Călărași | 132,1 |
| 4 | Mun. Chișinău | 184,8 |
| 5 | Dondușeni | 54,8 |
| 6 | Dubăsari | 21,0 |
| 7 | Mun. Bălți | 225,1 |
| 8 | Ocnița | 16,0 |
| 9 | Orhei | 57,4 |
| 10 | Soroca | 34,4 |
| 11 | Căușeni | 141,7 |
| 12 | Rezina | 34,1 |
|  | TOTAL | 1045,4 |

Sursa: Anuarul IES, 2012

În prezent, la nivel național, sunt inițiate programe și strategii care au drept scop prevenirea sau reducerea generării deșeurilor. Reducerea stocurilor are loc conform Planului de acţiuni al Guvernului pentru anii 2013-2014, în cadrul căruia reducerea stocurilor istorice de 600 tone de pesticide inutilizabile şi interzise se efectuează prin reambalarea, evacuarea şi distrugere.. De asemenea în 2014 se prevede crearea şi modernizarea infrastructurii necesare pentru reciclarea deşeurilor prin extinderea reţelelor de colectare selectivă în 40 de localități.

Eforturi importante urmează a fi depuse în vederea adoptării politicilor eficiente de gestionare a deșeurilor, aplicarea instrumentelor economice și regulatorii, care urmăresc (i) prevenirea formării deșeurilor prin aplicarea ”tehnologiilor curate”, (ii) reducerea cantității deșeurilor prin utilizarea celor mai bune practici în fiecare domeniu care generează deșeuri și (iii) valorificarea deșeurilor prin reutilizare, reciclare sau recuperare energetică, recurgându-se la incinerare sau depozitare controlată ca ultimă opțiune.

## Surse difuze de poluare

## Presiuni exercitate de modul de utilizare a terenurilor (agricole)

Terenurile agricole în DBHN ocupă 76.53% din suprafața totală. Aproape o jumătate din suprafața districtului este ocupată de terenuri arabile (51%, pe care se cultivă preponderent cereale și plante tehnice, iar în zonele irigate se practică legumicultura. Terenurile arabile sunt concentrate în partea de nord, în bazinul râului Răut (cu excepția bazinelor hidrografice: Cula, Vatici și Moța) și în partea de sud a districtului. Viile ocupă doar 8,1% din suprafața bazinului și sunt concentrate în partea centrală, în zona Codrilor (Anexa 10).

Figura 10. Indicele de naturalitate a corpurilor de apă în DBHN

Sursa:

Poluarea difuză generată de agricultură este calculată după ponderea suprafeței agricole, suprafața corpului de apă și suprafața utilizată în agricultură.

Indicele de naturalitate a corpurilor de apă din DBHN înregistrează variații spațiale importante, indicând un grad foarte mare de modificare antropică  a mediului natural (Figura 10).

Valorile indicelui mai mic de 10 arată că peisajul natural a fost foarte puternic afectat de activitatea antropică, fiind puternic transformat de acesta. Astfel de valori se înregistrează în 9 corpuri de apă, din care 7 sunt situate în bazinul hidrografic Răut.

Valorile indicelui mai mari de 50 indică că echilibrul ecologic al peisajului se apropie de cel inițial. În această categorie se înscriu 7 corpuri de apă, situate în Podișul Codrilor, cu un relief puternic fragmentat și un grad înalt de împădurire.

Aceste date pot servi, la etapa actuală, ca surse de apreciere preliminară a stării ecologice a corpurilor de apă, acolo unde nu se realizează monitorizarea parametrilor calitativi și cantitativi ai corpurilor de apă.

Deși planul de gestionare a DBHN nu conține măsuri, care vizează direct gestionarea terenurilor,   aranjamentele privind implementarea planului vor trebui sa asigure ca instituțiile responsabile de utilizarea terenurilor să țină cont de obiectivele și măsurile indicate în plan. Acest aspect derivă din importanța respectării regulilor și normelor stabilite în cadrul juridic național cu privire la calitatea terenurilor ca potențiale surse de poluare, gestionarea terenurilor din proximitatea corpurilor de apă, care de cele mai multe ori intră în categoria zonelor de protecție a corpurilor de apă etc.

În gestiunea autorităților publice locale se află cca 20% din fondul ariilor naturale protejate de stat. Acest fapt, în condițiile lipsei unor instrumente de politici și economice adecvate, determină exploatarea irațională si un impact sporit asupra biodiversității, fondului funciar și peisagistic. Asta, în mare parte, din cauza că lipsește coordonarea judicioasă și argumentată a obiectivelor de dezvoltare agricolă si rurală cu cele de mediu, iar autoritățile publice locale nu au suficientă capacitate și resurse pentru a asigura gestionarea durabilă a ariilor naturale protejate. În realizarea politicilor de subvenționare a agriculturii nu se ține cont de efectele adverse asupra stării resurselor acvatice în particular și asupra calității componentelor de mediu în general.

Datele oficiale arată că majoritatea tăierilor ilicite, cele mai numeroase acte de braconaj, pășunat ilegal, comercializare ilicită a produselor naturii au loc în pădurile gestionate de autoritățile publice locale.

## Utilizarea îngrășămintelor

În ultimii 20 de ani cantitatea de substanțe chimice utilizate în agricultură a scăzut de aproximativ 10 ori, atingând valorile caracteristice pentru anii ’60 ai secolului trecut, ceea ce a determinat diminuarea într-o măsură oarecare a impactului asupra calității apei râului Nistru. Îngrășămintele minerale sunt utilizate mai intens în partea de nord a DBHN  (raioanele Dondușeni, Drochia, Soroca) și în cea centrală (raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Orhei), fapt determinat de existența fermelor  agricole mari, cu un nivel mai sporit de mecanizare a producerii agricole și ponderea mai mare a culturilor cerealiere și tehnice în structura semănăturilor. Îngrășămintele organice se utilizează în cantități mai mici, în unele raioane aproape lipsind această practică, în mare parte datorită absenței complexelor mari de creștere a animalelor. În ultimii ani se observă totuși o tendință de creștere a utilizării îngrășămintelor, atât a celor minerale, cât și a celor organice, cea ce determină necesitatea observărilor mai riguroase și metodice privind presiunea și impactul asupra componentelor de mediu, în special a apelor de suprafață și freatice.

## Creşterea animalelor şi păşunatul excesiv

În teritoriile de stepă ale DBHN  pășunile, care sunt preponderent răspândite pe pante afectate de eroziune, ravene și alunecări de teren, fiind expuse pășunatului excesiv sunt terenuri foarte vulnerabile. Suprafața pășunilor în anul 2012 constituia doar 14.2% (272695,9 ha) din suprafața totală a bazinului. Pășunile existente, în mare parte degradate, cu înveliș ierbos sărac și o productivitate biologică scăzută, nu pot satisface cerințele crescânde ale sectorului animalier în dezvoltare. Șeptelurile de animale depășesc cu mult normele optime recomandate de 1 animal convențional/ha de pășuni. În  2012 în cadrul DBHN unui animal convențional îi revenea în medie circa 0,7ha de pășune(182,9 mii bovine, 39,6 mii cabaline, 509,4 mii ovine/caprine). Pășunatul intens cu efective excesive ca număr și varietate de animale de rând cu nerespectarea regimului de exploatare și regenerare a covorului vegetal contribuie la degradarea continuă  a acestor categorii de terenuri. Degradarea terenurilor la rândul său cauzează modificarea regimului hidric al terenurilor, scăderea nivelului apelor freatice, modificarea gradului lor de mineralizare și intensificarea eroziunii.

În general, producția de cereale și creșterea animalelor cauzează poluarea apelor cu nutrienți și pesticide datorită spălării de pe suprafața terenurilor agricole, scurgerii și pătrunderii dejecțiilor de la fermele de animale în apele de suprafață și freatice etc.

Poluarea cu compuși ai azotului  și fosforului este măsurată, dar este insuficient documentată, fapt care complică reglementarea consumului de substanțe cu compușii acestor elemente chimice, elaborarea măsurilor de diminuare a poluării și calcularea costurilor pentru reducerea progresivă.

Apele meteorice, rezultate în urma precipitațiilor intense și inundațiile, antrenând în procesul scurgerii atât ape uzate, cât și deșeuri, îngrășăminte chimice, pesticide și alți poluanți, la fel constituie o sursă de poluare a apelor.

## Combaterea undelor de viitură

În DBHN, cel mai mare  bazin de apă al țării, întotdeauna s-au produs inundații cu efecte grave pentru populaţie, cauzate de ridicarea nivelului apelor cu 8-9 m. În scopul protejării de inundațiile frecvente în văile fl. Nistru și a râurilor tributare mai mari, Răut, Bâc și Botna, în a doua jumătate a secolului XX au fost efectuate lucrări hidrotehnice, care a luat o amploare mai mare după inundațiile din anul 1969.

In prezent, pe tronsonul Dubăsari-Olăneşti, râul este îndiguit pe ambele maluri, debitele de viitură fiind astfel diminuat considerabil in raport cu starea naturala precedenta. O influenta importantă asupra debitelor maxime de viitură îl exercita lacul de acumulare de la Novodnestrovsk (Ucraina) şi nesemnificativ acumularea Dubăsari . Aceste debite caracterizează viiturile pînă la construcţia lacurilor de acumulare de pe Nistru şi Dubăsari, pentru fl. Nistru în condiţii naturale (Tabelul 10). Formarea zăpoarelor anuale in amonte este provocată intr-o anumită măsură, de lacul de acumulare Dubăsari, care în ultimii ani, fiind puternic colmatat, îndeosebi in cursul superior, favorizează coliziunea si acumularea sloiurile de gheaţa, formarea banchizelor de gheață, care împiedică trecerea libera a undei de viitură.

Tabelul 10. Debitele maxime calculate ale viiturilor in albia fl. Nistru

|  | Localitatea | Suprafața, km2 | Qmax, m3/s |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0.5% | 1% | 2% |
| 1 | or.Camenca | 49000 | 5590 | 4780 | 3920 |
| 2 | or.Dubăsari | 53600 | - | 4700 | - |
| 3 | or.Bender | 66100 | 5410 | 4625 | 3790 |

Sursa: SHS

După construcţia lacului de acumulare de la Novodnestrovsk debitul maxim evacuat al lacului de acumulare cu asigurarea de 1% alcătuieşte 2600 m3/s. Evacuarea de durată a apei cu acest debit, va determina trecerea lui  în tranzit pînă la Limanul fl. Nistru.

Figura 11. Lungimea digurilor de protecție de inundații din DBHN

Sursa:

În timp starea tehnică a digurilor a degradat și pe sectoare aparte ale râului are loc spălarea intensă a malului originar, astfel în unele locuri este necesară reamplasarea digurilor. Pe parcursul ultimilor 7 ani din cauza lipsei de mijloace practic nu s-au efectuat lucrări de recondiționare tehnică capitală sau curentă. În schimb au fost efectuate lucrări neautorizate de îndiguire, de construcție a obiectivelor, de utilizare agricolă în zonele dintre diguri şi râu. Starea actuală a digurilor nu corespunde cerințelor şi indicilor de proiect, conform cărora capacitatea inițială a fost proiectată pentru un debit maxim de apă de 2600 m3/s fără ca apa să se reverse peste dig. Pe unele porţiuni diferenţă de înălțime proiectată și cea reală atinge 1,5-2 metri. Inundațiile de proporții din 2008 au demonstrat încă o dată că este necesar să se acorde o mai mare atenție problemei reconstrucţiei digurilor de protecţie a localităților împotriva inundațiilor.

Incepând cu 2011 au fost stabilite mijloacele  financiare în mărime de 270 milioane de lei pentru reparația a 376 km de dig . Cele mai periculoase segmente de dig care necesită efectuarea urgentă a lucrărilor de reparație sunt: Gura Bâcului (r.Nistru) – 11,5 km;  Corjova (r.Nistru) – 4,9 km;  Coșnița-Pîrîta (r.Nistru) – 28,2 km;  Doroțcaia (r.Nistru) – 7,2 km;  Copanca (r.Nistru) – 12,7 km;  Răscăieți-Purcari-Olănești (r.Nistru) – 38,0 km;  Olănești-Crocmaz (r.Nistru) – 9,75 km;  Criuleni (r.Nistru) – 2,85 km.

## Extragerea nisipului

Extragerea nisipului, îndeosebi din albia Nistrului a  început  în anii 70 ai secolului trecut în scopul asigurării condițiilor necesare transportului naval.

Odată cu adoptarea în 1995 a Legii privind zonele şi fâșiile de protecţie a apelor râurilor şi bazinelor de apă, extragerea nisipului şi a prundişului din albia minoră a râului  este interzisă, dar . costurile minime de extragere au transformat această activitate în una foarte profitabilă și  ea continuă în proporții mari și în mod absolut ilegal.

Impactul extragerii nisipului și prundișului este unul enorm: distrugerea boiştilor pentru depunerea icrelor speciilor de peşti, colmatarea gropilor pentru iernatul peştelui, degradarea albiilor obiectivelor acvatice, majorarea turbidităţii apei, scăderea capacităţii de filtrare a apei, micşorarea transparenţei apei, pieirea organismelor furajere şi în special a celor bentonice, punerea în pericol a construcţiilor hidrotehnice existente pe râu din motivul substituirii straturilor solide ale albiilor, eroziuni ale malurilor râurilor etc.

Figura 12. Extragere de nisip

Aprobarea în 2013  a legii privind transportul naval intern poate duce la agravarea situației.

## Efecte ale modificării regimului hidric prin captare și regularizare

## Influența reglării scurgerii asupra stării cantitative și calitative a apei

Acumulările de apă (iazurile și lacurile de acumulare), create de-a lungul cursurilor de apă pentru a regla debitul cursului de apă, sunt peste 5000 la număr, cu o suprafață totală a oglinzii apei de peste 58 mii hectar și o capacitate totală de 1,3 km3.

Cele mai mari lacuri de acumulare, Novodnestrovsk (Ucraina) și Dubăsari (Republica Moldova), reglează un volum de apă de 3,3 km3, iar zona inundată în urma construcției acestora atinge suprafața de 216km2 (1). Toate acumulările de apă ale  fl. Nistru constituie 4,6 km3. La postul Bender, gradul de reglare a scurgerii fluviului constituie 46% în cazul volumului mediu multianual, 37% în cazul reglării scurgerii de 25 % probabilitate și 75% în anii cu insuficiență de umiditate (în cazul unui volum 95% probabilitate).

Situația privind influența acumulărilor de apă asupra stării afluenților fl. Nistru este critică (Figura 13). Cel mai mare impact, exprimat prin diminuarea critică a resurselor de apă în urma acumulărilor de apă antropice, este caracteristic bazinului hidrografic Bâc, unde pierderile valorilor cantitative depășesc 15 % din volumul mediu anual al scurgerii râului.

În DBHN nu sunt efectuate cercetări sau măsurări care ar permite evaluarea impactul lacurilor antropice asupra stării corpurilor de apă și a calității apelor de suprafață. Însă în unele cazuri, când substratul din aria bazinului hidrografic este alcătuit din depozite bogate în săruri, se constată salinizarea apelor lacurilor (Ex.: depozitele marine de vârstă relativ tânără din bazinul r. Ialpug determină salinizarea lacului de acumulare Taraclia).

Figura 13. Diminuarea scurgerii sub acțiunea lacurilor de acumulare

## Influența captării și evacuării asupra stării apei

Principala sursă de aprovizionare cu apă a localităţilor din bazinul râului Nistru o reprezintă apele de suprafaţă, din care se alimentează majoritatea populaţiei din regiune și rezervele medii ale cărora constituie 820 mln.m3. Captările de apă se efectuează în proporţie de 84,3% din surse de suprafaţă şi 14,9% din surse subterane (Tabelul 11). Orașele Chișinău, Bălți, Soroca și Rezina se alimentează cu apă din Nistru.

Tabelul 11. Captarea apei în bazinul și albia r. Nistru, pe teritoriul Republicii Moldova, mil.m3

|  | Denumirea sectorului | Beneficiarii de apă | Apă captată din sursele naturale |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Total | inclusiv |
|  |  |  |  | din surse superficiale | din surse subterane |
|  |  |  |  | Total | inclusiv redistribuire | Total | inclusiv de mină |
| 1990 | Bazin Nistru | 1669 | 3486,05 | 3245,69 | 35,24 | 240,36 | 0,13 |
|  | Albia Nistru | 803 | 884,42 | 760,58 | 4,26 | 123,83 | 0,13 |
| 1995 | Bazin Nistru | 1738 | 1809,61 | 1611,89 | 16,00 | 197,72 | 0,18 |
|  | Albia Nistru | 845 | 616,10 | 499,12 | 2,75 | 116,98 | 0,18 |
| 2000 | Bazin Nistru | 1717 | 867,31 | 732,45 | 0,0 | 134,85 | 0,15 |
|  | Albia Nistru | 716 | 244,35 | 167,91 | 0,0 | 76,44 | 0,15 |
| 2005 | Bazin Nistru | 1684 | 817,83 | 704,46 | 0,45 | 113,37 | 0,08 |
|  | Albia Nistru | 657 | 213,40 | 140,86 | 0,45 | 72,54 | 0,08 |
| 2010 | Bazin Nistru | 1658 | 816,90 | 709,62 | 0,0 | 107,29 | 0,10 |
|  | Albia Nistru | 686 | 72,13 | 14,42 | 0,0 | 57,71 | 0,10 |
| 2012 | Bazin Nistru | 1581 | 814,87 | 707,06 | 0,0 | 107,80 | 0,09 |
|  | Albia Nistru | 628 | 216,32 | 144,13 | 0,0 | 72,20 | 0,09 |

Sursa: Agenția ”Apele Moldovei”

În perioada 1990-2012 captarea totală a apei din bazinele naturale s-a redus aproximativ de 4 ori, de la 3486,05 mil. m3 până la 814,87 mil. m3, inclusiv a apelor subterane de la 240,36 mil. m3 până la 107,80 mil. m3. Scăderea consumului total al apei este condiționată în mare parte de recesiune și în particular de  declinul activității industriale. În anii 1990 volumul total al consumului de apă în țară a scăzut cu 45% în comparație cu deceniul precedent, când consumul a atins cotele maxime din sursele disponibile (70%) (Tabelul 12). Consumul de apă în domeniul producerii industriale a scăzut considerabil – cu 50-55% și de 2 ori mai puțină apă a fost utilizată pentru irigare. În anii 2001-2012 consumul de apă pentru irigare a scăzut  în comparație cu anii 1980 mai mult decât de 10 ori.

Majoritatea staţiilor de tratare a sistemelor de captare a apei din regiune sunt exploatate pe parcursul a 25-30 ani fără a fi recondiționate şi practic nu mai corespund cerinţelor actuale, atât din punct de vedere tehnologic, cât şi al stării tehnice a infrastructurii.

Tabelul 12. Utilizarea apei în DBHN pe teritoriul Republicii Moldova

| Indicii de utilizare a apei | Perioada 1983-1990 1991-2000 2001-2012 |
| --- | --- |
| Numărul de utilizatori | 1684 | 1734 | 1663 |
| Apa captată din surse naturale (mil. m3) | 2143.0 | 1752.3 | 824.4 |
| surse de suprafață | 229.4 | 178.3 | 109.9 |
| surse subterane | 2775.6 | 1655.1 | 636.0 |
| Apa utilizată, total (mil. m3) | 1312.1 | 1137.6 | 580.6 |
| producere | 397.7 | 296.7 | 154.3 |
| agricultură | 85.3 | 53.1 | 24.2 |
| necesități menajere | 212.4 | 209.8 | 114.6 |
| irigare | 441.4 | 230.1 | 37.8 |
| piscicultură | 37.8 | 25.4 | 2.7 |
| Pierderi la transportare (mil. m3) | 50.2 | 78.4 | 60.1 |

Sursa: Agenția ”Apele Moldovei”

Anual, pentru irigații se utilizează în jur de 203 mil. m3 apă, sau 10,1% din întreg volumul de apă consumată. Consumul de apă pentru irigații comparativ cu anii 1980-1990 s-a redus de peste 15 ori (Figura 14). În scopuri de irigare în cadrul DBHN au fost utilizați 4611,5mii m3 sau 5,5% din cantitatea de apă total utilizată în regiune.

Cel mai mare volum de apă în scopuri de irigare este consumat în raioanele limitrofe cursului inferior al Nistrului, unde se află lacul Dubăsari, cel mai mare lac de acumulare din cadrul bazinului – raioanele Ştefan – Vodă – IS „Staţiune tehnologică pentru irigare” (1045,6 mi m3), Criuleni, Dubăsari – Sectorul de irigare Coşniţa şi Holercani (450 mii m3), Soroca. În raioanele Sângerei, Şoldăneşti, Orhei, Nisporeni nu se practică irigația.

| În scopul impulsionării agriculturii performante în 2013 cu asistență externă a început reabilitarea a 6 sisteme centralizate de irigare din DBHN cu o suprafață totală de până la 6665 ha de teren agricol (15 sate, 7000 deținători de terenuri agricole). |  |
| --- | --- |

Un volum relativ mic de apă, cca 3% din volumul total de apă captată (1375,8 mil. m3) se utilizează în zootehnie, piscicultură, fitotehnie etc. Volumul consumului de apă în agricultură, în ultimii 10 ani s-a stabilizat la nivelul 23-25 mil. m3, ceea ce reprezintă un volum de 3 ori mai mic în comparație cu nivelul anului 1990.

Figura 14. Dinamica consumului de apă pentru irigații, mil. m3

Sursa: Anuarul Inspectoratului Ecologic de Stat

Dintre raioanele administrative doar câteva (Chișinău, Bălți, Rezina-Orhei) utilizează apă captată în albia Nistrului, dispunând și de infrastructura corespunzătoare. În structura consumului de apă, se evidențiază raioanele: Soroca, Anenii Noi și, desigur, mun. Chișinău și mun. Bălți. Raioanele de nord sunt mai bine asigurate cu apă și în această zonă predomină captările de ape de suprafață, ceea ce se explică prin calitatea și cantitatea resurselor de apă disponibile. Spre sud apele subterane au o pondere tot mai ridicată, paralel cu reducerea calității și volumului apelor de suprafață (Figura 15).

Figura 15. Consumul de apă total în raioanele DBHN, 2012, mii m3

Sursa: Anuarul IES, 2013

Utilizarea neautorizată a apelor de suprafaţă şi subterane, îndeosebi în localităţile rurale, încălcarea regulilor în zonele de protecţie sanitară a sondelor, lipsa evidenței consumului de apă în special în mediul rural constituie o problemă serioasă. Captarea neautorizată din sursele subterane și fântâni a dus la scăderea nivelului pânzei freatice, cauzând în unele cazuri epuizarea totală, cazuri frecvente în lunca și cursul inferior al Nistrului.

## Modificările hidromorfologice

Generarea hidroenergiei, protejarea de inundații, extragerea materialului de construcție, navigația  etc. sunt doar câteva tipuri mai importante de activități antropice, care pot provoca modificări hidromorfologice.:

În scopul determinării caracterului și magnitudinii modificărilor morfologice semnificative este necesar să se întreprindă următoarele:

- identificarea și estimarea captărilor de apă pentru necesități de aprovizionare cu apă potabilă, industriale, urbane, agricole etc;

- estimarea și identificarea impactului regularizărilor de debit, inclusiv a transferului și devierii, asupra caracteristicilor generale ale debitului și balanței apei;

- identificarea modificărilor morfologice ale corpurilor de apă.

Aceste trei tipuri de modificări hidrologice și morfologice sunt puternic inter-relaționate și de regulă sunt analizate în același context, ținând cont de faptul că delimitarea între presiuni și impacturi care rezultă din modificările hidromorfologice prezintă anumite dificultăți.

Modificările fizice ale mediului pot avea un impact sever asupra sferei abiotice, la fel ca și asupra ecologiei și a stării ecologice a ecosistemului. Astfel că evaluarea modificărilor hidromorfologice în combinație cu evaluarea biologică este o abordare nouă, care se merită a fi aplicată în scopul obținerii informației cât mai  ample în susținerea realizării obiectivelor de mediu în gestionarea resurselor de apă.

În ultimii 125 de ani, dezvoltarea urbană, de rând cu dezvoltarea navigației pe r. Nistru, construcția hidrocentralelor, a obiectelor hidrotehnice de protecție împotriva inundațiilor și aplicarea măsurilor regulatorii au schimbat considerabil caracteristicile hidromorfologice ale fluviului Nistru.

Lacurile antropice permanente a căror suprafață este de  246,7 km2 sunt în număr de 1727, dintre care 51 sunt lacuri de acumulare cu un volum ce depășește un milion m3. Majoritatea lacurilor antropice se află în bazinul r. Răut, 1727 lacuri cu suprafața oglinzii apei de 91,4 km2. În bazinul r. Bîc numărul lacurilor antropice este de 155 și suprafața de 28 km2, iar în bazinul r. Botna – 110 lacuri  și respectiv 16,7 km2.

Lacurile de acumulare produc în principal, ca presiune hidromorfologică, întreruperea continuității scurgerii și regularizarea debitelor, fapt ce determină schimbarea regimul hidric și termic, iar în consecință afectează sever ihtiofauna. Un impact  deosebit de aspru în acest sens îl au hidrocentralele de pe fl. Nistru de la Dubăsari și îndeosebi complexul hidrotehnic de la Novodnestrovsk, Ucraina, dat în exploatare în 1982, cu un lac de acumulare anti-viitura cu un volum total de 3 km3  și un  debit maxim de evacuare de 2600 m3/s. Ținând cont de îndiguirea ambelor maluri şi nivelarea maximelor viiturilor pînă la 2600 m3/s în prezent viiturile pe Nistru nu prezintă pericol pentru localităţile riverane fl. Nistru,  în condiţia întreținerii în stare satisfăcătoare a digurilor.

În DBHN, în spațiul Republicii Moldova, funcționează o centrală electrică la Dubăsari, construită în 1955, cu suprafața oglinzii apei de 67,5 (53,9) км2, adâncimea medie de 7,19 m, maximă de 19,5 m și volumul total inițial de 485,5 mil.m3, destinată pentru reglarea scurgerii apelor de viitură,  producerea energiei electrice, asigurarea cu apă potabilă, a necesităților industriale, irigare și asigurarea cu apă etc. În perioada de exploatare a lacului de acumulare Dubăsari volumul acestuia s-a diminuat considerabil, valoarea medie anuală atingând 1,1%. În baza acestor date se poate presupune că volumul posibil al acumulării Dubăsari în prezent, în raport cu anul 1956, s-a redus cu aproximativ 63%. Aceste concluzii necesită a fi luate în calcul în procesul de exploatare a acumulării, îndeosebi în măsurile de prevenire a  inundațiilor și menținerii stabilității ecologice în aval de Dubăsari.

O influență cu urmări mult mai grave asupra debitului, stării ecologice a fluviului Nistru a avut construcția complexelor hidraulice de la Novodnestrovsk, care substanțial a modificat caracteristicile hidrologice, hidrochimice și hidrobiologice ale fluviului, cu impact asupra stabilității ecosistemelor sale

## Riscuri și impacturi geodinamice

Alunecările de teren frecvent sunt rezultatul practicilor de valorificare inadecvată a terenurilor, cum ar fi valorificarea versanților fără evaluarea stabilităţii lor, defrișarea și aratul intensiv, construirea iazurilor și a obiectelor antierozionale pe versanţi sau în zona adiacentă, irigarea teritoriilor adiacente sectoarelor de loc pe terenuri agricole, fapt care duce la excluderea lor din circuitul agricol și transformarea ulterioară în păşuni sau terenuri care necesită a fi împădurite.

Împădurirea versanților și a zonelor de protecție a râurilor sunt măsuri necesare, care contribuie  semnificativ nu numai la consolidarea terenurilor și diminuarea alunecărilor de teren dar și la păstrarea biodiversității și arhitecturii peisagistice. Calculele demonstrează că în următorii 25 de ani numai activitățile de conservare a biodiversității în ecosistemele forestiere la nivel de țară pot contribui anual în economia națională cu 12 mln. lei. Respectiv, erodarea capacității ecosistemelor silvice de a produce masă lemnoasă și alte produse ale pădurilor va diminua aceste contribuții, care treptat vor putea și să dispară. Crearea plantațiilor forestiere alternative pe terenuri degradate, în zonele de protecție a corpurilor de apă reduce considerabil din presiunea asupra terenurilor, biodiversității lor și stării ecologice.

Schimbarea climei este unul din factorii care va influența indicele de disponibilitate a apei în viitor. Prognozele făcute la nivel național privind rezervele de apă și cererea crescândă pentru consumul de apă, ca urmare a creșterii nivelului de viață și dezvoltării economice,  arată că asigurarea cu apă va fi amenințată deja în 2020, când intensitatea utilizării apei de suprafață se va apropia de 100%. Luând în calcul și rezervele de ape subterane, momentul când deficitul de apă va deveni factor limitator pentru dezvoltare va surveni  cel mai probabil după 2030.

Evaluările efectuate în procesul de elaborare a Comunicării Trei Naționale privind Schimbarea Climei (2013) arată că impacturile potențiale ale schimbărilor climatice asupra resurselor de apă în următoarele decenii se pot manifesta prin schimbarea regimului hidrologic al râurilor, reducerea debitului, deficit înalt de apă, adâncirea pânzei freatice, ceea ce va putea avea ca efect reducerea volumului de apă disponibil pentru toate categoriile de întrebuințare, poluarea sporită și pierderea calității apei cu substanțe chimice și biologice, fapt care va mări cerințele pentru tratarea apei și  creșterea considerabilă a costurilor pentru tratare (Tabelul 13).

Tabelul 13. Impacturi potențiale ale schimbărilor climatice asupra resurselor de apă

| Categoria impactului | Impactul asupra resurselor de apă | Impactul social/economic |
| --- | --- | --- |
| Temperaturi ridicate, valuri de căldură | Reducerea anuală a debitului; Adâncirea pânzei apelor subterane; Schimbări în calitatea apei | Disponibilitatea redusă a apei pentru întrebuințarea de către populație; Creșterea cererii pentru irigare; Poluarea sporită a apei; Efectele adverse asupra sănătății în zonele cu venituri mici; Cerințe de tratare suplimentară a apei potabile |
| Schimbarea regimului de precipitații | Schimbările regimului hidrologic; Reducerea fluxului râurilor mici Deficitul înalt de apă | Riscul pierderii calității apei; Riscul înalt al salinizării apei; Conflicte între utilizatorii de apă |
| Fenomene extreme: inundații, secete | Diluarea sporită a sedimentelor și volum de sedimente mai mare Sporirea volumului substanțelor nutritive, patogenilor și toxinelor transportate cu apa | Eroziune sporită; Deteriorarea infrastructurii, abandonarea terenurilor Cheltuieli sporite pentru acțiuni de urgență si remediere |
|  | Fluxuri scăzute și capacitate redusă de diluare; oxigen dizolvat redus; deficit sporit de apă | Înmulțirea sporită a algelor, conținut sporit de bacterii și fungide afectează sănătatea populației, ecosistemele, agricultura, asigurarea cu apă; Risc înalt de deșertificare |

Sursa: Comunicarea Trei Națională a Republicii Moldova privind Schimbarea Climei, 2013

In planificarea gestionării resurselor de apă subiectul influenței schimbării climei trebuie tratat cu multă atenție, având în vedere vulnerabilitatea la impacturile schimbării climei asupra resurselor de apă și lipsa informației privind bilanțul apei în țară, fapt care nu poate asigura prognozarea necesității de consum pentru următoarele decenii. În calitate de alternativă sunt utilizate modelări, care oferă limitele critice privind consumul de apă în țară în baza sistemului centralizat de asigurare cu apă din perspectiva dezvoltării economice.

Rezultatele cercetărilor indică la situația critică, în care în rezultatul micșorării doar cu 25% a normei anuale a debitului resursele de apă în anii cu aport scăzut de apă de 75-95% în sudul țării practic dispar.

Studiile privind vulnerabilitatea la impacturile schimbării climei asupra resurselor de apă determină drept zone cu cel mai înalt risc Sudul, Centrul și mun. Chișinău, identificând opt riscuri prioritare:

- Secete și deficit de apă

- Cerințe înalte față de irigare

- Sporirea frecvenței și intensității inundațiilor

- Reducere disponibilității apei din sursele de apă de suprafață și subterane

- Schimbări în cererea de consum de apă

- Indicii de calitate  a apei  (ex., mineralizarea, duritatea, oxigenul dizolvat) afectați de temperaturile mai ridicate  ale apei și de variațiile stratului de scurgere mediu anual

- Poluarea sporită a apei cu pesticide și îngrășăminte, cauzată de spălarea de suprafață sporită a solului

- Schimbări în stratul de scurgere mediu anual al râurilor, atât în sensul sporirii, cât și în cel al diminuării.

Vulnerabilitatea la impactul schimbării climei, în special cât privește resursele de apă, poate fi redusă prin  măsuri care ar îmbunătăți utilizarea lacurilor de acumulare, a barajelor și îndiguirilor, protejarea zonelor umede, protecția infrastructurii de irigare împotriva inundațiilor, instalarea sistemelor de alertă privind  ruperea digurilor etc. Abordarea complexă a acestui subiect necesitată coordonarea eforturilor prin sincronizarea strategiilor sectoriale cu impact direct sau indirect asupra resurselor naturale.

# Zone de protecție

În conformitate cu stipulările cadrului juridic existent zona de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă include lunca râului, primele terase supra-luncă, muchiile și povârnișurile abrupte ale malurilor principale, râpile și văgăunele care intră nemijlocit în valea râului. În zona de protecție a apelor râurilor și bazinelor de apă se instalează un regim special de activitate economică. In cazul folosirii surselor de apa de suprafața pentru alimentarea centralizata cu apa in scopul satisfacerii necesitaților de apa potabila in locurile de captare a apei se stabilesc zone de protecție sanitara, ce prevăd un regim special de exploatare. În zona de protecție a apelor se separă fâșia riverană de protecție a apelor în hotarele căreia activitatea economică este strict limitată.

Cadrul juridic privind fondul piscicol, pescuitul și piscicultura, definește zonele de protecție piscicolă: de protecție a reproducerii; de protecție a diversității speciilor piscicole reunite într-un ecosistem acvatic și de protecție a peștelui în timpul iernii. Pentru anumite perioade, în zonele de protecție piscicolă pot fi limitate sau interzise pescuitul unor anumite specii de pești și de alte organisme acvatice, lucrările care împiedică migrarea, reproducerea sau care pune în pericol existența populațiilor piscicole, sau care au ca efect îngustarea/bararea cursului apei, ca: tăierea și recoltarea plantelor, extragerea de nămol, nisip și pietriș, colectarea gheții; și lucrările în zona malurilor, inclusiv tăierea arborilor și arbuștilor.

În prezent cadrul juridic nu asigură în măsura necesară protecția și conservarea tuturor tipurilor de CA, cu atât mai mult condițiile de reabilitare ecologică, fapt care se datorează în mare parte clasificării neadecvate a CA care stă la baza legii, lipsei mecanismului care ar asigura funcționarea legii în condițiile delimitării drepturilor de gestionare și proprietate asupra CA etc.

Monitorizarea stării zonelor de protecție este practic inexistentă și nu este cunoscută starea reală a acestui element important în gestionarea durabilă a resurselor acvatice. Controlul respectării legislației în vigoare este sporadic, deseori cu caracter punitiv, dar fără rezultate care ar schimba situația precară.

Având în vedere aplicarea noii metode de clasificare a CA este necesară operarea schimbărilor în cadrul juridic existent cu privire la fâșiile și zonele de protecție în vederea lărgirii spectrului tipurilor de zone după caracteristici și destinație etc.

DCA recomandă întocmirea Registrului zonelor protejate, care va cuprinde toate zonele situate în districtul hidrografic, pentru care este necesară o protecție specială în conformitate cu legislația privind protecția apelor de suprafață și a apelor subterane, conservarea  habitatelor și a speciilor care depind în mod direct de apă.

Registrul va include următoarele tipuri de zone protejate, pentru care se întocmesc Fișe de caracterizare:

- zone desemnate pentru captarea apei potabile din ape de suprafață și subterane, cu un debit în medie mai mare de 10 m³ pe zi sau care deservesc mai mult de 50 de persoane

- corpuri de apă destinate unei astfel de utilizări în viitor

- zone desemnate pentru protecția speciilor acvatice de importanță economică

- corpuri de apă desemnate ca ape pentru recreere, inclusiv zonele desemnate ca ape de îmbăiere

- zone sensibile la nutrienți, inclusiv zonele desemnate ca vulnerabile (Dir. 91/676/CEE) și zonele desemnate ca sensibile (Dir. 91/271/CEE)

- zone desemnate pentru protecția habitatelor  sau a speciilor, în care menținerea sau îmbunătățirea stării apelor este un factor important al acestei protecții, inclusiv siturile Natura 2000 relevante desemnate în temeiul Dir. 92/43/CEE și a Dir. 79/409/CEE

Registrul zonelor protejate va fi ținut conform unui regulament aprobat și va fi  actualizat periodic. Acesta va constitui o parte din Cadastrul Apelor și va un instrument important de monitorizare a stării reale a zonelor protejate, ca parte indispensabilă a planului de gestionare a resurselor de apă.

Versiunea prescurtată a registrului care trebuie să facă parte din Planul DBHN va include hărți, care să indice situarea fiecărei zone protejate, precum și indicarea legislației, în baza căreia zonele au fost desemnate.

Programul de monitorizare a stării apelor în cadrul ariilor protejate va include pe lângă caracteristicile apelor de suprafață și subterane specificațiile în baza cărora au fost stabilite zonele de protecție:

- Caracteristicile pentru apele de suprafață:

  - volumul și debitul pentru limita relevantă stării ecologice și chimice, și potențialului ecologic;

  - starea ecologică și chimică, și potențialul ecologic

- Caracteristicile pentru apele subterane, caracteristica chimică și cantitativă

- Specificațiile din legislația națională in conformitate cu care au fost stabilite zonele de protecție.

# Rețele de monitorizare

## Monitorizarea apelor de suprafață

La nivel naţional monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă este realizată în cadrul Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS), de către Direcţia Monitoring al Calităţii Mediului, care efectuează monitoringul sistematic asupra stării de poluare a factorilor de mediu. În prezent activitatea de monitoring se desfășoară prin efectuarea observaţiilor sistematice asupra calităţii apelor de suprafaţă în 51 secţiuni hidrologice, amplasate pe 15 rîuri, 5 bazine de acumulare și 2 lacuri naturale, unde, conform programului de activitate şi convenţiilor internaţionale, sunt analizaţi 59 indici hidrochimici.

În limitele DBHN funcționează 24 de posturi ale SHS care monitorizează permanent parametri hidrologici și fizico-chimici. De asemenea, la unele posturi se efectuează cercetări hidrobiologice.

Monitorizarea hidrobiologică a fluviului Nistru a început în anul 1980, calitatea apei fiind apreciată în baza a trei indicatori hidrobiologici: fitoplancton, zooplancton și zoobentos. În prezent, începând cu a. 2011, calitatea apei în DBHN se apreciază în baza  a 5 bioindicatori: plancton, fitoplancton, zooplancton, fitobenton şi macrozoobenton.

În conformitate cu acordul bilateral între Moldova și Ucraina, în fiecare trimestru se efectuează colectări comune de probe în două locații pe fluviul Nistru: Naslavcea și Olănești.

Pe lângă monitorul regulat organizat de către SHS, Centrul Național de Sănătate Publică efectuează investigații microbiologice pentru a determina indicatori care ar putea afecta starea sănătății populației.

În ultimii ani, mai multe proiecte cu finanțare internațională care au avut ca scop modernizare rețelei de monitorizare, cu accent pe monitorizarea  în timp real al nivelului apelor de suprafața în râuri. De asemenea au fost dotate cu echipament modern laboratoarele SHS și CNSP.

Amplasarea atât a posturilor hidrometrice cât și a sondelor de monitorizare este ilustrată în Anexa 11.

Conform Regulamentului privind cerințele de calitate a mediului pentru apele de suprafață un element cheie îl constituie legătura dintre cele cinci clase definite de calitate a apei și diferitele utilizări/folosinţe ale apelor de suprafață. Pentru a atribui corpurilor de apă de suprafaţă clasa de calitate, se efectuează monitorizarea conform procedurilor stabilite în programele de monitorizare anuale, , prin intermediul instituţiilor subordonate cu competenţe de efectuare a monitorizării, indicând frecvenţa prelevării de probe.

Analiza calității apelor de suprafață încele 24 posturi de monitorizare demonstrează faptul că apele de suprafață sunt foarte poluate, îndeosebi în afluenții fl. Nistru. Astfel, doar apa din Nistru poate fi folosită pentru scopuri de alimentare cu apă, irigare și recreație. Apa din afluenți nu poate fi folosită decît în scopuri de transport și generare de energie electrică.

Tabelul 14. Sumarul clasificării posturilor de monitorizare din districtul bazinului hidrografic Nistru, per parametru (în baza datelor din 2011 – 2013)

| Rîu | Post de monitoring | pH | O2diz | NH4 | NO3 | NO2 | Ptotal | PO4 | Cl- | Min. | SO4 | CBO5 | CCOCr | Fe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nistru | r.Nistru – s.Naslavcea | II | II | I | II | II | I | II | I | I | I | I | III | III |
|  | r.Nistru – or.Otaci | I | II | I | II | II | II | II | I | I | I | I | III | III |
|  | r.Nistru - s. Vasilcău | II | I | III | II | II | III | III | I | I | I | I | III | III |
|  | baz.Dubasari - or.Rezina | II | I | I | II | II | III | II | I | I | I | I | III | III |
|  | baz.Dubăsari – pe r.Nistru, or.Dubăsari | II | II | II | II | II | II | II | I | I | I | I | III | IV |
|  | r.Nistru – or.Vadul lui Vodă | II | II | III | II | II | III | II | I | I | I | I | III | III |
|  | r.Nistru – Cremenciug | II | II | III | II | II | III | III | I | I | I | II | III | III |
|  | r.Nistru – s.Olăneşti, în secţiunea punctului hidrometric | II | II | III | II | II | III | III | I | I | I | I | III | IV |
|  | r.Nistru – s.Palanca | II | III | II | II | II | III | III | I | I | I | I | III | IV |
| Bîc | r.Bîc - or.Călărași am. | I | IV | II | III | II | IV | V | II | IV | V | II | IV | V |
|  | r.Bîc - or.Strășeni av. | I | V | V | III | III | V | V | II | V | V | V | IV | IV |
|  | baz.Ghidighici – pe r.Bîc, or.Vatra | II | II | II | I | I | IV | V | II | IV | IV | II | IV | V |
|  | r.Bîc – mun.Chişinău, 0,3 km în amonte | II | V | V | III | IV | IV | V | III | IV | V | V | IV | V |
|  | r.Bîc – mun.Chişinău, 4 km în aval (or.Sîngera) | I | V | V | II | IV | V | V | II | IV | IV | V | IV | V |
|  | r.Bîc - s.Gura Bîcului | I | V | V | II | IV | V | V | II | IV | IV | V | V | V |
| Botna | r.Botna - or.Căuşeni, în amonte | II | IV | III | IV | IV | III | III | V | V | V | V | V | V |
|  | r.Botna - s.Chircăiești | II | III | IV | IV | V | IV | IV | V | V | V | IV | V | V |
| Ichel | r.Ichel – s.Goian, 0,2 km în aval | I | V | V | III | IV | IV | V | I | IV | V | V | IV | III |
| Răut | r.Răut – mun.Bălţi, în amonte | II | III | III | III | II | IV | IV | I | V | V | V | IV | V |
|  | r.Răut – mun.Bălţi, în aval | II | V | V | III | IV | V | V | II | IV | V | V | IV | V |
| Cubolta | r. Cubolta – s.Mărăşeşti, în aval | II | III | III | III | II | III | III | I | IV | V | II | IV | V |
|  | r.Răut-or.Florești în amonte | II | III | IV | III | IV | IV | IV | I | IV | V | IV | IV | V |
|  | r.Răut – or.Orhei, 1 km în amonte | II | III | III | III | III | III | IV | II | IV | V | III | IV | V |
|  | r.Răut – s.Ustia, 0,2 km în aval | II | IV | III | III | III | III | IV | II | IV | V | III | IV | V |

Sursa: SHS

Clasele de calitate

Trebuie de menționat că atunci când se determină ce obiective de mediu trebuie stabilite pentru un corp de apă clasa de calitate a unui corp de apă este racordat la tipurile de folosință a apei.. Tipul de folosință a apei unui corp de apă la rândul său trebuie  determinat în dependență de necesitățile de apă pentru activitățile antropice și menținerea echilibrului ecologic. La stabilirea scopului utilizării trebuie luat ca bază principiul gestionării integrate a resurselor de apă în limitele bazinului hidrografic a corpului de apă.

În procesul elaborării planului  lipsa informației privind starea corpurilor de apă a fost un factor limitator în determinarea clasei de calitate și a tipului de folosință. De aceea, în primul ciclu al planului de gestionare accentul se face pe stabilirea tipului de folosință a apei pentru corpurile de apă la care este cunoscută starea calității lor. De asemenea, multe corpuri de apă care au caracteristici socio-economice și hidromorfologice similare pot fi grupate în diferite grupuri.

Pentru a determina obiectivele de mediu și măsurile specifice ale planului de gestionare, determinarea tipului de folosință a apei a fost efectuată reieșind din starea calității apelor (Anexa 12). Astfel, apa fluviului Nistru, având clasa de calitate III, poate fi utilizată, cu o tratare prealabilă în toate scopurile. În contrast, apa afluenților nu poate fi folosită decât în scopuri de generare de electricitate și transport. Însă luând în considerați faptul că afluenții fl. Nistru, cu excepția r. Rîut, sunt mici și cu un debit relativ mic, apa lor de fapt nu poate fi folosită nici pentru aceste scopuri.

În situația curentă, în  primul ciclu al planului de gestionare sunt  incluse măsuri de colectare a datelor privind starea corpurilor de apă, după care  în baza informației respective va fi posibilă determinarea tipului de folosință și stabilirea măsurilor pentru a îmbunătăți situația.

Dat fiind faptul că în prezent rețeaua de monitorizare a apelor de suprafață nu furnizează suficientă informație pentru o monitorizare eficientă a calității apelor, ceea ce practic nu favorizează   o gestionare judicioasă a resurselor de apă, este absolut  necesară ajustarea ei în conformitate cu prevederile DCA. Ajustarea rețelei de monitorizare urmează a fi efectuată după determinarea stării corpurilor de apă și determinarea importanței corpului de apă pentru anumite tipuri de folosința a apei.

## Monitorizarea apelor subterane

Monitorizarea regimului apelor subterane pe teritoriul republicii a fost inițiată în 1968. Pînă în anul 1991 au existat 490 sonde de monitorizare, iar în prezent continuă să opereze doar 170 de sonde. În prezent, în cadrul DBH Nistru funcționează 109 sonde de monitorizare a nivelului apelor subterane. Distribuția pe acvifere nu este uniformă. Cele mai multe sonde de monitorizare sunt în complexul Badenian-Sarmațian dat fiind importanța acestui complex în scopuri de gospodărire, în special aprovizionare cu apă a localităților.

Similar situației cu rețeaua de monitorizare a apelor de suprafață, rețeaua sondelor de monitorizare nu răspunde necesităților de eficientizare a gestionării resurselor de apă subterane și necesită ajustări în conformitate cu cerințele DCA..

[Acest Capitol va fi îmbunătățit în urma sintezei informației privind calitatea și cantitatea apelor de suprafață și subterane].

# Obiectivele de mediu

PGDBHN are drept scop asigurarea pe termen lung a disponibilității apei în cantități necesare și de calitate bună. Starea bună a tuturor apelor va permite ecosistemelor acvatice să se restabilească și să asigure serviciile, care sunt necesare pentru a susține viața și activitatea economică, care depind direct de resursele de apă.

Având în vedere situația critică a resurselor de apă în țară se consideră oportun ca PGDBHN să capitalizeze experiența acumulată la nivel internațional și să se ghideze de spiritul DCA a UE, care oferă un spectru larg de ghiduri și instrumente pentru gestionarea durabilă a  resurselor de apă, dar și posibilitatea racordării la standardele UE în acest domeniu.

Astfel, DCA specifică următoarele obiective de mediu pentru CA de suprafață:

- Prevenirea deteriorării stării CA.

- Restabilirea stării bune (sau a potențialului ecologic bun în cazul CA puternic modificate).

- Implementarea măsurilor necesare în scopul reducerii progresive a poluării cu substanțe prioritare și excluderea eșalonată a emisiilor, deversărilor și pierderilor substanțelor toxice prioritare.

Pentru apele subterane obiectivele sunt:

- Implementarea măsurilor necesare pentru prevenirea sau limitarea aportului poluanților în apele subterane și prevenirea deteriorării stării CA subterane

- Protecția, consolidarea și restaurarea CA, asigurarea echilibrului între captare și alimentarea apelor subterane, cu scopul de a atinge starea bună a apelor subterane până în decembrie 2030 cel târziu

- Implementarea măsurilor necesare pentru a stopa orice tendință semnificativă de creștere a  concentrației oricăror poluanți care rezultă din impactul activității umane pentru a reduce progresiv poluarea apelor subterane.

Pentru zonele de protecție obiectivele sunt:

- Să se realizeze conformitatea, până în decembrie 2030 cel târziu, cu standardele specifice și obiectivele specificate în legislația, în conformitate cu care au fost stabilite zonele de protecție

- Să se realizeze conformitatea cu obiectivele privind starea bună, până în decembrie 2030, cu excepția situației dacă obiective mai puțin stricte sau termenii au fost deplasați având în vedere că situația bună nu poate fi atinsă din motive rezonabile.

În PGDBHN obiectivele generale de mediu au fost preluate integral din DCA fiind considerate total relevante și corespunzătoare necesității de redresare a situației la nivel de țară. Măsurile ce țin de  subiectul capacității în domeniul gestionării resurselor de apă și  cel al consolidării parteneriatelor, au fost incluse în obiectivele corespunzătoare, ele fiind considerate iminent necesare având în vedere caracterul transfrontalier al bazinului, spectrul larg al serviciilor ecosistemelor acvatice și al categoriilor de utilizatori, care trebuie să aibă drepturi și responsabilități clar delimitate pentru o gestionare durabilă.

Analiza stării curente a apelor în țară indică asupra faptului că un anumit progres în realizarea obiectivelor de mediu ale planului poate fi atins până în 2022, dar starea bună a apei pentru toate corpurile de apă rămâne a fi un scop de lungă durată, eventual pentru 3-4 cicluri ale planului. Situația dată este determinată de mai multe cauze, principalele dintre care sunt presiunea hidromorfologică semnificativă, poluarea intensă și suprasolicitarea captării resurselor de apă, care constituie principalele presiuni asupra mediului acvatic.

[Acest Capitol va fi completat  pe măsura obținerii informației adiționale privind starea corpurilor de apă, impactul și riscurile identificate].

# Analiza economică a utilizării apei

Efectuarea unei analize economice privind utilizarea apei în diferite scopuri este o cerință importantă în implementarea prevederilor Legii apelor și determinarea costurilor în implementarea activităților stipulate în Programul de Măsuri. Analiza economică în sine descrie dezvoltarea socio-economică din cadrul DBHN.

Ca surse de informație, sa utilizat preponderent datele Biroului Național de Statistică (date privind dezvoltarea socio-economică) și datele Asociației “Moldova Apă-Canal” (date privind utilizarea apei).

Profilul economic al DBHN este caracterizat atât prin indicatorii demografici şi macro-economici privind populaţia şi veniturile populaţiei exprimate prin PIB raportat la DBHN cât și prin dinamica acestor indicatori pentru a determina tendințele cerinţei de apă.

DBHN participă la formarea PIB-ului naţional cu o pondere de 80% (datele anului  2013), ceea ce îl clasează pe prima poziţie între cele doua districte ale bazinelor hidrografice din Republica Moldova.

Din punct de vedere al evoluţiei demografice în ultimii ani se constată o uşoară creștere a populaţiei urbane de la 2221,083 mii în 2007 până la 2298,190 mii în 2013 pe fundalul unei diminuări nesemnificative a populației rurale (Tabelul 15).

Tabelul 15. Indicatori socio-economici generali

| Anul | Populaţie în DBHN (locuitori) | PIB național/DBHN (milioane lei) | P.I.B./locuitor - (din statistică) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urban | Rural |  |  |
| 2007 | 1,042,193 | 1,178,890 | 53430/42744 | 14,9 |
| 2008 | - | - | 62922/50338 | 17,6 |
| 2009 | 1,042,400 | 1,172,443 | 60429/48343 | 16,9 |
| 2010 | 1,042,636 | 1,121,936 | 71885/57508 | 20,2 |
| 2011 | 1,046,891 | 1,166,509 | 82349/65879 | 23,1 |
| 2012 | 1,066,641 | 1,153,623 | 88228/70582 | 24,8 |
| 2013 | 1,134,562 | 1,163,628 | 99879/79903 | 28,1 |

## Sistemul economico-financiar în gospodărirea resurselor de apă

Mecanismul economic specific în domeniul gospodăririi cantitative şi calitative a resurselor de apă include sistemul de contribuţii, plăţi şi penalităţi, ca parte a modului de finanţare pe principii economice care se axează pe câteva principii de bază, precum: a) beneficiarul şi poluatorul plăteşte; b) recuperării integrale a costurilor legate de folosinţa apelor; c) optimizării performanţelor economice, ecologice şi sanitare a surselor şi instalaţiilor de aprovizionare cu apă; d) decentralizării şi autonomiei financiare locale; e) utilizării raţionale şi protecţiei resurselor de apă; f) normării consumului de apă şi deversărilor de ape reziduale; g) prevenirii situaţiilor accidentale şi critice.

Instrumentele economico-financiare care reglementează utilizarea şi administrarea resurselor de apă sunt: 1) taxele pentru consumul apelor aplicate utilizatorilor primari, care dispun de surse şi instalaţii proprii de captare şi aprovizionare cu apă; 2) tarifele pentru apă aplicate utilizatorilor de apă secundari, care sunt aprovizionaţi de utilizatori primari şi/sau operatori ai serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare; 3) plăţile pentru poluarea apelor; 4) amenzi pentru încălcarea legislaţiei de folosinţă şi protecţie a apelor şi instalaţiilor hidrotehnice comunale şi de producţie; 5) prejudiciile cauzate apelor de suprafaţă şi subterane, surselor şi sistemelor de aprovizionare cu apă, reţelelor de canalizare şi instalaţiilor hidrotehnice; 6) subvenţii pentru extinderea şi modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi canalizare.

Sistemul taxelor pentru consumul apei este reglementat de titlul VIII al Codului Fiscal. Conform variantei iniţiale  din 1993 a Legii privind protecţia mediului înconjurător, aceste taxe erau destinate completării fondurilor ecologice extrabugetare, fiind în contradicţie cu prevederile Legii Bugetului de Stat. Ulterior, după aprobarea Codului Fiscal (1997) acestea au fost excluse ca surse de formare a fondurilor ecologice şi trecute la la bugetul unităţilor teritorial-administrative.

Conform Legii cu privire la resursele naturale, plăţile pentru utilizarea resurselor naturale reflectă compensarea monetară de către beneficiar a cheltuielilor publice pentru explorarea, conservarea şi restabilirea resurselor de apă. În cazul  folosirii  normative a apelor, plata se include în preţul de cost al producţiei  fabricate şi serviciilor  prestate, iar în cazul  folosirii supranormative se percepe din venitul net al beneficiarului după achitarea impozitului pe venit.

## Taxele pentru consumul apei

Taxele pentru consumul apei sunt aplicate utilizatorilor primari, care captează apele de suprafaţă sau subterane, în scopul desfăşurării propriei activităţi de producţie, de executare a lucrărilor şi de prestare a serviciilor. Domeniul de aplicare a acestei taxe cuprinde întreprinderile agricole şi de irigare, întreprinderile industriale şi de deservire de capacitate medie şi mare care dispun de sisteme proprii de captare a apelor. Taxa pentru apă este calculată de plătitor, în funcţie de volumul apei utilizate, conform datelor contoarelor sau, în lipsa acestora, conform normelor de consum al apei. Acestea sunt condiţionate de rezervele apelor de suprafaţă şi subterane, de cantitatea de precipitaţii atmosferice şi densitatea reţelei hidrografice, de normele de consum; de agregatele tehnologice şi de domeniul de întrebuinţare a apelor etc. Taxele pentru consumul apelor sunt transferate în bugetul unităţilor teritorial-administrative de gradul II (raioane şi municipii), fiind utilizate, cu precădere, pentru asistenţa financiară curentă a unor lucrări şi servicii publice locale de primă necesitate. Ca rezultat, efectele economice şi ecologice ale aplicării taxelor respective sunt reduse. Mai mult decât atât, din cauza cotelor mici, neracordate la rata inflaţiei, se constată o insuficienţă acută de fonduri pentru operarea eficientă şi modernizarea sistemelor de aprovizionare cu apă şi ameliorarea indicilor ecologici şi medico-sanitari la sursele de apă de folosinţă generală şi specială.

Până la intrarea în vigoare (10.06.2005) a Titlului VIII a Codului Fiscal, cuantumul taxei pentru apă era indicat în anexele respective ale Legii Bugetului de Stat, pentru anul în curs. La începutul anilor  90 erau prevăzute cote diferite pentru apele captate din surse de suprafaţă şi din surse subterane. De exemplu, în 1994, cuantumul plăţii pentru apă era de 0,2 % din salariul minim pentru fiecare 10 m3 – în cazul captării apelor de suprafaţă şi de 0,5% din salariul minim – în cazul captării apelor subterane. Începând cu anul 1995, pentru apele captate din surse de suprafaţă şi subterane se aplică aceiași cotă a taxei pentru consumul apei, în ciuda faptului că majoritatea întreprinderilor comunale şi a celor agroalimentare folosesc, cu precădere apele subterane. Plata pentru captarea apelor în scopuri curative şi pentru producerea apelor minerale a fost (până în anul 2000) de 10% din beneficul obţinut, fără TVA. De asemenea, taxa pentru utilizarea apelor subterane trebuie să reflecte costurile de reproducere a acestor resurse şi costurile prospecţiunilor şi exploatărilor geologice executate în aceste scopuri.

Conform anexei privitor la taxa pentru apă din Legile Bugetului pentru anii 2004-2005 şi Anexei 1 a variantei iniţiale a Titlului VIII al Codului Fiscal erau stabilite următoarele categorii de taxe pentru consumul apei (Tabelul 16): a) pentru apa utilizată din orice sursă − 0,5 lei/1m3; b) pentru apa captată din orice sursă, folosită în scopuri curative şi în calitate de apă minerală, potabilă şi de masă, inclusiv pentru îmbuteliere  − 8 lei/1m3; c) pentru apa captată din sursele de suprafaţă şi utilizată la irigarea terenurilor 0,1 lei/1m3; d) pentru apa utilizată la hidrocentrale – 0,03 lei/10m3. De asemenea, în anii 2000-2005, pentru depăşirea normelor de consum a apei, se aplică o taxă în mărime triplă. Conform modificărilor recente, a anexei menţionate, taxa pentru apă se percepe în următoarele mărimi: a) pentru fiecare 1 m3 de apă extrasă din fondul apelor − 0,3 lei; b) pentru fiecare 1 m3 de apă minerală naturală  extrasă, de altă apă extrasă destinată  îmbutelierii – 16 lei; c)  pentru fiecare 10 m3 de apă utilizată de  hidrocentrale − 0,06 lei. Prin urmare, metodologia actuală de calcul a taxelor pentru consumul apei poate fi uşor aplicată de beneficiari. Taxa nu se aplică pentru: a) apa extrasă din subsol concomitent cu minereurile utile; b) apa extrasă şi livrată populaţiei, autorităţilor publice şi instituţiilor bugetare; c) apa extrasă pentru stingerea incendiilor; d) apa extrasă de întreprinderile societăţilor orbilor, surzilor, invalizilor şi instituţiile medico-sanitare publice; e) apa extrasă de instituțiile penitenciar sau livrată acestora

Tabelul 16. Evoluția taxelor pentru consumul apelor

| Domeniul de întrebuinţare | Anii |
| --- | --- |
|  | 1996-2002 | 2003-2005 | 2006-2007 | 2008 - prezent |
| Pentru fiecare 1 m3 din fondul apelor, în lei | 0,18 | 0,5 | 0,5 | 0,3 |
| Pentru îmbutelierea apei şi producerea apelor minerale şi curative, în lei | 10% 1,8 | 5 8 | 8 | 16 |
| Pentru irigare,în lei pentru fiecare 1 m3 | 0,09 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| Pentru hidrocentrale, în lei pentru fiecare 10 m3 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,06 |
| Pentru răcirea agregatelor tehnologice a termocentralelor,în lei pentru fiecare 1 m3 | 0,06 | - | - | - |

Sursa: Anexele Legii Bugetului de Stat pentru anii 1996-2005 şi Anexa 1 a Titlului VIII a Codului Fiscal

Metodologia actuală de calcul a taxelor pentru consumul apei conţine o serie de lacune: a) cuantumul egal pentru 1 m3 de apă din sursele de suprafaţă şi din cele subterane; b) este slab reflectată asigurarea cu apă a teritoriului; c) cotele taxelor nu sunt condiţionate de valoarea şi preţul apelor, ci de asigurarea financiară redusă; d) nu se ţine cont de starea ecologică a apelor de suprafaţă şi subterane; e) cuantumul taxelor pentru apă nu exprimă adecvat cheltuielile pentru captarea şi transportarea apelor; f) nu stimulează recircularea şi economisirea apei; g) nu este bazată pe Cadastrul de Stat al Apelor; h) cotele taxelor nu sunt stabilite pe bazine hidrografice, ci pe unităţi teritorial-administrative.

Cuantumul redus al taxelor pentru utilizarea apelor condiţionează depăşirea frecventă a normelor de consum şi majorarea volumului de deversări ale apelor reziduale în majoritatea ramurilor economiei şi, îndeosebi, în complexul agroalimentar. Această situaţie este cunoscută încă din perioada sovietică şi a luat amploare în perioada de tranziţie. Taxele şi tarifele pentru consumul apelor trebuie să includă şi costurile investigaţiilor ştiinţifice pe analiza cost/beneficii, pentru a stabili nu doar un preţ mai corect, ci şi variantele optime de utilizare şi normativele de folosire a apelor potabile, a cursurilor şi bazinelor de apă.

Anual, pentru consumul apelor sunt încasate 20-25 mln. lei, din care peste 80% îi revine bazinului fluviului Nistru. Încasările maxime se constată la întreprinderile de îmbuteliere a apelor minerale, urmate de întreprinderile de irigare, alimentare şi agricole. Aplicarea acestor taxe este orientată spre obţinerea, aproape exclusivă a efectelor fiscale pentru bugetele raioanelor şi municipiilor, iar efectele economice şi ecologice sunt foarte reduse, deoarece taxele respective nu stimulează economisirea apei şi sunt insuficiente pentru a realiza măsurile publice necesare legate de restabilirea şi ameliorarea resurselor de apă.

## Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate

Tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă,de canalizare şi epurare a apelor uzate sunt aplicate utilizatorilor secundari care sunt aprovizionaţi de către întreprinderile publice specializate, în special întreprinderile Asociaţiei „Moldova Apă-Canal” sau de către alţi operatori abilitaţi cu prestarea serviciilor respective. Domeniul de furnizare a serviciilor de aprovizionare cu apă potabilă şi canalizare a apelor uzate cuprinde câteva sectoare cheie: 1) populaţia şi gospodăriile casnice, inclusiv pentru alimentaţie şi sanitaţie, irigarea loturilor de lângă casă, întreţinerea animalelor domestice; 2) organizaţiile bugetare; 3) agenţii economici care desfăşoară diverse activităţi antreprenoriale şi solicită procurarea contra plată a acestor servicii.

Cuantumul şi procedura de aplicare a tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate sunt stipulate în Hotărârea nr. 164. Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică din 29.11.2004 privind „Metodologia determinării, aprobării şi aplicării tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă,de canalizare şi epurare a apelor uzate”. Prezenta Metodologie este elaborată în corespundere cu prevederile Legii serviciilor publice de gospodărie comunală nr.1402-XV din 24.10.2002, Legii cu privire la apa potabilă nr.272-XIV din 10.02.1999, Legea nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, Legea nr. 397 din 16.10.2003 cu privire la finanţele publice locale, Legea 435 din privind descentralizarea administrativă, Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, standardele naţionale de contabilitate şi altor acte normative ale Republicii Moldova.

Metodologia dată stabileşte:

- componenţa consumurilor şi cheltuielilor, care se includ în calculul tarifelor;

- metoda de calculare a rentabilităţii;

- metoda de repartizare a cheltuielilor comune ale întreprinderii între activitatea de alimentare cu apă potabilă, apă tehnologică (industrială), de canalizare şi epurare a apelor uzate;

Mecanismul aplicat la determinarea tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă, de canalizare şi epurare a apelor uzate se bazează pe următoarele principii:

- prestarea fiabilă a serviciilor de alimentare cu apă a consumatorilor, de canalizare şi epurare a apelor uzate la costuri reale, strict necesare pentru utilizarea eficientă a capacităţilor de producţie ale întreprinderii;

- acoperirea prioritară a consumurilor şi cheltuielilor pentru captarea, pomparea, tratarea, filtrarea, transportarea, distribuţia şi furnizarea apei, transportarea şi epurarea apelor uzate din tarifele încasate în aceste scopuri;

- efectuarea unei activităţi eficiente şi profitabile, ce ar oferi întreprinderii posibilitatea de a-şi recupera mijloacele financiare investite în dezvoltarea şi reconstrucţia capacităţilor de producţie.

Structura consumurilor şi cheltuielilor care se includ în cost pentru calcularea tarifelor, este stabilită în conformitate cu prevederile Standardului naţional de contabilitate 3 "Componenţa consumurilor şi cheltuielilor întreprinderii", altor standarde naţionale de contabilitate şi cuprinde următoarele:

- consumuri de materiale (CM);

- consumuri privind retribuirea muncii (CRM);

- consumuri indirecte de producţie (CIP);

- cheltuieli comerciale (CC);

- cheltuieli generale şi administrative (CGA);

- alte cheltuieli operaţionale (CO);

- pierderi excepţionale (PE).

Tarifele se calculează separat pentru serviciile de alimentare cu apă potabilă, alimentare cu apă tehnologică (industrială), de canalizare şi epurare a apelor uzate, pornind de la consumurile şi cheltuielile determinate conform prevederilor metodologiei. Cotele acestora sunt aprobate de către autorităţile administraţiei publice locale, iar tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă tehnologică (industrială), prestate centralizat la nivel de municipiu (oraş) şi raion se aprobă de către Consiliul de Administraţie al ANRE, în coordonare cu administraţia publică locală. Întreprinderile calculează tarifele conform prevederilor metodologiei şi le prezintă spre aprobare autorităţilor abilitate cu dreptul de aprobare a tarifelor respective (ANRE, autorităţile publice locale). Întreprinderile pentru care tarifele pentru serviciile prestate sînt aprobate separat de către ANRE, prezintă calculele şi toate materialele necesare de stabilire a tarifelor în strictă conformitate cu Regulamentul privind procedurile şi regulile de ajustare a tarifelor la serviciile reglementate de ANRE, iar cele ale căror tarife sînt aprobate de către autorităţile publice locale.

Tarifele pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate se calculează şi se aprobă conform următoarelor principii:

- furnizarea continuă a serviciului menţionat, în condiţii de siguranţă şi cu respectarea indicatorilor de calitate, la cheltuieli minime necesare, cu utilizarea eficientă a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

- desfăşurarea unei activităţi eficiente şi profitabile ce ar oferi operatorului posibilitatea de a acoperi consumurile şi cheltuielile sale justificate necesare pentru desfăşurarea activităţii reglementate şi recuperarea mijloacele financiare investite în dezvoltarea şi reconstrucţia sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare.

Conform noilor prevederi ale Legii nr. 303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă şi canalizare, dacă consiliul local va aproba tarife la un nivel mai redus decît cele prevăzute în avizul prezentat de Agenţie, acesta este obligat să stabilească în decizia sa de aprobare a tarifelor sursa şi suma concretă ce urmează a fi alocată operatorului din bugetul local pentru acoperirea veniturilor ratate de către operator din cauza aprobării tarifelor reduse.

Cota medie, pentru anii 2007-2013, a tarifului general pentru serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare prestate de întreprinderile Asociației „Moldova Apă-Canal” localizate în bazinul Nistrului este de 20,6 lei/m3 (Tabelul 17).

Tabelul 17. Tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din DBHN, (tarif mediu)în lei/m3 (fără TVA)

| Nr. | Raion | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | media | sporul, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ocniţa | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 26,59 | 29,8 | 37,29 | 37,29 | 25,78 | 226 |
| 2 | Donduşeni | 18,08 | 18,08 | 19,67 | 19,67 | 19,67 | 27,2 | 27,2 | 21,37 | 150 |
| 3 | Drochia | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 30,16 | 28,19 | 118 |
| 4 | Soroca | 14,57 | 14,57 | 20,21 | 20,21 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 18,24 | 133 |
| 5 | Acva Nord | 3,56 | 3,56 | 3,56 | 2,99 | 3,68 | 3,68 | 3,68 | 3,53 | 103 |
| 6 | Floreşti | 28,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 35,26 | 35,26 | 35,26 | 32,94 | 125 |
| 7 | Râşcani | 26,52 | 26,52 | 26,44 | 26,44 | 26,44 | 27,04 | 27,04 | 26,63 | 102 |
| 8 | Bălţi | 16,72 | 16,72 | 16,72 | 19,91 | 23,32 | 23,32 | 23,32 | 20,00 | 139 |
| 9 | Sângerei | 11,97 | 11,97 | 11,97 | 13,74 | 20,05 | 20,05 | 20,05 | 15,69 | 168 |
| 10 | Şoldăneşti | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 9,1 | 11,1 | 11,1 | 11,1 | 9,96 | 122 |
| 11 | Rezina | 9,46 | 9,46 | 14,29 | 20,43 | 20,43 | 26,65 | 26,65 | 18,20 | 282 |
| 12 | Teleneşti | 25,39 | 25,39 | 27,74 | 27,74 | 27,74 | 27,74 | 27,74 | 27,07 | 109 |
| 13 | Orhei | 23,74 | 23,74 | 23,74 | 23,74 | 28,81 | 28,81 | 28,81 | 25,91 | 121 |
| 14 | Criuleni | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,9 | 19,90 | 100 |
| 15 | Anenii Noi | 24,18 | 24,18 | 30,29 | 30,29 | 30,29 | 37,55 | 37,55 | 30,62 | 155 |
| 16 | Străşeni | 13,65 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 24,41 | 192 |
| 17 | Cojuşna | 17,0 | 8,0 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 15,04 | 94 |
| 18 | Călăraşi | 13,14 | 13,14 | 18,08 | 24,71 | 26,69 | 26,69 | 26,69 | 21,31 | 203 |
| 19 | Chişinău | 8,42 | 8,42 | 8,42 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 12,17 | 10,56 | 145 |
| 20 | Stăuceni | 6,45 |  |  |  |  |  |  | 6,45 | 0 |
| 21 | Cricova | 12,0 | 12,0 | 20,2 | 20,2 | 25,35 | 25,35 | 25,35 | 20,06 | 211 |
| 22 | Ciorescu | 12,34 | 16,05 | 16,05 | 16,05 | 17,05 | 17,05 | 17,05 | 15,95 | 138 |
| 23 | Floreni | 7,21 | 7,21 | 7,21 | 13,18 | 14,37 | 14,37 | 14,37 | 11,13 | 199 |
| 24 | Căuşeni | 24,38 | 25,57 | 25,57 | 25,57 | 29,15 | 33,18 | 33,18 | 28,09 | 136 |
| 25 | Ştefan Vodă | 26,28 | 26,28 | 31,53 | 31,53 | 31,26 | 31,26 | 31,26 | 29,91 | 119 |
|  | DBHN | 16,58 | 17,56 | 19,6 | 20,96 | 22,4 | 23,49 | 23,49 | 20,58 | 142 |

Sursa: Asociaţia „Moldova Apă-Canal”

Acestea variază de la 3,53 lei/m3 pentru apa livrată de întreprinderea Acva Nord din Soroca până 33 lei/m3 în oraşul Floreşti. De asemenea, cota minimă – de până la 10 lei/m3 se atestă în Şoldăneşti, iar cotele maxime, de peste 25 lei/m3, se atestă în oraşele Anenii Noi, Ştefan-Vodă, Căuşeni, Teleneşti, Râşcani, Drochia şi Ocniţa. Valorile mai reduse a tarifului general în municipiile Chişinău şi Bălţi se explică prin „economiile de scară” net superioare de la prestarea serviciilor respective, precum şi de subvenţionarea încrucişată a tarifelor pentru populaţie pe seama încasărilor mai mari (de cca 3 ori) de la agenţii economici şi organizaţiile bugetare (Tabelul 18) amplasate aici într-un număr mult mai mare şi care au un consum de apă net superior faţă de celelalte localităţi. Cuantumul mai redus al tarifelor în unele localităţi se explică prin prestarea doar a serviciilor de aprovizionare cu apă şi parţial a celor de canalizare, fără prestarea serviciilor de epurare a apelor (de ex. Soroca, Criuleni), dar şi presiunea socială şi de consensul politic rezultat în consiliile locale respective.  Valorile maxime ale tarifelor în unele centre raionale, precum Floreşti, Căuşeni, Ştefan-Vodă sau Teleneşti se explică şi prin faptul că întreprinderile municipale din localităţile respective, pe lângă serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare mai prestează şi servicii de salubrizare şi evacuare a deşeurilor casnice, pentru care achită doar o pondere nesemnificativă a populaţiei. Pentru a compensa cheltuielile curente şi veniturile ratate de la aceste servicii, precum şi de la întreţinerea spaţiilor verzi, întreprinderile respective stabilesc tarife mai mari pentru serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare, la care este abonată o pondere mai înaltă din populaţia locală. Din acest motiv, unele întreprinderi ale Asociaţiei „Moldova Apă-Canal” au o rentabilitate negativă, în pofida faptului că tarifele stabilite acoperă aproape integral costurile legate de prestarea serviciilor de aprovizionare cu apă şi canalizare.

Tabelul 18. Tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare din DBHN pe categorii de consumatori, (tarif general), în lei/m3

| Categoria | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | media | sporul, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mediu tarifar | 16,58 | 17,56 | 19,6 | 20,96 | 22,4 | 23,49 | 23,49 | 20,58 | 142 |
| populaţie | 11,0 | 11,6 | 13,2 | 15,3 | 17,0 | 18,0 | 18,0 | 14,88 | 163 |
| organizaţii bugetare | 38,1 | 38,5 | 41,7 | 45,3 | 44,7 | 46,6 | 46,6 | 43,07 | 122 |
| agenţi economici | 40,5 | 41,7 | 43,3 | 46,1 | 46,8 | 48,2 | 48,2 | 44,98 | 119 |

Sursa: Asociaţia „Moldova Apă-Canal”

În perioada analizată, cuantumul tarifelor generale înregistrează o creştere semnificativă de peste 40%, inclusiv de peste 60% − la tarifele generale pentru populaţie şi doar de 20% − la agenţii economici şi organizaţiile bugetare. Acest fapt ne dovedeşte despre abandonarea treptată a subvenţionării încrucişate. În pofida acestor schimbări pozitive, un număr semnificativ de agenţi economici şi organizaţii bugetare se debranşează de la sistemul centralizat de aprovizionare cu apă şi construiesc propriul sistem de captare şi aprovizionare. Totodată, din cauza cuantumului foarte redus al plăţilor pentru deversarea apelor uzate în (stabilite încă la mijlocul anilor 90 şi neajustate la rata inflaţiei şi preţurile actuale) reţeaua municipală de canalizare, aceşti consumatori preferă să nu utilizeze sistemele proprii de epurare completă a apelor reziduale şi beneficiază, de serviciile staţiilor municipale de epurare, care nu sunt proiectate iniţial şi pentru epurarea apelor industriale. Ca rezultat, majoritatea apelor reziduale evacuate ulterior în bazinele naturale sunt insuficient epurate şi afectează grav ecosistemele acvatice şi starea sănătății populației.

Dublarea tarifului general pentru serviciile de aprovizionare cu apă şi canalizare se constată în Ocniţa, Rezina, Străşeni, Cricova, iar creşterea cea mai mică, de până la 20%, se atestă în Criuleni (0%), Drochia, Râşcani, Teleneşti, Ştefan-Vodă. O situaţie similară se constată şi la tarifele generale pentru categoriile de consumatori, doar că creşterea tarifelor pentru populaţie este cu mult mai mare faţă de celelalte categorii.

Cuantumul mediu al tarifului general pentru serviciile de aprovizionare cu apă în bazinul Nistrului este de 11,8 lei/m3 (Tabelul 19). Nivelul tarifelor pentru prestarea serviciilor de alimentare cu apă este similar cu cel analizat per ansamblu, pentru aprovizionare cu apă şi canalizare, doar că diferenţele dintre cotele maxime şi cele minime sunt mai mici şi se reduc considerabil în perioada respectivă. Astfel, cotele maxime, de peste 17 lei/m3 se atestă la întreprinderile amplasate, cu precădere, în albia Nistrului şi bazinul Răutului, inclusiv Ocniţa, Floreşti, Donduşeni, Drochia, Rezina, Căuşeni şi Ştefan-Vodă (Figura 16), iar cotele minime – la Şoldăneşti (6,0 lei/m3), Acva Nord Soroca (3,7 lei/m3), Chişinău (8,86 lei/m3) şi suburbiile acestuia (Floreni, Cricova şi Ciorescu), care sunt aprovizionate, la preţuri reduse, cu apă captată din râul Nistru la staţia din Vadul lui Vodă. În perioada analizată, creşterea tarifului general pentru serviciile de aprovizionare cu apă este, în medie, de 56%, de la  8,9 lei/m3 la 13,9 lei/m3 (Tabelul 19). Creşterea maximă, de peste 2 ori, se atestă la întreprinderile din Rezina (3,5 ori), Ocniţa, Străşeni şi Călăraşi, iar o creştere minimă, de până la 20% – la Şoldăneşti (0%), Criuleni (0%), Acva Nord, Floreşti, Râşcani şi Ştefan-Vodă. În Chişinău se înregistrează o creştere medie de 55%  sau de la 5,72/lei m3 la 8,86 lei/m3.

Tabelul 19.  Tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă în DBHN, lei/m3 (fără TVA)

| Categoria | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | media | sporul, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| mediu tarifar | 8,91 | 9,74 | 11,01 | 12,21 | 13 | 13,57 | 13,93 | 11,77 | 156 |
| populaţie | 6,95 | 7,45 | 8,56 | 9,62 | 10,81 | 11,43 | 11,43 | 9,46 | 165 |
| organizaţii bugetare | 20,9 | 21,6 | 24,8 | 28,2 | 27,4 | 28,3 | 28,3 | 25,64 | 136 |
| agenţi economici | 22,2 | 22,4 | 25 | 27,6 | 28,4 | 30,1 | 30,8 | 26,63 | 139 |

Figura 16. Tarifele serviciilor publice de alimentare cu apă în DBHN, mediu tarifar, în lei/m3 (fără TVA)

Cuantumul mediu (anul 2013) al tarifului pentru serviciile de aprovizionare cu apă a populaţiei este de 11,43 lei/m3 sau de 2,7 ori mai mici faţă de tarifele pentru agenţii economici (30,8 lei/m3) şi de 2,5 ori faţă de organizaţiile bugetare (28,3 lei/m3). În anul 2007, tariful pentru populaţie era de peste 3 ori mai mic decât pentru celelalte 2 categorii de consumatori, ceea ce ne demonstrează despre reducerea semnificativă a diferenţei respective şi înlăturarea treptată a subvenţionării încrucişate în acest domeniu.

În profil teritorial, nivelul tarifelor pentru categoriile stabilite de consumatori este similar cu nivelul tarifului general cu abateri nesemnificative de la raportul mediu dintre tarifele categoriilor respective (2,5-3 ori). Astfel, cotele maxime, peste 14 lei/m3, ale tarifului pentru aprovizionarea cu apă a populaţiei se atestă în Ocniţa, Donduşeni, Floreşti, Străşeni, Călăraşi, Căuşeni şi Ştefan-Vodă, iar cota minimă – la Şoldăneşti (5,4 lei/m3), Chişinău (8,06 lei/m3) şi suburbiile acestuia, Criuleni (9,0 lei/m3) şi Sângerei (9,2 lei/m3).  Cuantumul maxim, de peste 40 lei/m3, al tarifelor pentru aprovizionarea cu apă a agenţilor economici se atestă în Rezina (51,8 lei/m3), Ştefan-Vodă şi Sângerei, iar cuantumul minim – în Şoldăneşti (12,0 lei/m3) şi Chişinău (12,7 lei/m3). În majoritatea localităţilor, tariful pentru agenţii economici este identic cu cel pentru organizaţii bugetare.

Creşterea tarifelor pentru populaţie este mai mare (65%) decât pentru organizaţii bugetare (36%) şi agenţii economici (39%) şi condiţionează creşterea tarifelor generale pentru aceste servicii. Creşterea maximă a tarifelor pentru aprovizionarea cu apă a agenţilor economici se constată în Ocniţa şi Călăraşi (de 5,1 ori), Rezina (2,8 ori), Soroca (2,7 ori), iar creşterea minimă – în Donduşeni (-23%), Şoldăneşti, Străşeni, Criuleni, Căuşeni şi Ştefan-Vodă (câte 0%), Drochia (2%), Teleneşti (7%), Floreşti (10%) şi Chişinău (14%). Astfel, la majoritatea întreprinderilor comunale din bazinul Nistrului tarifele pentru aprovizionarea cu apă a agenţilor economici înregistrează o creştere nesemnificativă (până la 15%) şi net inferioară faţă de creşterea tarifelor respective pentru populaţie, fapt ce demonstrează încă o dată despre promovarea politicii de uniformizare a tarifelor pentru categoriile stabilite de consumatori şi de abolire a subvenţionării încrucişate.

Cuantumul mediu al tarifului general pentru prestarea serviciilor de canalizare este de 9,9 lei/m3 sau cu 2,1 lei/ m3 mai mic decât tariful general pentru aprovizionarea cu apă. În pofida metodologiei unice de calcul a tarifului, se constată diferenţe foarte mari (de până la 6 ori) dintre cotele maxime şi minime aprobate de consiliile locale, ceea ce denotă subiectivitatea procedurii de stabilire şi aprobare a tarifului respectiv.  Cota maximă a tarifului general se constată în Anenii Noi (21,5 lei/ m3), Ocniţa (18,1 lei/ m3), Floreşti (17,5 lei/ m3), Căuşeni (15,9 lei/ m3) şi Teleneşti (15,4 lei/ m3). Cota minimă se atestă în Chişinău (datorită „economiilor de scară”), Şoldăneşti (5,1 lei/ m3), Soroca (4,1 lei/ m3) şi Criuleni (9,2 lei/ m3), care nu dispun de staţie funcţională de epurare. La majoritatea reţelelor de canalizare şi a staţiilor de epurare predomină infrastructura şi echipamentele cu un grad sporit de uzură (cca 60%), ceea diminuează considerabil rentabilitatea acestor servicii şi impune neapărat majorarea tarifelor.

[Acest Capitol va fi îmbunătățit în baza analizei economice aprofundate a utilizări apei și determinarea valorii monetare a fiecărei măsuri incluse în Programul de Măsuri].

# Program de măsuri și implementarea PGDBHN

Planul de gestionare a DBHN vizează doar teritoriul de pe malul drept al fluviului în limitele Republicii Moldova. Planul va servi drept mecanism principal de raportare privind progresul în realizarea obiectivelor setate. Măsurile incluse în plan vor contribui la realizarea obiectivelor specifice, care la rândul lor vor asigura progresarea în realizarea obiectivelor generale. Ca și obiectivele generale, obiectivele specifice sunt de lungă durată și unele din ele vor necesita pentru realizare termeni care pot depăși cadrul de timp de șase ani, stabilit pentru primul ciclu al planului curent. Ele pot marca o etapă anumită în realizarea obiectivului general, care, poate fi realizat în câteva cicluri consecutive ale planului.

DCA indică necesitatea elaborării planurilor de gestionare a resurselor de apă pentru fiecare district hidrografic aflat în întregime pe teritoriul țării. Această sarcină este subiectul unui obiectiv specific al planului, pentru realizarea căruia sunt prevăzute schimbări în cadrul juridic.

Conform DCA, abordarea privind elaborarea planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic al oricărui râu are câteva componente:

- Evaluarea stării actuale și analiza preliminară a deficiențelor

- Setarea obiectivelor

- Stabilirea programelor de monitorizare

- Analiza deficiențelor

- Alcătuirea programelor de măsuri

- Elaborarea planurilor de gestionare a bazinelor râurilor

- Implementarea programelor de măsuri și pregătirea raportului interimar privind implementarea

- Evaluarea primei și a doua perioade

- Informarea și consultarea publicului, implicarea părților interesate

Evaluarea stării actuale se bazează pe patru sarcini:

- Descrierea generală a districtului bazinului râului care trebuie să includă stabilirea condițiilor de referință pentru apele de suprafață

- Evidența/inventarierea zonelor de protecție

- Identificarea presiunilor semnificative și evaluarea impacturilor

- Analiza economică a utilizării apei

Cadastrul Apelor, ca principal deținător al datelor cadastrale și instrument de gestionare, protecție și folosirea eficientă a apelor de suprafață  și subterane este necesar să fie ținut în format electronic pentru a facilita utilizarea informației deținute și a face accesibilă informația cu caracter public. Concomitent, structura și conținutul Cadastrului, vor fi revizuite cu scopul de a-l aduce în conformitate cu prevederile DCA în scopul sincronizării terminologiei și facilitării perfecționării programelor de monitorizare pentru o gestionare mai eficientă a resurselor de apă.

În procesul de elaborare a prezentului plan nu a fost efectuată inventarierea zonelor de protecție. Deși zonele de protecție sunt subiect al legislației naționale în vigoare, nu este efectuat controlul și evidența permanentă a stării lor, fapt care afectează serios calitatea CA, a habitatelor și speciilor care depind direct de apele din vecinătate. Lipsa informației privind starea actuală a zonelor de protecție a redus posibilitățile de argumentare și setare a măsurilor pentru restabilirea stării CA.

În acest context este strict necesară crearea Registrului zonelor de protecție, care trebuie ținut și făcut public în format electronic până în decembrie 2018 (termen recomandat). Registrul, în conformitate cu prevederile DCA,  trebuie să includă următoarele tipuri de zone:

- Zone desemnate pentru captarea apei pentru consumul populației

- Zone desemnate pentru protecția speciilor acvatice importante din punct de vedere economic

- Zone ale CA desemnate în calitate de ape de recreație

- Zone sensibile din punct de vedere a îngrășămintelor /nutrienților, și

- Zone indicate pentru protecția habitatelor sau a speciilor, unde întreținerea sau îmbunătățirea sau starea apei este un factor important în protecția lor.

Anexa 13 prezintă un set de măsuri care urmează a fi implementate în primul ciclu al planului. Dat fiind faptul că în prezent informația privind corpurile de apă nu este completă, îndeosebi cât privește presiunile și impacturile asupra stării CA, unele măsuri incluse în plan se axează pe colectarea informației adiționale.

Trebuie de menționat că măsurile expuse în Anexa 13 sunt unele preliminare. Aceste măsuri vor fi ajustate în rezultatul discuțiilor publice și ședințelor cu reprezentanții instituțiilor din sistemul protecției mediului și alți  experți din domeniu.

La elaborarea măsurilor s-a ținut cont  de 2 aspecte principale:

- Măsurile incluse în plan complementează măsurile sau activitățile deja incluse în alte documente de politici precum Strategia de Aprovizionare cu Apă și Sanitație (2014-2028), Strategia naţionala si planul de acţiuni privind diversitatea biologica a Republicii Moldova pentru anii 2014-2020, Strategia de mediu pentru anii 2014-2023, evitându-se astfel dublarea  anumitor activități din aceste documente de politici.

- Masurile propuse sunt măsuri , care pot fi realizate  în termenul de șase ani reieșind din capacitatea atât financiară cât și umană a instituțiilor responsabile de implementarea activităților.

Implementarea Planului va fi efectuată de Ministerul Mediului, în colaborare  cu alte ministere și instituții de stat, care vor ține cont și vor urmări realizarea obiectivelor de mediu prin strategiile și programele sectoriale. Supravegherea implementării va fi asigurată de Comitetul DBHN și a publicului, care vor fi informați privind progresarea în realizarea obiectivelor setate pentru ciclul 2015-2021.

# Colaborarea intersectorială și transfrontalieră

## Colaborarea intersectorială

În prezent există mai multe inițiative privind aspectele ce țin de domeniul gestionării resurselor de apă în țară. Aceste inițiative reies din politicile de sector și sunt susținute în mare parte de către organizații internaționale. Pe lângă suportul internațional, există și fonduri naționale care de asemenea oferă finanțare (FNDR, FEN). Aceste fonduri finanțează o gamă largă de proiecte care au ca scop îmbunătățirea condițiilor la nivel local.

În implementarea politicilor de dezvoltare regională Agențiile de Dezvoltare Regională (ADR) elaborează Planuri Operaționale Sectoriale (POS). În prezent cu suportul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) au fost elaborate POS pentru sectorul de Aprovizionare cu Apă și Canalizare (AAC), Managementul Deșeurilor Solide (MDS) și Eficiența Energetică (EE). Aceste planuri de dezvoltare regională se bazează pe politicile din fiecare sector și strategiile de dezvoltare regională. Ca parte componentă a acestor planuri sectoriale, vor fi identificate proiecte investiționale care corespund necesităților de dezvoltare regională.

Prin intermediul FEN, de asemenea se implementează diverse proiecte prin care sunt soluționate anumite probleme stringente la nivel local și regional.

Trebuie de menționat că deși ambele fonduri sunt finanțate din bugetul de stat, în prezent colaborarea și coordonarea finanțării între MDRC și MM nu este  eficientă, ceea ce  cauzează uneori finanțări sporadice și neuniforme, fapt care diminuează efectul așteptat al investiției. De exemplu, din lipsa de resurse financiare, se finanțează doar construcția sistemelor de apeduct fără construcția în paralel a rețelei de colectare și epurare a apelor uzate. De asemenea se efectuează  construcția unui sistem de apeduct și canalizare, dar nu se investește în tratarea apei, sau costurile de tratare sunt greu de suportat de către consumatori. Drept rezultat, infrastructura nou creată nu poate fi folosită, iar peste un anumit interval de timp ea se deteriorează și astfel rezultatul și impactul investițiilor este destul de limitat.

[Mai multă informație privind investițiile în domeniul gestionării apelor la nivelul DBHN va fi prezentată în următoarea versiune proiect]

## Colaborarea transfrontalieră

Fluviul Nistru este unul transfrontalier, de resursele căruia beneficiază Ucraina și Republica Moldova. În anul 1994 a fost semnat Acordul între Guvernul Republicii Moldova  şi Guvernul Ucrainei cu privire la folosirea în comun şi protecţia apelor de frontiera. Acest acord stabilește atât principiile de bază ale utilizării și protecției apelor cât și responsabilitățile fiecărei părți.

În data de 29 noiembrie 2012 la Roma între Guvernul Republicii Moldova şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei a fost semnat un nou Acord privind colaborarea în domeniul protecţiei şi dezvoltării durabile a bazinului rîului Nistru. Acordul are drept obiectiv crearea cadrului de drept şi organizaţional al colaborării între cele două state, pentru a asigura utilizarea raţională şi protecţia resurselor de apă, a altor resurse naturale aferente şi a ecosistemelor bazinului râului Nistru în interesele populaţiei şi dezvoltării durabile a statelor  semnatare. Sarcinile prevăzute în document includ dezvoltarea utilizării apei, bazate pe principiul protecției și utilizării durabile a resurselor de apă, a altor resurse naturale şi a ecosistemelor Nistrului; diminuarea semnificativă a nivelului de poluare a apelor râului Nistru şi, respectiv, a Mării Negre; prevenirea degradării şi restabilirea ecosistemelor, precum şi conservarea biodiversităţii în bazinul râului Nistru; prevenirea şi diminuarea consecinţelor impactului nociv al apelor provocat de factori naturali și antropogeni.

Conform stipulărilor acordului din 2012, statele semnatare se obligă:

- să folosească resursele de apă din bazinul râului Nistru în urma protecţiei adecvate, în mod echitabil şi raţional, în scopul  atingerii utilizării lor optime şi durabile şi obţinerii unor avantaje aferente;

- să tindă spre asigurarea dreptului populaţiei la un mediu înconjurător favorabil şi acces la apă potabilă pură;

- să aplice principiul precauţiei, conform căruia, în cazul existenţei pericolului de provocare a unei daune grave şi ireversibile mediului ambiant sau sănătăţii populaţiei, referirea la lipsa unei argumentări ştiinţifice complete nu serveşte drept motiv pentru amânarea măsurilor efective din punct de vedere economic de preîntâmpinare a unei astfel de daune;

- să utilizeze în cadrul legislativ naţional principiul „poluatorul plăteşte”, conform căruia cheltuielile legate de realizarea măsurilor de prevenire, control şi diminuare a poluării sunt suportate de poluator;

- să efectueze paza, utilizarea şi administrarea resurselor de apă, a altor resurse naturale și ecosistemelor în baza unei abordări complexe şi într-un aşa mod, ca necesităţile generaţiei actuale să fie realizate fără periclitarea posibilităţii generaţiilor viitoare de a-şi satisface propriile necesităţi.

Astfel, acordul dat acoperă practic toate domeniile unei colaborări bilaterale, cu excepția unor aspecte precum transportul naval.

Noul acord are la bază respectarea obligaţiunilor ce decurg din acordurile internaţionale, în special din Convenţia privind protecţia şi utilizarea cursurilor de apă transfrontaliere şi a lacurilor internaţionale din 17 martie 1992 şi protocoalele sale, Convenţia privind evaluarea impactului asupra mediului înconjurător în context transfrontalier din 25 februarie 1991, Convenţia Ramsar asupra zonelor umede, de importanţă internaţională, în special ca habitat al păsărilor acvatice, din 2 februarie 1971, Convenţia ONU privind dreptul utilizării mai mult decît în scop navigabil a apelor curgătoare internaţionale din 21 mai 1997, precum şi prevederile Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apelor din 23 octombrie 2000.

Trebuie de menționat că acordul a fost ratificat de Parlamentul  Republicii Moldova. Spre regret, partea  Ucraineană încă nu a aprobat noul acord, ceea ce face imposibilă punerea lui în aplicare. În situația dată, rămîne în vigoare acordul semnat în anul 1994.

Pe lângă faptul ca acest acord nu a intrat în vigoare, există și unele deficiențe precum lipsa obligațiunii de a elabora planuri de gestionare comune.

Pentru a îmbunătăți situația privind gestionarea resurselor de apă ale Nistrului există și alte  activități, care pot fi  organizate în  comun cu partea ucraineană, ca  schimbul de informație, inclusiv informația privind elaborarea și implementarea planurilor de gestionare. Un alt aspect important îl constituie implicarea organizațiilor non guvernamentale în facilitarea dialogului între ambele părți si organizarea activităților comune precum:

- efectuarea cercetărilor,

- vizite de studiu,

- elaborarea proiectelor cu activități transfrontaliere, și nu în ultimul rînd implicarea ambelor părți în schimbul de experiență privind elaborarea și implementarea măsurilor care au impact benefic asupra stării resurselor de apă.

Totuși, majoritatea acestor activități necesită finanțare, iar lipsa ratificării acordului poate fi un impediment în atragerea suportului pentru diferite activități.

# Consultările publice

Conform Regulamentului privind procedura de elaborare și de revizuire a planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Ministerul Mediului urmează să elaboreze și să publice un anunț privind intenţia de a iniţia elaborarea Planului de gestionare cu cel puţin doi ani înainte de începutul perioadei de referinţă. Anunţul privind iniţierea elaborării Planului de gestionare se publică pe pagina oficială a organului central al administraţiei publice în domeniul mediului şi conţine informaţii cu referire la:

- aspectele prioritare ce urmează a fi abordate şi obiectivele ce urmează a fi realizate prin intermediul Planului de gestionare;

- etapele şi termenele de elaborare a Planului de gestionare;

- procedurile pentru consultarea grupurilor de interes.

Concomitent cu publicarea anunţului despre intenţia elaborării Planului de gestionare, se publică calendarul, programul de lucru şi cele mai importante probleme de gestionare a apelor identificate în legătură cu districtul bazinului hidrografic vizat (cu doi ani înainte de începutul perioadei de referinţă a Planului de gestionare).

Autorităţile şi instituţiile publice, instituţiile de cercetări ştiinţifice şi alte grupuri de interes, precum şi publicul larg consultă materialele publicate, şi înaintează propuneri şi recomandări organului central al administraţiei publice în domeniul mediului, în decurs de cel puţin şase luni de la data specificată în anunţ.

În baza recomandărilor primite, este elaborat proiectul iniţial al Planului de gestionare, inclusiv programul de măsuri care vizează diverse ramuri (industrie, agricultură, localităţi).

Proiectul iniţial al Planului de gestionare este publicat cu cel puţin un an înainte de începutul perioadei de referinţă a planului şi este supus dezbaterilor publice pe o perioadă de cel puţin şase luni de la data publicării acestuia.

Planul de gestionare este definitivat cu cel puţin şase luni înainte de începutul perioadei de referinţă a planului şi este supus procedurii de avizare de către autorităţile publice cu atribuţii în domeniu, conform prevederilor legislaţiei în vigoare.

Astfel, conform celor expuse mai sus, până începutul perioadei de referință a planului există 2 runde de consultări publice. Prima rundă până la elaborarea primului proiect al planului de gestionare, și a doua după finalizarea primului proiect al planului.

Discuțiile publice au următoarele obiective principale:

- Crearea unui dialog cu publicul interesat;

- Încurajarea implicării participative a tuturor părților implicate;

- Asigurarea faptului că publicul înțelege sensul PGDBHN;

- Asigurarea faptului că obiectivele PGDBHN sunt înțelese și acceptate de public, precum și reflectă poziția publicului;

Realizarea acestor obiective va contribui substanțial la elaborarea PGBHN luând în considerație părerile/comentariile/pozițiile publicului interesat.

Acest capitol prezintă sumarul discuțiilor publice. Descrierea completă a procesului de consultări publice  inclusiv procesele verbale, tabelul divergenților și alte materiale relevante este prezentată  într-un raport separat, denumit Raport privind consultările publice. Acest raport va face parte din pachetul de acte necesare aprobării de către Guvernul Republicii Moldova a planului de gestionare.

## Runda I a discuțiilor publice

Anunțul privind iniţierea elaborării Planului de gestionare a fost publicat pe pagina oficială a Ministerului Mediului în data de 29 noiembrie 2013. Concomitent cu anunțul dat, a fost publicat și un material informativ care conținea:

- Descrierea aspectelor şi problemelor prioritare ale gestionării resurselor de apă în cadrul districtului bazinului hidrografic Nistru

- Obiectivele de mediu generale ale planului de gestionare

- Etapele și termenele de elaborare a Planului de gestionare a districtului bazinului hidrografic Nistru

- Procedura pentru consultarea grupurilor de interes şi a societăţii civile

În cadrul unei instruiri organizate de Fondul Provocările Mileniului Moldova și Ministerul Mediului în perioada 4-5 decembrie 2013, în contextul activității Programului Compact, reprezentanții autorităților publice centrale  responsabile de gestionarea resurselor de apă din țară au învățat cum să planifice gestionarea eficientă a districtului bazinului hidrografic Nistru, care include  fluviul Nistru și afluenții acestuia. La instruire au participat reprezentanţi ai tuturor autorităților responsabile de starea și gestionarea resurselor de apă: Ministerul Sănătăţii, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare, Agenţia ”Apele Moldovei”, Serviciul Hidrometeorologic de Stat, Agenţia pentru Geologie şi Resurse Minerale, Serviciul Piscicol, Centrul Naţional de Sănătate Publică, Agenţia pentru Relaţii Funciare şi Cadastru, Serviciul Protecţie Civilă şi Situaţii Excepţionale, Institutul de Ecologie şi Geografie şi Institutul pentru Geologie şi Seismologie.

Urmare a atelierului de lucru, au fost organizate ședințe publice privind elaborarea PGDBHN. Ședințele date au avut loc în perioada 16 aprilie – 14 mai, 2014. La aceste ședințe au fost invitați reprezentanți ai Consiliilor raionale, Inspecțiilor Ecologice Raionale și Agențiilor Ecologice Municipale, Utilizatorilor de apă, Operatorii de servicii de aprovizionare cu apă și sanitație precum și reprezentanții Asociațiilor Obștești din cadrul Districtului Bazinului Hidrografic Nistru. Tabelul 20 prezintă un sumar al numărului de participanți la prima rundă de discuții publice.

Tabelul 20. Numărul participanților la ședințele publice din perioada 16 aprilie - 14 mai, 2014

| Raioane | Data ședinței | Numărul de participanți |
| --- | --- | --- |
| Dondușeni, Drochia, Ocnița | 16 aprilie 2014 | 20 |
| Florești, Șoldănești, Soroca | 18 aprilie 2014 | 18 |
| Bălți, Rîșcani, Sîngerei, Căușeni, Rezina, Telenești, Fălești | 5 mai 2014 | 19 |
| Ștefan Voda, Orhei, Criuleni, Dubăsari, Călărași, Ungheni | 7 mai 2014 | 23 |
| Chișinău, Ialoveni, Strășeni, Cimișlia, Anenii Noi | 14 mai 2014 | 25 |

Ponderea participanților la discuțiile publice este prezentată în Figura 17. După cum se observă din această figură, cei mai mulți reprezentanți au fost din partea instituțiilor de stat și ai APL. Cea mai mică participare a fost din partea Asociațiilor obștești. Participarea modestă poate fi explicată prin faptul că toate ședințele au avut loc la Chișinău și într-o perioadă cu sărbători naționale și religioase. Acest fapt va fi luat în considerație la elaborarea rundei a II a discuțiilor publice, care de fapt vor avea loc în teritoriu și nu în Chișinău.

Sumarul propunerilor din prima rundă de discuții publice:

- Evaluarea riscului privind funcționarea barajelor și evitarea supraexploatării fluviului Nistru la dezvoltarea infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare

- Elaborarea măsurilor privind diminuarea evacuării apelor uzate netratate în receptorii naturali

- Recomandări privind utilizarea surselor de finanțare obținute pentru utilizarea resurselor naturale (apa) în scopul ameliorării stării apelor de suprafața sau subterană

- Monitorizarea și evidența forărilor ilegale și construcția ilegală a lacurilor de acumulare

- Efectuarea studiilor adiționale în teren și colectarea informației

- delimitarea zonelor riverane și a fâșiilor de protecție

- lipsa pașapoartelor tehnice și a regulilor de exploatare la majoritatea bazinelor acvatice

- Efectuarea cercetărilor pentru a evalua bilanțul apei

- Propuneri privind comitete sau comisii subbazinale

- Crearea comitetelor subbazinale la nivel de APL care administrativ sunt în 2 bazine hidrografice

- Implicarea mai activă a populației

- Necesitatea de a lua în considerație și situația de pe malul stîng al Nistrului

- Identificarea măsurilor financiare pentru implementarea planului din surse externe

- Coordonarea elaborării planului de gestionare cu Agențiile Regionale de Dezvoltare

- Este necesar de a evalua cadrul legal existent și corelarea acțiunilor între diferite planuri și programe operaționale

- Includerea în plan a informației privind calitatea apelor subterane

- De propus și analizat măsuri de tratare a apei la cerințele de calitate.

- De efectuat analize economice privind fezabilitatea anumitor metode de ratare a apei și a găsi soluții cost-efective

- De găsit modalități de a pune în aplicare Acordul semnat între Moldova și Ucraina

- De luat în considerare recomandările societății științifice și civile și rezultatele conferințelor științifice pe bazinul Nistru

Figura 17. Ponderea participanților la ședințele publice din perioada 16 aprilie - 14 mai, 2014

Toate propunerile menționate în cadrul discuțiilor publice vor fi analizate prin prisma realizării lor în cei șase ani de implementare a planului de gestionare. De asemenea aspectul economic va luat în considerație la acceptarea unei activități în primul ciclu al planului. În acest sens, dat fiind faptul că activitățile propuse în cadrul ședințelor publice din perioada 16 aprilie – 14 mai, 2014 necesită o analiză economică, în primul proiect al planului de gestionare ele nu sunt incluse. Aceste activități sau propuneri urmează a fi analizate minuțios în timpul desfășurării rundei a II de consultări.

De asemenea în perioada 20-21 mai, a fost organizat un atelier de lucru privind elaborarea acțiunilor în Programul de Măsuri. La acest atelier de lucru,  au participat reprezentanții instituțiilor care au participat și la primul atelier de lucru organizat în perioadă 4-5 decembrie, 2013. Scopul atelierului de lucru a fost de a explica participanților procesul de stabilire a masurilor sau acțiunilor care urmează a fi incluse în Programul de Măsuri.

## Runda II a discuțiilor publice

[Urmează a fi completat la finalizarea procesului de consultări publice.]

# Autoritățile responsabile

Implementarea Programului de măsuri a PGDBHN îi revine Ministerului Mediului. Trebuie totuși de menționat că unele activități nu țin doar de competența Ministerului Mediului și nici a instituțiilor subordonate lui. În acest caz va fi nevoie de a elabora un mecanism clar prin care se va specifica clar responsabilitățile fiecărei instituții reieșind din specificul instituției.. De asemenea, este necesar să fie definitivată procedura de monitorizare și raportare a îndeplinirii panului de gestionare.

În Anexa 14 sunt enumerate instituțiile care vor participa la implementarea măsurilor incluse  în Programul de măsuri. Această listă urmează a fi coordonată cu fiecare instituție, iar în cazul când anumite activități nu corespund  cadrului legal în vigoare , vor fi propuse măsuri de modificare a regulamentelor acestor instituții.

[Acest capitol urmează să fie finalizat după consultările cu instituțiile responsabile de implementarea PGDBHN]

# Accesul la informație și calitatea datelor

Elaborarea PGDBHN are la bază informația existentă în Republica Moldova. Această informație este colectată de mai multe instituții prin intermediul programelor de monitorizare (Serviciul Hidrometeorologic de Stat, AGRM și EHGeoM, CNSP), efectuării cercetărilor, inclusiv de teren (instituții Academiei de Științe), rapoarte statistice (BNS, AMAC, AAM), studii efectuate de Asociațiile Obștești și instituțiile Financiare Internaționale (Banca Mondială, BERD, BEI, SDC, ADA, etc), rezultatele inspecțiilor privind controlul respectării legislației de mediu (IES, Serviciul Piscicol, AAM) și altele.

O bună parte de informație este disponibilă gratis, pentru alte tipuri de informații se solicită adresări oficiale. Sunt însă suficiente  cazuri  când  furnizarea informației cu caracter public. este refuzată fără motive plauzibile.

Un alt aspect privind accesul la informație  este faptul că deși în aparență este suficientă informație, ea  nu este utilă, îndeosebi cât privește caracterizarea bazinelor hidrografice și a corpurilor de apă. O cauză este faptul că până în prezent raportarea folosirii utilizării resurselor de apă se face în baza raionalelor administrative și nu în baza bazinului hidrografic, deci informația prezentată nu este corelată spațial ci administrativ, ceea ce practic duce la imposibilitatea dezagregării informației pentru a caracteriza resursele de apă într-un bazin hidrografic.

De asemenea, până în prezent nu au fost efectuate cercetări care ar putea specifica (cu excepția anumitor cercetări de exemplu privind impactul regimului termic asupra resurselor piscicole etc.) și a cuantifica presiunile și impacturile asupra resurselor de apă. Problema cea mai mare totuși este lipsa de informație veridică de exemplu privind depozitele de deșeuri (foarte multe sunt ilegale și nu se duce evidența lor), zonele de protecție a surselor de apă (deseori nu se respectă aceste zone și nimeni nu duce evidența lor), sondele de mină și calitatea lor în mediul rural etc. Acestea sunt doar câteva exemple, în realitate însă puține instituții dețin informație procesată și sistematizată, care ar contribui la diagnosticarea și expertizarea situației privind calitatea apelor, a  stării lucrurilor în domeniul gestionării apelor etc. De exemplu AAM și SHS nu operează cu informații privind bilanțul apei în țară iar AGRM nu dispune de informația privind rezervele apelor subterane și dinamica calității lor etc.

O cauză a situației create este faptul că informația se colectează și se stochează în continuare pe hârtie, iar numărul  funcționarilor care cunosc programe computerizate de procesare a datelor este foarte redus.  Informația nu este disponibilă în format digital, fapt care creează impedimente serioase în colectarea și procesarea ei, în oferirea suportului necesar pentru cunoașterea situației în timp real și luarea deciziilor.

Guvernul Republicii Moldova începând cu 2011 implementează Programul de modernizare tehnologică a guvernării și  multe instituții au început să-și dezvolte sisteme informaționale. Acesta este un început în colectarea, procesarea și arhivarea digitală a informației. De asemenea, odată cu crearea bazelor de date digitale, va fi posibil schimbul de informație între instituții, iar informația cu caracter public va  putea fi accesibilă pentru publicul larg.

În acest sens, odată cu trecerea la utilizarea tehnologiilor informației  va fi necesară revizuirea  procesului actual de colectare, procesare, acces și stocare/arhivare a informației privind resursele de apă din țară.

În acest context este necesară lărgirea implicării societății academice și non-guvernamentale în monitorizarea calității apelor, a condițiilor care o determină și în evaluarea presiunilor si impacturilor asupra resurselor de apă. Oportunitatea oferită de inițiativa lansată la nivel global, la care a aderat și Republica Moldova în 2012, de deschidere a datelor cu caracter public în scopul eficientizării guvernării trebuie utilizată plenar. Este deja pe larg recunoscut și acceptat faptul că datele deschise oferă un imbold pentru utilizarea activă a informației, stimulează inovația, creșterea economică și crearea locurilor de muncă. Acest angajament  este foarte oportun pentru relansarea activităților de consolidare a capacității pentru gestionarea durabilă a mediului în țară. Datele deschise, pe care le oferă guvernul, cercetătorii sau sectorul privat în format procesabil și fără plată, pot impulsiona efectiv și domeniul gestionării eficiente a apelor. Acest subiect rămâne a fi abordat activ  în continuare de către autorități în vederea consolidării capacității și a parteneriatelor pentru o gestionare eficientă a resurselor naturale.

[Acest capitol urmează a fi detaliat pe parcursul desfășurării discuțiilor publice]

Anexa 2. Corpuri de apă suprafață tip râu

Anexa 3. Corpuri de apă suprafață tip lac

Anexa 4. Clasificarea apelor de suprafață

| # | Riu | Post de monitorizare | Clasa de calitate după parametri |  | General |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | fizico-chimici | microbiologici | hidrobiologici |  |  |
| 1 | Nistru | r.Nistru – s.Naslavcea | II | - | II |  | II |
| 2 |  | r.Nistru – or.Otaci | II | II | II |  | II |
| 3 |  | r.Nistru - s. Vasilcău | III | II | III |  | III |
| 4 |  | baz.Dubasari - or.Rezina | III | - | III |  | III |
| 5 |  | baz.Dubăsari – pe r.Nistru, or.Dubăsari | II |  | II |  | II |
| 6 |  | r.Nistru – or.Vadul lui Vodă | III | II | III |  | III |
| 7 |  | r.Nistru – Cremenciug | III | - | III |  | III |
| 8 |  | r.Nistru – s.Olăneşti, în secţiunea punctului hidrometric | III | II | III |  | III |
| 9 |  | r.Nistru – s.Palanca | III | II | III |  | III |
| 10 | Bîc | r.Bîc - or.Călărași am. | V | - | V |  | V |
| 11 |  | r.Bîc - or.Strășeni av. | V | - | V |  | V |
| 12 |  | baz.Ghidighici – pe r.Bîc, or.Vatra | V | - | V |  | V |
| 13 |  | r.Bîc – mun.Chişinău, 0,3 km în amonte | V | - | V |  | V |
| 14 |  | r.Bîc – mun.Chişinău, 4 km în aval (or.Sîngera) | V | - | V |  | V |
| 15 |  | r.Bîc - s.Gura Bîcului | V | - | V |  | V |
| 16 | Botna | r.Botna - or.Căuşeni, în amonte | V | - | V |  | V |
| 17 |  | r.Botna - s.Chircăiești | V | - | V |  | V |
| 18 | Ichel | r.Ichel – s.Goian, 0,2 km în aval | V | - | V |  | V |
| 19 | Răut Cubolta | r.Răut – mun.Bălţi, în amonte | V | - | V |  | V |
| 20 |  | r.Răut – mun.Bălţi, în aval | V | - | V |  | V |
| 21 |  | r. Cubolta – s.Mărăşeşti, în aval | III | - | III |  | III |
| 22 |  | r.Răut-or.Florești în amonte | IV | - | IV |  | IV |
| 23 |  | r.Răut – or.Orhei, 1 km în amonte | IV | - | IV |  | IV |
| 24 |  | r.Răut – s.Ustia, 0,2 km în aval | IV | - | IV |  | IV |

“-” – nu sunt date

Anexa 5. Corpurile de apă subterană

# Anexa 6. Corpurile de apă subterană (continuare)

# Anexa 7. Ecosisteme forestiere în cadrul DBHN

Anexa 8. Harta geologică

Anexa 9. Rezervele de exploatare și prognozate ale resurselor de ape subterane a DBHN

| Orizontul, complexul acvifer | Rezervele de exploatare a apelor subterane, mii m3/zi | Resurse prognozate, mii m3/zi |
| --- | --- | --- |
|  | Total pe sector | Confirmate după modul de utilizare de către Comisia Teritorială de Rezerve | Acceptate de Consiliul științifico-tehnic |  |
|  |  | Total | Inclusiv | Total | Inclusiv | Total | Inclusiv cu mineralizare |
|  |  |  | Ape potabile | Ape tehnice de producție | Ape minerale curative |  | Ape potabile | Ape tehnice de producție | Ape minerale curative |  | Până la 1,5 g/l | >1,5 g/l |
| aA3 | 171,135 | 74,92 | 74,92 | - | - | 81,6 | 64,9 | 16,7 | - | 14,615 | 14,615 | - |
| N1S3+m | 1,5 |  |  |  |  | 1,5 | 1,5 |  |  |  |  |  |
| (nisipuri) N1S2 | 10,125 | 10 | 10 |  |  | 0,125 | 0,025 |  | 0,1 |  |  |  |
| N1b+S1 | 2339,4 | 1685,89 | 1600,04 | 71,6 | 14,25 | 609,36 | 524,92 | 78,2 | 6,24 | - | - | - |
| K2+S | 174,59 | 134,97 | 94,16 | 39,6 | 1,21 | 38,82 | 19 | 2,52 | 17,3 | - | - | - |
| V1+R3 | 84,738 | 26,988 | 23,83 | 2,75 | 0,408 | 57,75 | 22,02 | 35 | 0,73 | - | - | - |
| Total pe bazin | 2781,483 | 1932,768 | 1802,95 | 113,95 | 15,868 | 789,155 | 632,365 | 132,42 | 24,37 | 14,615 | 14,615 |  |

Sursa: EHGeoM

Anexa 10. Utilizarea terenurilor în DBHN

Anexa 11. Rețeaua de monitorizare a apelor de suprafața și subterane

Anexa 12. Stabilirea tipului de utilizare a apei

| # | Râu | Post de monitorizare | Clasa de calitate după parametri | Clasa de calitate generală | Utilizarea apei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | fizico-chimici | microbiologici | hidrobiologici |  | Aprovizionarea cu apa | Funcționarea ecosistemelor | irigare | industrie | pescuit | electricitate | sport si agrement | transport |
| 1 | Nistru | r.Nistru – s.Naslavcea | II | nd | II | II | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 |  | r.Nistru – or.Otaci | II | II | II | II | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 3 |  | r.Nistru - s. Vasilcău | III | II | III | III | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 4 |  | baz.Dubasari - or.Rezina | III | nd | III | III | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 5 |  | baz.Dubăsari – pe r.Nistru, or.Dubăsari | II | nd | II | II | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 6 |  | r.Nistru – or.Vadul lui Vodă | III | II | III | III | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 7 |  | r.Nistru – Cremenciug | III | nd | III | III | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 8 |  | r.Nistru – s.Olăneşti, în secţiunea punctului hidrometric | III | II | III | III | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 9 |  | r.Nistru – s.Palanca | III | II | III | III | + | - | + | + | + | + | + | + |
| 10 | Bîc | r.Bîc - or.Călărași am. | V | nd | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 |  | r.Bîc - or.Strășeni av. | V | nd | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 |  | baz.Ghidighici – pe r.Bîc, or.Vatra | V | nd | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 |  | r.Bîc – mun.Chişinău, 0,3 km în amonte | V | nd | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 |  | r.Bîc – mun.Chişinău, 4 km în aval (or.Sîngera) | V | nd | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 |  | r.Bîc - s.Gura Bîcului | V | nd | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Botna | r.Botna - or.Căuşeni, în amonte | V | nd | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 |  | r.Botna - s.Chircăiești | V | nd | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | Ichel | r.Ichel – s.Goian, 0,2 km în aval | V | nd | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | Răut | r.Răut – mun.Bălţi, în amonte | V | nd | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 |  | r.Răut – mun.Bălţi, în aval | V | nd | V | V | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Cubolta | r. Cubolta – s.Mărăşeşti, în aval | III | nd | III | III | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 |  | r.Răut-or.Florești în amonte | IV | nd | IV | IV | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 |  | r.Răut – or.Orhei, 1 km în amonte | IV | nd | IV | IV | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 |  | r.Răut – s.Ustia, 0,2 km în aval | IV | nd | IV | IV | - | - | - | - | - | - | - | - |

| [nd] | nu sunt date |
| --- | --- |
| [+] | Apa poate fi folosită în scopul dat |
| [-] | Apa nu poate fi folosită în scopul dat |

Anexa 1. Programul de măsuri privind gestionarea Districtului Bazinului Hidrografic Nistru

| Obiective generale și specifice, acțiuni | Indicatori de progres | Autoritatea responsabilă | Termenul de realizare | Costuri aferente | Remarcă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv general 1. Prevenirea deteriorării ulterioare a stării apelor de suprafaţă şi subterane |
| Obiectiv specific 1.1 Cadrul juridic privind gestionarea apelor de suprafață și subterane îmbunătățit |
| Armonizarea cadrului juridic existent pentru eficientizarea gestionării resurselor acvatice | Legea apelor si Codul subsolului imbunatatite prin amendamente (zone protejate, raportarea utilizatorului privind starea CA etc. ) | MM | 2021 | In limitele bugetului anual aprobat | VALABIL LA NIVEL NATIONAL Va fi creat un Grup de experti care va monitoriza implementarea Legii Apelor si regulamentelor aferente timp de 6 ani Grupul va analiza carentele si deficientele in colaborarea institutiilor pentru implementarea prevederilor legii si va propune recomandari concrete pentru imbunatatirea cadrului juridic. Poate și Legea Apelor va suferi modificări, vorfi elaborate regulamente noi sau revizuite cele in vigoare |
| Revizuirea și ajustarea Regulamentului privind Programul de Monitorizare a resurselor acvatice (apele de suprafață, zonele protejate, zonele de protecție, în conformitate cu Planul de gestionare a DBHN 9\0 Reg la legea Apelor----HG 932. | Regulament revizuit și aprobat | MM/AM | 2018 | In limitele bugetului anual aprobat | VALABIL LA NIVEL NATIONAL Principalele modificari vor viza includerea in programele de monitorizare a tuturor CA (astazi pentru 80% din CA informatia lipseste). Numarul parametrilor monitorizati poate fi micsorat la 5-8, dar este important sa fie monitorizate toate CA |
| Completarea criteriilor de determinare a ”stării apelor de suprafață” (Art. 38, Legea Apelor) | Regulament modificat | MM/MS/IEG | 2016 | In limitele bugetului anual aprobat | Clasificarea CA are la baza parametrii fizico-chimici, microbiologici si hidrobiologici. Sistemul actual de clasificare este unificat pentru toate tipurile de rauri – mari si mici- din aceasta cauza toate raurile mici sunt in aceeasi clasa. Ar putea fi propusa clasificarea dupa tipurile de ape de suprafata (RM) Pe parcursul a 6 ani ar putea fi inclusi si parametrii hidromorfologici ( |
| Elaborarea criteriilor de determinare a ”stării apelor subterane” | Regulament aprobat | MM/MS | 2017 | In limitele bugetului anual aprobat | VALABIL LA NIVEL NATIONAL |
| Elaborarea Regulamentului privind Situațiile excepționale legate de starea apelor (criterii, modalitate de acționare, delimitarea funcțiilor etc.) | Regulament aprobat | MM & MI | 2017 | In limitele bugetului anual aprobat |  |
| Actualizarea Regulamentului privind regimul de exploatare a hidrocentralei Novodnestrovsc în colaborare cu partenerii ucraineni (în baza obligațiunilor de state-candidați pentru UE) | Regulament actualizat | MM & MAEIE | 2019 | In limitele bugetului anual aprobat | Implicarea UE in moderarea negocierilor privind semnarea acordului de colaborare cu Ukraina si actualizarea Regulamentului. |
| Elaborarea si aprobarea metodicii unificate de apreciere a riscurilor și a Regulamentului privind modul de colaborare și delimitarea funcțiilor in situații de risc | 1.Metodica aprobată 2.Regulament aprobat | MM | 2020 | In limitele bugetului anual aprobat | Propus de SHS. Pentru fiecare categorie trebuie să se țină cont de normele țării și coordonarea cu țările vecine în cazul râurilor transfrontaliere. Pentru fiecare tip de risc va fi determinat rolul și responsabilitatea instituțiilor de stat. |
| Elaborarea instructiunii privind modul de raportare privind utilizarea resurselor de apa | Instructiune aprobata | MM | 2017 | In limitele bugetului anual aprobat | Instrucțiunea va conține prevederi referitoare la folosirea resurselor de apă, care va permite generalizarea folosirii apelor pe bazine hidrografice. |
| Obiectiv specific 1.2. Programul de monitorizare a stării apelor de suprafață și a apelor subterane actualizat |
| Crearea Cadastrului electronic de stat al Apelor in conformitate cu Directiva INSPIRE* (May 2007) * Directiva INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) Directive – seeks to create a EU spatial data infra-structure. | e-Cadastru functional | MM/AM/SHS | 2021 | 35 mln lei | VALABIL LA NIVEL NATIONAL Cadastrul va contine informatia completa privind CA Crearea Cadastrului va include și Programul de digitizare a informației primare privind parametrii cantitativi și de calitatea a resurselor de apă |
| Crearea Registrului electronic al surselor punctiforme de poluare (inventariere, clasificare, inclusiv poluanții prioritari , zonele poluate) | e-Registru funcțional | MM/IES | 2020 |  | Toate registrele electronice vor fi parte a Cadastrului si vor avea regulamentul corespunzător privind modul de administrare, furnizare și completare a informației etc. |
| Elaborarea și implementarea programului de monitorizare a surselor punctiforme de poluare (format digital) | Regulament aprobat | MM/SHS/IES | 2018 | In limitele bugetului anual aprobat |  |
| Identificarea și inventarierea zonelor protejate (format digital) | e-Registru funcțional | MM/IES | 2018 |  | VALABIL LA NIVEL NATIONAL Categoria ”Zona protejata” nu a fost instituită și respectiv nu este inclusa in Legea Apelor |
| Inventarierea si delimitarea zonelor și fâșiilor de protecție (format digital) | e-Registru funcțional | MM/IES |  |  |  |
| Crearea Registrului electronic al Zonelor protejate (Art. 6 al DCA) | e-Registru funcțional | MM/IES | 2019 |  | A nu se confunda cu ariile protejate. Acestă categorie urmează a fi inclusă în Legea Apelor |
| Sincronizarea e-Platformei de date privind monitorizarea calității resurselor de apă în DBHN cu Ucraina | Protocol semnat | MM/SHS | 2018 |  |  |
| Omologarea sistemului National de monitorizare hidrologica a resurselor de apa cu sistemele respective din tarile bazinului hidrografic Nistru | Protocol semnat | MM/SHS | 2017 | In limitele bugetului anual aprobat |  |
| Crearea statiei hidrologice a Bazinului Hidrografic Nistru in s. Ustia | Staie functionala | MM/SHS | 2017 |  |  |
| Obiectiv specific 1.3. Capacitatea pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă consolidată |
| Re-ingineria proceselor /analiza fluxurilor de date în cadrul sistemului Ministerului Mediului în domeniul gestiunii resurselor acvatice (în baza DCA) – delimitarea responsabilităților, compatibilitatea și comparabilitatea rezultatelor monitorizării chimice, biologice, hidromorfologice etc.. | Raport privind eficientizarea proceselor publicat pe pagina web a MM | MM | 2017 | In limitele bugetului anual aprobat |  |
| Instruirea pe subiecte specializate pentru specialiștii din sistemul Ministerului Mediului | Nr. de subiecte Nr. de specialiști instruiți | MM/AM, SHS, IES, AGRM, Serviciul Piscicol | 2021 |  | LISTA subiectelor – specificat (Ex.: Metode de determinare a…, Presiuni și Impacturi,etc.) |
| Reactualizarea metodicii studiilor hidrografice a bazinelor si sub-bazinelor conform DCA – hidrografie si hidromorfologie | Metodica actualizată și aprobată de CTS al SHS | MM/SHS | 2017 | In limitele bugetului anual aprobat |  |
| Elaborarea și publicarea unui ciclu de recomandări metodice pentru descrierea bazinului hidrografic (presiuni, corpuri de apă, tipologia, starea etc.) – Metodica | Metodica elaborată și aprobată | MM/SHS | 2017 |  |  |
| Ajustarea Ghidurilor Planurilor de dezvoltare locală/regională în vederea includerii acțiunilor privind reabilitarea/ protecția CA | Nr. ghiduri ajustate | MM & MDRC | 2017 |  | Colaborarea între MM și MDRC cu implicarea ONGlor |
| Consolidarea capacității APL, ADR, ONG-lor etc. în bazele gestionării DBHN (Ex.: Gestionarea riscului inundațiilor) | 3 instruiri, min. , numarul pers. instruite | MM | 2018 |  | Cursuri de instruire |
| Includerea modulelor privind gestionarea resurselor naturale ale DBHN și starea calității mediului în programul școlar | Module incluse în programul școlar | MM și M Educatiei | 2018 |  | Colaborare cu Min Educatiei |
| Ghid privind colaborarea/parteneriatele la nivel local pentru ape curate | Ghid publicat pe pagina web a MM | MM | 2017 | In limitele bugetului anual aprobat | Ghid pentru societatea civila - Consolidarea capacitații publicului de a acționa în parteneriat cu APL |
| Program de promovare a utilizării raționale a apei în gospodărie pentru populația rurală (amplasarea obiectelor sanitare în curți, utilizarea apelor meteorice, construirea fântânilor, foselor, latrinelor uscate etc.) | Nr. de evenimente Nr. de participanți | MM & MS/CNSP | 2017 |  |  |
| Ghid de ”bune practici” privind măsurile de reabilitare a zonelor de protecție, protecția corpurilor de apă etc. | Ghid publicat pe pe pagina web MM | MM | 2017 | In limitele bugetului anual aprobat |  |
| Ghid privind colaborarea autorităților centrale și locale pentru asigurarea gestionarii durabile a resurselor acvatice/naturale la nivel local | Ghid publicat pe pe pagina web MM | MM & MDRC &MS | 2017 | In limitele bugetului anual aprobat | Care sunt părghiile Adm. publice centrale în ajutorul APL în utilizarea durabila a resurselor de apa, cum sa coordonezi actiunile intre ministere, sa accesezi fondurile europene in diverse domenii cu utilizarea tehnologiilor non-poluante pentru ape etc. |
| Ghid privind accesul la informație privind resursele de apă | Ghid publicat pe pe pagina web MM | MM | 2017 | In limitele bugetului anual aprobat | Ghid privind ce informatie si de unde o poti obtine – pana populatia se va obișnui sa utilizeze platformele electronice disponibile |
| Crearea Catedrei de Hidrologie in cadrul universitar (calificarea specilitatilor – hidrologi, hidrogeologi, hidrolog-GIS etc.) | 1 catedra functionala in cadrul universitar | MM/ME | 2017 |  | Este necesar ca denumirile specialiștilor să corespundă cu Clasificatorul ocupațiilor din RM (Ordinul 22 din 3.03.2014 MMPSF) |
| Includerea in programul de studii universitar a modulelor privind gestionarea integrată a resurselor acvatice (pentru specialitatile conexe) | Module incluse în programele a 2 univerșități | MM/ME | 2017 |  | Această măsură va necesita o colaborare stânsă cu Ministerul Educației, Consiliul Rectorilor etc.. Modulele vor include metodele și instrumentele de analiză, monitorizare, planificare și gestionare a resurselor acvatice |
| Consolidarea capacității Comitetului DBHN prin facilitarea colaborării cu instituții europene omoloage | 2 Acorduri de colaborare cu structuri europene omoloage | MM | 2021 |  |  |
| Conferința bienală a DBHN pe gestionarea resurselor de apă la nivel de bazin | 2 conferințe organizate | MM/AM/IES/SHS | 2021 |  |  |
| Obiectiv specific 1.4. Instrumente de eficientizare a managementului apelor aplicate |
| 1.4.1. Revizuirea standardelor tehnice pentru construcția stațiilor de epurare, tratare, drenaj etc.in vederea facilitării aplicării tehnologiilor moderne | Standarde revizuite și aprobate | MM/AM /Institutul de Standarde si Metrologie | 2020 | In limitele bugetului anual aprobat | Poate mai multă informație poate fi obșinută de la Expertiza Ecologică |
| Revizuirea Regulamentului FEN în vederea includerii priorității privind resursele dedicate îmbunătățirii gestionării resurselor de apa, cu accent pe nivelul local | Regulament revizuit | MM | 2017 | In limitele bugetului anual aprobat |  |
| Promovarea in parteneriat cu sectorul privat a tehnologiilor moderne si necostisitoare în domeniul managementului apelor | 3 evenimente demonstraționale de nivel național | MM/MDRC | 2020 |  | Măsură care necesită colaborare strânsă cu ADR/APL și sectorul privat în special în domeniul epurării și tratării apelor |
| Lansarea parteneriatelor public-private pentru gestionarea durabilă a resurselor de apă | 2 PPP semnate și funcționale | MM/ AM/ Asociatii ale oamenilor de afaceri etc. | 2020 |  | Ex.: PPP in domeniul ”Apa și canalizare” – întreprindere municipală; PPP pentru exploatarea CA etc |
| Efectuarea analizelor economice privind eficacitatea și recuperarea costurilor investițiilor în domeniul managementului resurselor de apă | Studiu efectuat și publicat pe pe pagina web MM | MM | 2020 |  | Această măsură va necesita colaborarea MM cu centrele analitice și think-tank-urile naționale și externe (Ex.: analize economice în infrastructura de aprovizionare cu apă și canalizare, eficacitatea digurilor și barajelor, diverse metode de tratare a apelor de suprafață și subterane, tehnici de epurare avansate etc.) Aceste analize economice sunt necesare și pentru a introduce mecanismele care ar putea fi puse la baza unor scheme de incurajare financiara/fiscală a întreprinzătorilor |
| Elaborarea și aplicarea politicilor fiscale de stimulare a investițiilor în domeniul gestionării apelor | 2 inițiative de politici fiscale aprobate | MM & MF | 2020 |  | Inițiativele fiscale vor viza investiții în sectorul de aprovizionare cu apă și canalizare, achiziția tehnologiilor avansate de tratare și epurare, utilizarea resurselor regenerabile de energie, etc. |
| Elaborarea și implementarea mecanismelor economice de stimulare a utilizării durabile a resurselor de apă (sistem efectiv al plăților pentru utilizare și poluare, plăți pentru serviciile ecosistemice etc.) | I model elaborat și aprobat | MM & MF | 2017 |  |  |
| Obiectivul general 2. Protecţia și îmbunătăţirea stării corpurilor de apă de suprafaţă, inclusiv a celor care fac obiectul desemnării corpurilor de apă puternic modificate şi artificiale, precum şi a corpurilor de apă subterană în vederea atingerii „stării bune” până în 2030 clarificat |
| Obiectivul specific 2.1. Suport pentru implementarea Planurilor de gestionare durabilă a resurselor de apă la nivel de sub-bazin asigurat |
| Elaborarea Ghidului privind Planurile de gestionare a sub-bazinului hidrografic | Ghid publicat pe pe pagina web MM | MM | 2016 | In limitele bugetului anual aprobat | In Proiectul EPIRB pentru DBH Prut se lucreaza la un ghid de acest tip.Tre verificat ce va conține ghidul. |
| Facilitarea creării si funcționarii eficiente a Comitetelor pentru gestionarea sub-bazinelor hidrografice (r.Răut, Bâc, Ichel și Botna) | Nr. de proiecte finanțate | MM | 2020 |  | Comitete pentru Bâc, Cogilnic, Ichel și Cubolta deja exista (RM). |
| Elaborarea și implementarea Programului etapizat de plantare și restabilire a fâșiilor de protecție (Legea 440 din 1995, art 13) | 1. Program aprobat 2. Etapa I implementată | MM/IES | 2017 2021 |  |  |
| Obiectivul specific 2.2 Starea corpurilor de apă îmbunătățită |
| Optimizarea si actualizarea Retelei Nationale de Monitorizare Hidrolocica (RNMH) a apelor de suprafață și subterane | Regulament revizuit și aprobat | MM/SHS/IES/AGRM | 2016 |  |  |
| Dezvoltarea si dotarea RNMH cu statii automatizate de monitorizare digitala |  |  |  |  |  |
| Crearea Cadastrului electronic al sondelor de apa | e-Cadastru funcțional | MM/AGRM | 2020 |  |  |
| Inventarierea sondelor de apă și conservarea celor abandonate; stabilirea/restabilirea zonelor de protectie a sondelor si fantanilor de mina | e-Registru funcțional | MM/AGRM | 2020 |  | Inventarierea în format electronic. Vizează sondele de captare a apei tehnice sau potabile, nu cele de investigații geologice |
| Digitizarea informației privind calitatea apelor subterane | e-Platforma funcțională | MM/AGRM | 2020 |  | e-Platforma va fi parte a e-Cadastrului apelor |
| Identificarea zonelor de interacțiune a apelor de suprafață si subterane si studierea calității apei | Harta în format electronic interactivă | MM/AGRM | 2017 |  | Prop.: RMelian & AGRM- trebuie analizate posibilitățile oferite de programe IT |
| Reevaluarea rezervelor si resurselor de apă subterană |  | MM/AGRM | 2020 |  | Se efectuează o data la 27 ani .Sunt necesare resurse considerabile. Trebuie analizate surse alternative de finanțare |
| Identificarea și analiza corpurilor de apă ”de referință ”(ape de suprafață conform tipologiei) | Regulament aprobat si publicat pe pe pagina web MM | MM/AM/IEG | 2018 |  |  |
| Elaborarea măsurilor de protecție a CA ”de referință” | Ghid publicat pe situl MM | MM/IEG | 2018 | In limitele bugetului anual aprobat |  |
| Elaborarea modelului hidrologic pentru r. Nistru |  | MM/SHS/AM/IEG | 2020 |  |  |
| Stabilirea criteriilor pentru determinarea categoriei ”CA puternic modificate” și inventarierea CA puternic modificate | Regulament aprobat și publicat pe situl MM | MM/IEG/AM | 2018 | In limitele bugetului anual aprobat |  |
| Elaborarea măsurilor pentru diminuarea riscului și reabilitarea CA puternic modificate | Ghid publicat pe pe pagina web MM | MM/IEG/AM | 2018 | In limitele bugetului anual aprobat |  |
| Implementarea Proiectului-pilot privind reabilitarea unui corp de apa puternic modificat | 1 corp de apă puternic modificat reabilitat | MM/AM/IEG | 2020 |  | Subiectul ”CA puternic modificate” este unul din punctele de reper în modificarea Regulamentului FEN – trebuie prevăzute surse ”cu destinație specială” pentru reabilitare etc.. |
| Efectuarea studiului privind modificările hidromorfologice ale CA de suprafață, inclusiv elaborarea principiilor de clasificare | Studiu elaborat și publicat pe pe pagina web MM | MM/IEG/SHS | 2018 |  |  |
| Identificarea îndiguirilor neregulamentare și efectuarea lucrărilor etapizate de demontare | Indicator – 50 % (depinde de numărul digurilor ilegale) | MM/IES/AM | 2021 |  |  |
| Organizarea Conferinței Naționale „Starea si evolutia ecosistemelor raurilor mici „ | Nr. participanților | MM/SHS/AM/IES | 2016 |  |  |
| Elaborarea proiectului tehnic de reabilitare a CA Ghidighici | Proiect tehnic aprobat | MM/AM/SHS | 2020 |  |  |
| Implementarea programelor de reabilitare și extindere a rețelelor de canalizare și a stațiilor de epurare prin utilizarea tehnologiilor cost-eficiente | 5 proiecte realizate | MM & MDRC | 2020 |  | Ideea este sa se promoveze tehnologii eficiente low-cost |
| Identificarea și studierea zonelor umede de importanță națională pentru includerea în Fondul ariilor naturale protejate | Studiu efectuat și publicat pe pe pagina web a MM | MM/IEG | 2020 |  |  |
| Elaborarea documentelor tehnice pentru lucrările de reabilitare a albiei râurilor (Pilot r. Cogâlnic (Ref.: Strategia de dezvoltare integrată a raionului Rezina 2013-2020) | Pilotarea lucrărilor de reabilitare pe r. Cogâlnic | MM/ AM | 2020 |  |  |
| Elaborarea Programului de ameliorare a situației ihtiofaunei în r. Nistru | Program aprobat | MM/SP | 2018 |  |  |
| Obiectivul general 3. Reducerea progresivă a poluării resurselor de apă de suprafaţă şi a celor subterane din surse punctiforme şi difuze |
| Obiectivul specific 3.1. Program de reducere eșalonată a poluării din surse punctiforme lansat (2015- 2021 – et. I ) |
| Elaborarea programului de reducere eșalonată a poluării din surse punctiforme 2016-2030 | Program aprobat | MM/IES & CNSP | 2021 | In limitele bugetului anual aprobat | Ce instituții ar putea contribui la elaborarea programului – Min Agr si Ind Alime .? |
| Pilotarea utilizării nămolurilor de la stațiile de epurare | Instrucțiune/Regulament ? | MM/ IES& CNSP | 2019 |  | Soluțiile tehnologice pentru utilizarea nămolurilor vor fi aprobate printr-un Regulament ? |
| Construcția stației de epurare din or. Soroca | Stația de epurare din or. Soroca funcțională | MM/IES & MDRC | 2019 |  |  |
| Lansarea lucrărilor de pregătire pentru construcția stațiilor de epurare în or. Criuleni , Rezina și Otaci | Proiectele tehnice aprobate | MDRC | 2020 |  |  |
| Obiectivul specific 3.2 Programul de reducere eșalonată a poluării difuze 2016 - 2030 aprobat |
| Efectuarea studiului privind impactul poluării difuze | Studiu de efectuat și publicat pe pe pagina web a MM | MM/IEG/IES | 2019 |  |  |
| Efectuarea studiului privind impactul zonelor de protecție asupra stării CA și diminuării poluării difuze | Studiu efectuat și publicat pe pe pagina web a MM | MM/IEG/IES | 2021 |  | Studiul va includei recomdandări – poate fi aprobat prin HG ??? |
| Efectuarea studiului privind impactul poluării cu POP în bazinele râurilor | Studiu de evaluare efectuat și publicat pe pe pagina web a MM | MM/IEG/IES | 2017 |  | Studiul va include analiza nămolurilor, trasabilitatea migrației pesticidelor, impactul depozitelor vechi etc. |
| Elaborarea Programului de reducere eșalonată a poluării difuze 2016-2030 | Program aprobat | MM | 2021 | In limitele bugetului anual aprobat |  |

Remarcă: În Programul de Măsuri propus sursele de finanțare urmează a fi definite pe parcursul consultărilor publice.

Anexa 14. Lista instituțiilor responsabile de implementarea măsurilor din cadrul PGDBHN

| Instituția | Responsabilități | Rol în implementarea PGDBHN |
| --- | --- | --- |
| Ministerul Mediului (MM) | Responsabil de politica, planificarea și monitorizarea aspectelor de mediu, inclusiv gestionarea resurselor de apă. | Implementarea PGDBHN prin intermediul instituțiilor subordonate și/sau alte instituții în baza unor proiecte. |
| Direcția Managementul Apelor (DMA) | Responsabilitate în elaborarea politicilor și regulamentelor în sectorul de apă. | Responsabil de modificările în cadrul legal |
| Fondul Ecologic Național (FEN) | Este un mecanism de finanțare a diferitor proiecte de mediu, inclusiv proiecte în AAC | Prin intermediul FEN vor fi implementate măsurile din PGDBHN |
| Inspectoratul Ecologic de Stat (IES) | Instituție responsabilă de autorizarea, monitorizarea și punerea în aplicare a politicilor în sectorul de mediu. Responsabil de Evaluarea Impactului asupra Mediului | Coordonarea anumitor acțiuni privind implementarea legislației de mediu. |
| Expediția Hidrogeologică (EHGeoM) | Responsabil de explorarea surselor de apă subterană | Participă la modificările în cadrul legal cu expertiza necesară; implementează anumite proiecte ce țin de apele subterane |
| Agenția Apele Moldovei (AAM) | Agenție, în prezent subordonată MM și care este responsabilă pentru managementul resurselor de apă (inclusive Managementul Bazinelor Hidrografice), planificarea, implementarea operarea și monitorizarea infrastructurii de irigare și AAC. Agenția de asemenea este responsabilă de coordonarea autorizației de folosință specială a apei. | Participă la modificările în cadrul legal cu expertiza necesară, îndeosebi este direct responsabilă de elaborarea Cadastrului de Stat al apelor; implementează anumite proiecte ce țin de apele de suprafață, construcțiile hidrotehnice, sistemele de irigare etc. Ca operator de servicii, AAM gestionează stații tehnologice pentru irigare și o conductă regională de apă (Soroca-Bălți - Compania de Stat Acva-Nord). AAM gestionează, de asemenea, 1 instituție de proiectare - Iprocom, concentrându-și activitățile lor în principal pe elaborarea studiilor de fezabilitate, desene tehnice și modele detaliate pentru protecția împotriva inundațiilor, irigații, alimentare cu apă și de proiecte de canalizare |
| Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC) | Responsabil pentru politica, planificare și monitorizarea aspectelor ce țin de dezvoltarea regională și sectorul de construcții. | Prin intermediului FNDR poate finanța proiecte de dezvoltare regională (aprovizionarea cu apă și canalizare, managementul deșeurilor, etc). Prin intermediul ADR-urilor coordonează activitățile de dezvoltare regională. Elaborează programe Operaționale Sectoriale (POS), etc. |
| Ministerul Sănătății (MS) | Responsabil pentru politica, planificare și monitorizare privind diverse aspecte ale sectorului de sănătate, inclusiv calitatea apei potabile. Este partenerul MM în implementarea Protocolului privind Apa și Sănătatea. | Participă la modificările în cadrul legal cu expertiza necesară; supraveghează, prin intermediul Centrului Național de Sănătate Publică implementarea proiectului din punct de vedere al impactului asupra sănătății populației. |
| Ministerul Finanțelor (MF) | Responsabil pentru alocarea bugetului național, inclusiv pentru implementarea diferitor strategii și planuri. |  |
| Raion | Al doilea nivel de guvernare în Moldova compus din 32 de raioane administrative. | Raionul este responsabil pentru ghidarea și coordonarea unităților Administrației Publice Locale în limitele administrativ-teritoriale, inclusiv coordonarea dezvoltării diferitor sectoare precum aprovizionarea cu apă și canalizare, managementul deșeurilor etc. |
| Administrație publică locală (APL) | Nivelul de jos al administrației publice. | Responsabilă de implementarea măsurilor ce țin de dezvoltarea localității (deseori este beneficiarul proiectelor de aprovizionare cu apă și canalizare, amenajarea parcurilor, gestionara deșeurilor, menținerea fîșiilor de protecției a zonelor riverane, etc finanțate de FNDR și FEN |
| Operatori AAC (APĂ-CANAL) | Furnizorii/operatorii de servicii AAC responsabili pentru managementul și operațiunile ce țin de aprovizionarea cu apă și canalizare la nivel local sau regional. | Deseori implementează proiecte de construcție/reabilitare a sistemelor de aprovizionare cu apă și canalizare |
| Instituții Financiare Internaționale (IFI), Agenții de dezvoltare | Cei mai activi în sectorul apă: SDC, Uniunea Europeană, BERD, ADA, GIZ, CPM, CzDA, OECD, BEI, KFAED, TIKA, USAID etc. | Instituțiile financiare pot oferi asistență atît rambursabilă cît și nerambursabilă în implementarea unui spectru larg de proiecte: asistența tehnică, asistentă instituțională, etc. |
| Asociațiile obștești | Asociațiile obștești de facto nu au responsabilități în implementarea documentelor de politici. | În schimb au rol substanțial în conștientizarea populației, participă cu expertiză în elaborarea și ajustarea cadrului legal, organizează evenimente sociale și conferințe științifice, etc. |
| Asociația Întreprinderilor de Alimentare cu Apă și Canalizare "MOLDOVA APĂ-CANAL" | Asociația este o societate benevola necomerciala a întreprinderilor din Republica Moldova, prestatoare de servicii alimentare cu apa si canalizare. | Asociația poate oferi informație privind serviciile (tarife, consum, eficientă etc) AAC în cadrul DBHN. |
| Academia de Științe | Responsabilă de efectuarea cercetărilor fundamentale și aplicative. Multe din cercetări se axează pe soluționarea problemelor de mediu, inclusiv evaluarea calității apelor de suprafață și subterane, ariile protejate de stat, etc. | Prin intermediul instituțiilor de cercetare precum Institutul de Ecologie și Geografie, Institutul de Geologie și Seismologie, Institutul de botanică, Institutul de Zoologie, Institutul de Chimie pot efectua cercetări pentru a evalua presiunile și cuantifica impacturile surselor de poluare asupra stării apelor de suprafață, subterane și ecosistemele acvatice. |

# Footnotes

HG nr. 301 din 24.04.2014 cu privire la aprobarea Strategiei de mediu pentru anii 2014-2023 și a Planului de acțiuni pentru implementarea acesteia; Monitorul Oficila Nr. 104-109, art Nr. 328 din 06.05.2014

Jurnalul oficial al UE: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:32000L0060

HG nr. 866 din 01.11.2013

* Acest raport va fi finalizat odată cu prelucrarea informației din runda a II a consultărilor publice

Valeriu Cazac, Constantin Mihailescu, Gherman Bejenaru, Gavril Gâlcă. Știința 2007

Atlasul ecologic, 2012

Strategia de Alimentare cu apă și Sanitație a Republicii Moldova

DCA, Ghidul nr. 2 „Identificarea corpurilor de apă”, https://circabc.europa.eu/sd/a/655e3e31-3b5d-4053-be19-15bd22b15ba9/Guidance%20No%202%20-%20Identification%20of%20water%20bodies.pdf

HOTĂRÎRE Nr. 890 din 12.11.2013 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la cerinţele de calitate a mediului pentru apele de suprafaţă

Programele de monitorizare a calității apelor de suprafață ale centrului Naţional şi Centrelor Regionale de Sănătate Publică cuprind parametri microbiologici, care nu sunt analizaţi de către SHS.

Corobov R., Trombitsky I., Sirodoev G., Andreev A., Vulnerabilitatea la schimbările climatice: Partea Moldovenească a Bazinului Nistrului, Eco-Tiras, 2014

http://www.moldsilva.gov.md/libview.php?l=ro&idc=143&id=547&t=/Comunicare/Comunicate-de-presa/12-mii-ha-de-terenuri-erodate-vor-fi-impadurite-in-perioda-2013-2018

Problemele conservării diversității biologice ale Nistrului de mijloc și de jos: Tezele Conferinței Internaționale. (Chișinău, 6-7 noiembrie 1998), Chișinău, 1998

Evaluarea a Treia a Perspectivelor Globale, Secretariatul Convenției privind Diversitatea Biologică, 2010

Institutul Național de Ecologie, 2004: Starea mediului în Republica Moldova în anul 2003 (Raport național). Chișinău

Programul de conservare și sporire a fertilității solurilor 2011-2020, HG Nr. 626 din 20.08.2011

Ursu. A., 2011: Solurile Moldovei. Chișinău, Î.E.P. Știința

Strategia națională privind dezvoltarea durabilă a complexului agro-industrial, HG Nr. 282 din 11.03.2008

Anicheev  E. Șelari I., Zaharov D, 2010

Букатчук П. Д., Блюк И. В., Покатилов В. П. Геологическая карта Молдавской ССР. Объяснительная записка. Кишинев, 1988, 273 с

Text preluat integral de pe pagina web al SHS (http://www.meteo.md/mold/art_seceta2011.htm)

Cazac V, Daradur M., Drought conditions and managemeng strategies in the Republic of Moldova (http://www.ais.unwater.org/ais/pluginfile.php/548/mod_page/content/65/Moldova_CountryReport.pdf)

Anuarul IES, 2011 - Protecția mediului în Republica Moldova

Expediția Hidrogeologică  ”EHGeoM”, 01.01.2013

Strategia de dezvoltare socio-economică pentru raionului Șoldănești, 2014-2019, Componenta Managementul Deșeurilor Solide, 2014

Anuarul IES, 2012

Indicele de naturalitate pentru fiecare corp de apă se calculează conform formulei:

Inat = (Spădure + Spajiști) / Stotală x 100

- Inat : indicile de naturalitate

- Spădure : suprafața  pădurilor

- Spajiști : suprafața pajiștilor

- Stotală : suprafața corpului de apă

Materialele cercetărilor realizate de Institutul "Gidroproiect" din or.Harkiv

Programul de dezvoltare a gospodăririi apelor şi a hidroamelioraţiei în Republica Moldova pentru anii 2011-2020, HG nr. 751 din 05.11.2011

Legea 440 din 27.04.1995. Publicată 03.08.1995 în Monitorul Oficial Nr. 43, art Nr: 482.

http://www.sp.gov.md/

Legea Nr. 176 din 12.07.2013 privind transportul naval intern al Republicii Moldova. Publicată la 25.10.2013 în Monitorul Oficial Nr. 238-242, art Nr: 672.

Мельничук О., Арнаут Н. (2013). Об оценке влияния на водные ресурсы бассейна  Днестра потерь стока на испарение и безвозвратное водопотребление с каскада водохранилищ. Materialele Conferinţei internaţionale „Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal”. Chișinău

Sirodoev I., Climate change and water resources. In:  National Human Development Report 2009/2010, UNDP Moldova

Programul Compact, FPM Moldova

Strategia privind diversitatea biologică a RM pentru anii 2014-2020

Comunicarea Trei Națională a Republicii Moldova privind Schimbarea Climei, 2013

Sirodoev I., Climate change and water resourses. In:  National Human Development Report 2009/2010, UNDP Moldova

Comunicarea Trei Națională a Republicii Moldova privind Schimbarea Climei, 2013

Legea cu privire la zonele și fâșiile de protecție a apelor rîurilor și bazinelor de apă Nr.440-XIII din 27.04.95

Legea cu privire la fondul piscicol, pescuitul și piscicultura Nr. 149 din 08.06.2006

DCA, Anexa IV

HG 890 din 12.11.2013

www.statistica.md

www.amac.md

Art. 54 din Legea apelor nr. 272 din 23.12.2011

Codul Fiscal al Republicii Moldova (nr. 67 din 05.05.2005). Titlul VIII. Taxele pentru resursele naturale. În:  Monitorul Oficial nr. 080 din 10.06.2005.

Legea nr. 1515 din 16.06.1993 privind protecţia mediului înconjurător. În: Monitorul Parlamentului nr. 10 din 01.10.1993

Conform Legii 1359-XII din 25.02.1998. În: Monitorul Oficial nr. 44 din 21.05.1998.

Legea nr. 1102 din 06.02.1997 cu privire la resursele naturale. În: Monitorul Oficial nr. 40 din 19.06.1997.

HG nr. 262 din 05.05.1994 cu privire la plata pentru apă.

Capcelea A. Republica Moldova pe calea dezvoltării durabile – realizări şi probleme. Chişinău: I.N.C.E.F., 1995. p. 63-66

Legea 177-XVI din 20.07.2008.În: Monitorul Oficial nr. 117 din 10.08.2008.

Legea 172-XVI din 10.07.2008. În: Monitorul Oficial nr. 134-137 din 25.07.2008.

Conform anexei respective a Legii Bugetului de Stat, în anul 1999 nu au fost prevăzute astfel de taxe

Pentru anii 2004-2005

10 % din veniturile obţinute de la comercializarea apelor minerale, fără TVA

Această cotă este valabilă pentru anii 2000-2006

Bacal P. Implementation of payments for use of water and biological resources in the Republic of Moldova. În: Drept, economie şi informatică. Galaţi, 2008, nr. 2., p. 25-31.

Bacal P. Gestiunea protecţiei mediului înconjurător în Republica Moldova. Chişinău: ASEM, 2010, p. 116.

Indicii financiari şi de producţie ai activităţii întreprinderilor de alimentare cu apă şi canalizare ale Asociaţiei „Moldova Apă-Canal”. Chişinău, 2013, p. 36-43.

Lipsa de informații și situația din partea stîngă a Nistrului nu permite de a evalua starea apelor și a determina măsuri care apoi să fie implementate.

HG Nr. 867 din  01.11.2013

Fondul Național de Dezvoltare Regională gestionat prin intermediul Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor (MDRC)

Fondul Ecologic Național gestionat prin intermediul Ministerului Mediului

Nr. RMUCR din  23.11.1994. Publicat: 30.12.1994; Promulgat: 23.11.1994; Data intrării in vigoare: 23.11.1994

Aprobat prin HG Nr. 42 din  15.01.2013. Publicat în Monitorul Oficial la 22.01.2013, Nr. 15-17, art Nr: 83

Ilya Trombitsky, Нoвый бассейновый договор по днестру – закономерный итог сотрудничества или новое основание для бездействия? În Materialele Conferinţei Internaţionale Chişinău, 20-21 septembrie 2013 - Managementul bazinului transfrontalier Nistru în cadru noului acord bazinal

HG 866 din 01.11.2013

http://mediu.gov.md/index.php/serviciul-de-presa/noutati/1559-initierea-elaborarii-planurilor-de-gestionare-a-districtului-bazinului-hidrografic-nistru-si-districtului-bazinului-hidrografic-dunarea-prut-si-marea-neagra

http://www.egov.md/index.php/ro/solutii-pentru-cetateni/platforma-datelor-deschise#.U_msdcvlqP8

# Text boxes

Anexa 1. Rețeaua hidrografică a DBHN